Příloha č.: 1 Zhotovení dokumentace k provedení stavby

| NÁZEV STAVBY: | Stavební úpravy plochy fotbalového hřiště Prachatice |
| --- | --- |
| MÍSTO: | Fotbalový stadion Prachatice |
| INVESTOR: | Sportovní zařízení Prachatice, příspěvková organizace |
| DATUM: | 01/2023 | STAVEBNÍ ÚŘAD: | Prachatice |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  | VYPRACOVAL: |  |
| KRAJ: | Jihočeský | STUPEŇ DOKUMENTACE: | DPS |

Obsah dokumentace:

A Průvodní zpráva

B Technická zpráva

C Situace stavby

C-01 Katastrální situace

C-02 Situace stávajícího stavu

C-03 Koordinační situace

D Dokladová část

E Požárně bezpečnostní řešení

F1 Objekt hřiště

F1.1 Půdorys travnaté plochy

F1.2 Podélný řez A-A

F1.3 Drenážní systém

F1.4 Závlahový systém

F1.5 Hrací plocha

F1.6 Fotbalové střídačky

F1.7 Technické listy

Záměr investora

Záměrem investora je provedení ucelených stavebních úprav atletického a fotbalového stadionu Prachatice. Tato dokumentace se týká rekonstrukce zatravnění, vybudování nového drenážního systému a zemní závlahy.

Sportovní fotbalová a atletická plocha musí splňovat tyto požadavky:

- veškeré práce musejí odpovídat normám ČSN, zvláště pak normě ČSN DIN 18 035-4

- rozměr travnaté plochy fotbalového hřiště

- rozměr hrací plochy

- vybudování ploch s hybridním trávníkem

- zřízení nových konstrukčních vrstev v souladu s výše zmíněnou normou

- nové brankové konstrukce

- stávající záchytné konstrukce ponechány

- odvodnění plochy – drenáže pod povrchem hrací plochy i plochy v oválu s napojením na stávající výustní objekt za oplocením

- bude vyčištěn stávající jímací objekt čerpací stanice a osazena nová čerpací stanice. Stávající přívodní potrubí PE63 na hřiště zachováno a využito, stejně tak elektro přípojka

- nové automatické zavlažování hřiště

- instalace nových střídaček dle platných norem

Přehled výchozích podkladů

- konzultace s investorem

- prohlídka areálu

- geodetické zaměření

- kopaná sonda v ploše hřiště

- laboratorní rozbor odebrané zeminy