Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky - specifikace

- 2x plynový stacionární kondenzační kotel se sálavým modulovaným hořákem na zemní plyn pro provoz závislý na vzduchu v místnosti

- Jmenovitý výkon jednoho kotle: 180 až 200 kW

- Pro provoz s plynule klesající teplotou kotlové vody

- Přípustná provozní teplota do 95 °C

- Přípustná pojistná teplota do 110 °C

- Přípustný provozní tlak 6 bar (0,6 MPa)

- Značka CE

- Normovaný stupeň využití: až 98 %

- Korozivzdorná topná plocha z ušlechtilé nerezové oceli

- Topná plocha pro vysoce účinný přenos tepla a vysokou míru kondenzace

- Samočisticí efekt díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli

- Spalování s nízkým výskytem škodlivin díky průchozímu spalovacímu prostoru s nízkým zatížením

- Sálavý válcový hořák pro zvlášť bezhlučný a ekologický provoz s modulačním rozsahem 20 až 100%

- S ohledem na prostor ve stávající plynové kotelně: požadavek na montáž všech hydraulických přípojek shora kotle

- Nulový minimální objemový tok bez nutnosti hydraulické výhybky, mimořádně nízký odpor na straně vody

- Zařízení s 2 kotli s prefabrikovaným hydraulickým příslušenstvím na straně spalin (společná spalinová kaskáda)

- Ovládaná regulace s barevným dotykovým displejem

- Integrovaný WLAN pro servisní rozhraní

- Regulační systém kotle umožňující komunikaci s nadstavbovým regulačním systémem

- Další požadované součásti výbavy kotle:

  - omezovač stavu vody

  - hlídání min.tlaku

  - omezovač max.tlaku

  - omezovač min.tlaku

  - pružné uložení pod kotel