Příloha č. 1
Technická specifikace vozidla

Technická specifikace vozidla
   „ Vozidlo – hákový nosič kontejneru s HNJ vč. příslušenství “

Nástavba – hákový nosič kontejnerů
Nástavba nová, nepoužitá
Kapacita nakládání min. 8 tun
Výška háku 1 000 mm
Možnost manipulace s kontejnery o délce 2 900 – 4 200 mm
Možnost převozu kontejnerů o rozteči podélníků 1060
hydraulické jištění kontejneru vnitřní + mechanické jištění vnější, včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru¨
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
Hmotnost nástavby max 900 kg
Styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena otěruvzdorným návarem nebo natahovacím okem vyrobeným z otěruvzdorného materiálu
uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové
2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu
Snadno seřiditelné kluzné body pro vystředění a servis teleskopického / ramene nosiče nebo vystředění teleskopu pomocí polyamidových hranolů
veškeré čepy jsou zušlechtěny
Elektro ovládání z kabiny řidiče
Schránka na nářadí s montáží – délka min. 800 mm
Barva RAL 7021
Reflexní sklopná tabulka

Podvozek
Podvozek nový, nepoužitý
Motor Euro 6
Celková hmotnost (legislativní) – min 11 990 kg
Pohon 4x2
Zadní náprava – vzduchové pérování
Stabilizátor na přední + zadní nápravě
Uzávěrka diferenciálu
Rozvor vozidla min 3 850 mm; max 3 950 mm
Výkon motoru – min 190 PS
Motorová brzda
Tempomat
Převodovka - manuální
Okno v zadní stěně kabiny
Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené
Klimatizace
Pracovní osvětlení na střeše kabiny
Funkce handsfree
Barva kabiny – RAL 9016

Hydraulický nakládací jeřáb – HNJ
Max. zdvihový moment min 6,2mt ( 60,9kNm )
Max. udávaná zdvihová síla min. 3.200kg
Rozsah otočení 400°
Výška HNJ v transportní poloze max 1.950mm od pomocného rámu vozidla
Max. dosah HNJ min 6.800mm
Otáčecí moment min 0,8mt ( 7,8kNm )
Hmotnost HNJ vč. Podpěr max 1 100 kg
Zkrácené rameno jeřábu - horizontální délka HNJ v rozloženém stavu a vodorovné poloze hlavního a teleskopického ramene od osy sloupu po poslední zasunutý výložník max 3.350mm
Hydraulicky výsuvné trámce opěr
Integrovaná ocelová olejová nádrž
plná kontrola stability v rozsahu 360°se zcela variabilními polohami opěr
Hydraulické sekce na konec výložníku + řetězový mechanismus pro vysýpání jednokomorových kontejnerů na separovaný odpad nebo jeřáb s jednou aktivovanou hydraulickou sekcí při zachování funkčního řetězového mechanismu pro vysýpání jednokomorových kontejnerů
Hydraulické výsuvné trámce opěr – neotočené, pevné směrem dolů

V Měrůtkách., dne 8.6.2023

Podpis oprávněné osoby
Eduard Fornál