Příloha č. 2 - Postup při provádění periodických činností Provádění ročních prohlídek a funkčních zkoušek V rámci požadovaného intervalu prohlídek a funkčních zkoušek se Zhotovitel zavazuje provést: kontrolu všech koncových prvků a jejich proměření dle předpisů (požadavků) výrobce či dodavatele; kontrolu mechanického upevnění komponentů technického zabezpečení a celistvosti (nepoškození) jejich krytů; očištění krytů; kontrolu stavu propojovacího vedení a jeho mechanické ochrany; kontrolu změn v dispozičním řešení prostor, které mohou mít vliv na funkčnost systémů technického zabezpečení; kontrolu a zkoušky základních i náhradních napájecích zdrojů; zkoušku provozuschopnosti při provozu na náhradní zdroj(e) elektrické energie; funkční zkoušku řídicího systému (všech funkcí) včetně vazeb jednotlivých systémů; kontrolu doplňkových zařízení rozbor poruch za uplynulé období. Provedení prohlídky a funkční zkoušky je Zhotovitel povinen zapsat do Provozní knihy, vyhotovit „Protokol o roční prohlídce systémů“ nebo „Protokol o funkční zkoušce“ a tento předat odpovědné osobě Objednatele ve věcech technických. Periodická revize elektrického zařízení V rámci periodické revize elektrického zařízení je Zhotovitel povinen provést všechny potřebné zkoušky a měření dle ČSN 33 2000-6 tak, aby bylo zajištěno ověření stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti. Provedení periodické revize je Zhotovitel povinen zapsat do Provozní knihy, vyhotovit „Zprávu o periodické revizi“ v souladu s požadavky ČSN 33 1500 a tuto předat odpovědné osobě Objednatele ve věcech technických.