BLOCK CRS a.s. ¦ t: +420 xxx xxx xxx ¦ m: +420 xxx xxx xxx ¦ e: xxx@blockcrs.cz

Praha 23.11.2022

Nabídka na protihluková opatření –    na akci „nemocnice - Vyškov“, na základě zadaných údajů

Zástěna sestavená z protihlukových panelů RS 80  s neprozvučností Rw = 36dB a vlastností pohlcení hluku αw = 1.00 (16dB) zabrání – zmírní hluk od jednotek v horizontálním směru. Zástěna o vnějších rozměrech 8220 x 5750mm x výška do 3500mm. Zástěna bude zavěšená na stávající OKci. Zástěna u stěny bude položena na betonové desky a podložena protivibračními deskami o celkové výšce 70mm. do betonových desek přikotvíme nosný profil U, do kterého založíme protihlukové panely a tím vytvoříme stěnu. Horní hranu zajistíme opět profilem U. Zástěna postavená 240mm od stávající stěny objektu bude na horní hraně vyztužena vzpěrami ve vzdálenosti po cca 1000mm. Jedna hrana zástěn bude spojena šroubovými spoji a v namáhaných hranách bude svařena. Přes rohy instalujeme zavětrovací výztuhy.

Hluk pohltivá deska R01

5800

8220

Hluk pohltivá deska R01 je výrobek, kterým se obkládají stěny proti odrazu hluku. DLα = 9 dB (αw = 0.6). Desky jsou instalovány do rámu tvaru Z z pozinkovaného plechutl. 2mm, Kotvíme je do stěny pomocí HILTI kotev nebo na kotvy M6 - 8 do chemické malty podle situace a namáhání. Obkladové desky vyrábíme v rozměru 1000 x 2000mm, 1000 x 1000mm nebo podle požadovaného rozměru viz doměry.

Protihlukový obklad

Použitý materiál je nehořlavý (pozinkovaný plech, minerální vlna).

Přednosti naší protihlukové výplně:

Vynikající vlastnost izolovat a pohlcovat hluk

- Nehořlavost a požární odolnost

- Vysoká teplota tání vláken

- Vysoká účinnost jako tepelná izolace

- Vodoodpudivost

- Paropropustnost

- Mechanická odolnost a přirozená pružnost

Používá se pro průmyslové izolace vystavené působením chemikálií a agresivnímu prostředí. Ochrana před množením plísní a mikroorganismů.

Doba výroby a dodání: podle dohody a našich kapacit. Standard je do 30 pracovních dnů po obdržení řádné objednávky nebo podpisu SoD.

Roman Skružný - jednatel
                                                      M:  xxx xxx xxx

Zástěny bez laku