Dodávka nového serveru a firewallu pro SPŠ Zlín

# Nový firewall

- firewall s funkcí UTM – požadavek na integrované systémy – firewall, IPS, antivir, filtrování http podle kategorií webu, antispam, ssl a ipsec vpn, integrované logování, integrované reportování provozu pomocí html reportů – odpovídající licence pro tyto funkce

- minimálně 8 Gbit portů

- Minimální výkonnostní parametry: minimální propustnost UTM se všemi zapnutými filtry 500Mb/s, minimální počet současných připojení - 1000

- Kompletní implementace + přesun wifi sítě a wifi kontroleru do samostatné zony firewallu a samostatné vlan

# Konsolidace serverů

- Konsolidace serverů na nový fyzický server s virtualizační platformou

- Změna autentikace klientů z Novell NDS na Microsoft AD

- Migrace souborových služeb z Novell NetWare na nový virtuální server Windows

- Migrace stávajícího serveru Windows2008 na nový virtuální server Windows

- Migrace Apache + MySQL + PHP na nový virtuální server Windows

- Požadované parametry serveru – 1 CPU s min. osmi jádry, možnost rozšíření na 2 CPU, 64 GB RAM, možnost rozšíření na min. 256 GB RAM, RAID řadič s 2 GB cache, minimálně 8 x 1 TB disk SAS, možnost rozšíření na až na 48 disků, 2 zdroje, servisní smlouva na 5 let s minimální odezvou 4 hodiny

- Licence na Windows Server 2016 pro minimálně 4 virtuální servery

- Zálohovací systém pro zálohu minimálně 1 x denně na úrovni hypervizoru a celých virtuálních serverů, zálohování do dvou cílových lokací – nová NAS + stávající server Windows 2008

- NAS pro umístění záloh – minimálně 2 disky 8TB NAS v RAID1

- Kompletní implementace a migrace serverů