	Rozpočet plotu k projektu Plameňáci

Oprava plotu. Kalkulace pro 8 bm plotu v akátové kulatině, v tom 5 ks sloupů tj 4 pole po 2 bm. Celková výška plotu je 1,25 m. Jednotlivé akátové sloupky budou v délce 65 cm vypleteny 1mm nerezovým lankem v osové rozteči 7 cm. Akátové sloupy budou osazeny v ocelových konzolách,které budou mít U ocelový profil za účelem vyšší tuhosti v ohybu pro napnutí ocelových lanek. Ocelové konzoly budou zabetonováné a betonáž bude provedena rovněž pro konzoly, které budou použité pro zavětrování dvou krajních sloupků nerezovým lanem za účelem tuhosti celé soustavy pro dostatečné vypnutí nerezových lanek. Čelní pletivový plot je pod úrovní buksusového živého plotu. Krajní sloupek pletivového plotu bude opraven, umístěn do prostoru vyššího buksusového plotu. Nerezová lanka u malého pletivového plůtku budou napojena na stávající systém elektrického ohradníku expozice.
kalkulace bez DPH 21%

pozice	popis	množství	cena	cena celkem
	akát masívní kulatina cca 6-10 cm průměr a výška 1,25 m	5	785	3925
	U svařenec v délce 110 cm	2	2350	4700
	T konzola pro tři vnitřní sloupky a dva zavětrováky	5	1260	6300
	nerezové komponenty k zavětrovacímu lanu	2	750	1500
	nerezové lano pro zavětrování koncových sloupů	2	1150	2300
	nerezové lanko	120	7,83	940
	koncové segmenty lanka	20	56	1120
	napínací segmenty	20	327	6540
	beton na 7 konzol včetně dovozu	7	485	3395
	spojovací materiál k ocelovým konzolám	5	180	900
	výroba sloupů včetně navrtání průchodů pro lanka	62	320	19840
	montáž včetně betonáže sedmi konzol	96	320	30720
	demontáž a montáž pletiv.plotu	32	320	10240
	demontáž plotu	12	320	3840
	zavětrování krajních sloupů včetně betonáže	24	320	7680
	napojení lanek na el. Ohradník u malého plůtku	12	320	3840
	přesuny hmot a zaměstnanců	7	385	2695

	za Dřevo – Akord,s.r.o		sum celkem	110475
	XX
	29.02.2024