Věc: Cenová nabídka - odhlučnění místnosti

Na základě Vaší poptávky Vám předáváme cenovou nabídku provedení akustické předstěny v odpočinkové místnosti ve Vaší budově v Soudné. Stěna bude provedena na dlouhé stěně směrem k herně a na stěně s vchodovými dveřmi. Celková výměra akustické předstěny je 22 m2.

Cenová nabídka obsahuje:

- Demontáž stávajícího podhledu - pás u stěn

- Provedení akustické stěny od podlahy až ke konstrukci stropu (nad podhled)

- Skladba akustické předstěny:

- profil 75 mm

- akustická vata 30-40 kg/m3 tl. 60 mm

- 2x akustická SDK deska tl. 12,5 mm

- Oprava demontovaného SDK podhledu

- Zakrytí stávajících konstrukcí

- Hrubý stavební úklid, koordinace prací

- Úpravu rozvodů elektro vč. použití zvukově izolačních elektrokrabiček

Cenová nabídka neobsahuje:

- Úpravu stávajících dveří

- Úpravu koberců u nové předstěny

- Výmalbu

CENA CELKEM BEZ DPH:			 91.700,- Kč

………………………………

vedoucí HSV

# Text boxes

Apropo Jičín, o.p.s.

Soudná 13

506 01 Jičín

# Ve Valdicích dne 16. dubna 2024