Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Městské služby Rýmařov, s.r.o. Palackého 1178/11 79501 Rýmařov, Rýmařov IČO: 60320613 DIČ: CZ60320613 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/48/2024 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/194 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 29.04.2024 |

Objednávka stavebních prací:

Oprava havarijního stavu hlavního řadu splaškové kanalizace na ulici třída Hrdinů

Město Rýmařov u Vás objednává stavebně montážní práce opravy havarijního stavu hlavního řadu splaškové kanalizace ulici třída Hrdinů, pozemek parc.č. 2647/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava havarijního stavu hlavního řadu splaškové kanalizace ulici třída Hrdinů, pozemek parc.č. 2647/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Hlavní řad splaškové kanalizace je mezi kontrolními betonovými šachtami z trub kameninových DN 400 v nevyhovujícím stavu. Provedeným monitoringem mezi kontrolními šachtami bylo zjištěno, že stávající kameninové potrubí je v několika místech zlomené.

Oprava hlavního řadu splaškové kanalizace bude prováděna v souběhu opravy silnice druhé třídy II/445. Mezi betonovými kontrolními šachtami bude proveden pažený výkop rýhy a stávající kameninové potrubí DN 400 mm bude vybouráno.

Mezi betonovými kontrolními šachtami bude provedena pokládka nového potrubí hlavního řadu splaškové kanalizace z trub plastových hrdlových DN 400, SN 8, průměrná hloubka výkopu pro montáž potrubí splaškové kanalizace bude 2,60 m, délka potrubí 66,00 m. Pokládka potrubí bude v otevřeném a zapaženém výkopu.

Součástí předmětu plnění je také vytýčení inženýrských sítí, v rámci zařízení staveniště montáž a demontáž mobilního oplocení, terénní úpravy a osetí dotčených ploch travním semenem.

Odvoz vytěžené zeminy do 3000 m na skládku investora, bez poplatku za skládkovné, odvoz podkladních vrstev a ostatních bouraných konstrukcí na skládku stavební suti do vzdálenosti 4000 m, bez poplatku za skládkovné. Zapravení komunikace…

2. Termín plnění:

Dokončení stavby nejpozději do: 	           30 dní od protokolárního předání a převzetí staveniště

3. Místo plnění:

Pozemek parc.č. 2647/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:

Cena díla činí: 								744 853,84 Kč bez 21 % DPH

156 419,31 Kč DPH 21%

Cena celkem 								901 273,15 Kč vč. 21 % DPH

Na tuto objednávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona                      č. 235/2004 Sb.

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/48/2024 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 13.05.2024

13.05.2024

Ing. Luděk Šimko

starosta

Ověření správce rozpočtu: 13.05.2024