## KaVo Estetica E50 Life 17 ks

Stomatologická souprava samostatně stojící. Horní vedení hadic. Panel lékaře s 6 pozicemi nástrojů. SMARTdrive systém mikromotorů. Odkládací tácky pod panelem lékaře. Křeslo s nosností 185 kg. Dvoukloubová opěrka hlavy. Panel lékaře s délkou hadic 90 cm a horním vedením hadic. Integrovaná Trendelenburgova poloha. 5 – programovatelných poloh. Integrovaný odlučovač DUR CAS-1. Funkce VACUSTOP. Vestavěný vodní blok DVGW (desinfekce vodních cest). Multifunkční nožní ovladač drátový. Osvětlení EDI MAIA LED. Barva SMOKEY BLUE 66. prodloužená záruka na 24 měsíců. Levá opěrka ruky.

Strana lékaře:
- 3F stříkačka -voda, vzduch, spay.
- vzduchová hadice s rsp.
MULTIflex 465 LED + EXPERTtorque E680 L
mikromotor KaVo INTRA KL 703 LED,
EXPERTmatic E25 L
mikromotor KaVo INTRA KL 703 LED,
EXPERTmatic E20 L
- PIEZO LED Scaler
- VOLNÁ POZICE

Strana sestry:
- 3F stříkačka,
- velká savka,
- malá savka
- vytvrzovací lampa MiniLED Satelec

  2 ks	Židlička PHYSIO EVO (barva SMOKEY BLUE 66)

## KaVo Estetica E50 Life 2 ks

Doplňková výbava:
Adaptér Proxam Ix Prox (na rtg Kavo)

Stomatologická souprava samostatně stojící. Horní vedení hadic. Panel lékaře s 6 pozicemi nástrojů. SMARTdrive systém mikromotorů. Odkládací tácky pod panelem lékaře. Křeslo s nosností 185 kg. Dvoukloubová opěrka hlavy. Panel lékaře s délkou hadic 90 cm a horním vedením hadic. Integrovaná Ttrendelenburgova poloha. 5 – programovatelných poloh. Porcelánové plivátko.
Integrovaný odlučovač DUR CAS-1. Funkce VACUSTOP. Vestavěný vodní blok DVGW (desinfekce vodních cest). Multifunkční nožní ovladač drátový.
Osvětlení EDI MAIA LED. Barva SMOKEY BLUE 66. prodloužená záruka na 24 měsíců. Levá opěrka ruky
Strana lékaře:
- 3F stříkačka -voda, vzduch, spay.
- vzduchová hadice s rsp.
MULTIflex 465 LED + EXPERTtorque E680 L
mikromotor KaVo INTRA KL 703 LED,
EXPERTmatic E25 L
mikromotor KaVo INTRA KL 703 LED,
EXPERTmatic E20 L
- PIEZO LED Scaler
- VOLNÁ POZICE

Strana sestry:
- 3F stříkačka,
- velká savka,
- malá savka
- vytvrzovací lampa MiniLED Satelec

  2 ks	Židlička PHYSIO EVO (barva SMOKEY BLUE 66)

## KaVo rtg Proxam iX 2 ks

Malé ohnisko (pouze 0,4 mm) modelu ProXam iX nabízí ty nejlepší podmínky pro neuvěřitelně ostré snímky a jeho variabilní expoziční parametry zajišťují optimální kontrast a vhodné nastavení odstínů šedi za všech okolností. Extra dlouhá rentgenka vytváří přesnou geometrii snímku a zaručuje zobrazení výsledných snímků bez zkreslení. Ať už se model KaVo ProXam iX používá kdekoli, jednotku lze připevnit buď přímo na stomatologickou soupravu, nebo na stěnu. S pěti různými nastaveními délky nosných ramen a sedmi různými rentgenkami a kolimátory nabízí model ProXam iX řadu možností individuálního nastavení a širokou škálu použití.
Předprogramované režimy pro dospělé a děti jsou k dispozici pro četné oblasti aplikace:
- periapikální aplikace,
- okluzální aplikace,
- skus nebo endodontické snímky.
Alternativně lze všechny důležité parametry hodnoty expozice nastavit samostatně:
- 60–70 kV,
- 2–8 mA,
- doba expozice 0,01–2 sekundy.
Optimální dávka záření je nejnižší možná - Model KaVo ProXam iX funguje na principu ALADA, což zkráceně znamená „co nejnižší diagnosticky přijatelná dávka“. ALADA znamená, že emitovaná dávka záření na jeden RTG snímek je pouze tak vysoká, jak je nezbytně nutné k vytvoření diagnosticky dobrého snímku.
Plná digitální integrace se softwarem Romexis (3x licence součástí dodávky). V kombinaci se senzory ProXam iS a volitelně dostupnou připojovací skříní lze parametry expozice automaticky přenést do softwaru Romexis a uložit do příslušného souboru pacienta. Tím se eliminuje nutnost pozdějšího ručního zadávání údajů. Na základě zvoleného nastavení jednotky se automaticky načtou požadované hodnoty expozice a vypočítá se nejnižší možná dávka záření pro daný snímek. Za účelem dalšího snížení dávky záření lze také použít obdélníkovou rentgenku, která záření soustředí na menší plochu snímku.

## Senzor pro přímou digitalizaci KaVo iS, velikost 1,
## 2 ks

- Spolehlivé, brilantní snímky v HD kvalitě s mimořádně vysokým rozlišením a ideální kombinací úrovně šumu a kontrastu
- Velký dynamický rozsah pro ostré snímky bez ohledu na dávku záření
- Robustní, odolné zpracování s ochranným potahem ze skleněných vláken a robustním kabelem
- Tři různé velikosti a zaoblené hrany pro snadné a pohodlné umístění v ústní dutině
- Flexibilní možnosti instalace (také u poskytovatelů třetích stran díky samostatnému boxu s rozhraním)
- Uživatelsky přívětivá, jednoduchá aplikace možná na jednotce KaVo ProXam iX
- Časově úsporné, jednoduché ovládání jednou rukou a flexibilní použití díky magnetickému rozhraní

## Senzor pro přímou digitalizaci KaVo iS, velikost 0
## 1 ks

Pětihvězdičkové světlo KaVoLUX 540 LED. Světlo má bílou barvu a navozuje plně pocit přirozeného osvětlení S FUNCÍ COMPOSAVE.

Nové obrazovky s vysokým rozlišením: Displej KaVo HD 19“ a 22”

Díky jednoduše uspořádanému displeji a ověřenému barevnému schématu KaVo rychle najdete to, co potřebujete. Děláme vše pro to, abychom zjednodušily vaše pracovní postupy a poskytli vám tak více času pro vaše pacienty.
Modernizovaný design křesla
Optimalizovaný tvar měkkého polstrování opěrky i sedáku.
*obrázek je pouze ilustrační
Příprava na montáž intraorální kamery KaVo ERGOcam One, kamerového systému KaVo DIAGNOcam 2170 U a dentálního mikroskopu Leica M320.