Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část C – dodávka 1 ks klimatické komory

| Název učební pomůcky: klimatická komora |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Objem 100-110 litrů | Ano | Objem 108 litrů |
| Vnitřní komora z vhodné nerezové oceli (např. DIN 1.4301) | Ano | DIN 1.4301 (AISI 304) |
| Rozměr vnitřní komory 600x500x400mm (š x v x h) mm u každého rozměru | Ano | Vnitřní šířka 560 mm Vnitřní výška 480 mm Vnitřní hloubka 400 mm |
| Vnější rozměry komory 800x900x700mm (š x v x h) mm u každého rozměru | Ano | Vnější šířka 745 mm Vnější výška 864 mm Vnější hloubka 674 mm |
| Teplotní rozsah minimálně 0°C-70°C | Ano | Teplotní rozsah: od 0 °C do 70 °C |
| Prostorová odchylka teploty při 10°C a 37°C nepřesahující | Ano | ±0,4 °C |
| Umožňuje přesnou temperaci vzorků v atmosféře s řízenou vlhkostí | Ano | Ano |
| Tichý chod chlazení bez vibrací (např. pomocí Peltierových článků) | Ano | Ano, chlazení pomocí Peltierových článků |
| Vnitřní skleněné dveře | Ano | Vnitřní skleněné dveře |
| Součástí dodávky přístroje dvě nerezové police | Ano | Ano, dvě police |
| Komfort obsluhy TwinDISPLAY, rozhraní USB a ethernet | Ano | Ano |

Celková nabídková cena bez DPH 207 961,00 Kč,    s DPH 251 632,81 Kč

Ing. Zdeněk Kašpar

jednatel společnosti

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

V Praze, dne 10/07/2017