Příloha č. 2

Přehled rozsahu údržby (4 x ročně)

- očištění kamer, zejména optiky a krytů

- seřízení a nastavení kamer,

- kontrola přenosu obrazu z jednotlivých míst na monitor na operačním středisku MPO (dále jen OS MPO)

- kontrola ovládání kamer, přibližování a oddalování obrazu z OS MPO

- kontrola upevňovacích prvků kamer

- kontrola napájecích a záložních napětí pro kamery a ovládání

- kontrola napájení pro jednotlivé moduly v rozvaděči OS MPO

- kontrola a očistění ovládací klávesnice

- kontrola funkcí digitálního nahrávání  na paměťová média včetně obsluhy příslušného programu na PC na OS MPO

- kontrola zálohování obrazu a možnosti kopírování z úložiště dat na DVD-R, RW, USB flash disk, paměťové karty

- vyčistění úložiště dat, odstranění prachu

- kontrola monitoru, případná obnova požadovaného nastavení, čistění monitoru

- kontrola naprogramování systému, uložení, případné obnovení výchozích hodnot

- odstranění eventuálních závad (bez náhradních dílů)