| Telefon | 318 623473 |
| --- | --- |
| Fax | 318 625987 |
| E-mail | hermansky@zrup.cz |
| Kompetentní osoba | Pavel Heřmanský |
| Mobil | 724 202209 |

# ZRUP Příbram a.s.

# Žežická 522

# 261 01 Příbram

# Nabídka objemových prvků pro firmu Město Strakonice - šatny

od firmy ZRUP Příbram a.s.

Nabídka bez požární odolnosti, bez zemních prací, základů, bouracích prací ve stávající hale,atd., pouze dodávka obytných modulů.

Vnější rozměry 3000x9500 mm(světlá výška 2511 mm) (4 ks)

Rám:

## Nosná konstrukce je z ohýbaných otevřených profilů a klasických válcovaných profilů. Spoje jsou svařované

## Ocelový rám barevný odstín  RAL 9007

Venkovní rozměry kontejneru:  3000 x  9500mm /  4ks

Vnitřní světlá výška místnosti:   2,511 m

Plochá střecha z pozinkovaného trapézového plechu – síla 0,75 mm, výška vlny 40 mm.

Dešťová voda svedena ze střešních plechů přes široké sběrné žlaby do svodových rour v rozích ocelové konstrukce buňky, svody vnější průměr 40mm (dešťová voda stéká na terén pod obytnou buňku)

Venkovní obklad:

Stěnový plech CB profil 8/88 – pozink plech RAL 9007

Venkovní přepravní stěna a mezistěna PE folie

Oplechování oken a dveří

Vnitřní obklad:

Izolační vata – stěny 200 mm

Izolační vata – mezistěny 80 mm

Izolační vata – mezistěny 100 mm

Izolační vata – příčka 80 mm

Izolační vata – příčka 100 mm

Pozink rámeček (plech 0,8 mm)

Výztuha ve stěně pro zavěšené předměty (2 ks)

Lamino deska bílá – 10 mm

Lišta PVC bílá typ H

Otvor ve stěně kontejneru přiléhající k hale

Kaslík přes sloupek (3 ks)

Strop:

Izolační vata – střecha 200 mm

Lamino deska bílá – 10 mm

Lišta PVC bílá typ H

Podlaha:

Izolační vata – podlaha 200 mm

Pozink plech tl. 0,5 mm

Cetrisdeska tl.20 mm

PVC Standard tl. 2mm – šedý melír

Soklová lišta PVC

Dveře:

Dveře dle ČSN

DZ propojovací zárubeň (2 ks)

Pouze otvor ke stávající hale

ZK plechové dveře 900/1970 ocelová obložková zárubně RAL 9007 zvenku (1 ks)

ZK plechové dveře 1000/1970 ocelová obložková zárubně RAL 9007 zvenku (1 ks)

ZK plechové dveře zateplené + prosklení u dveří 900/1970 ze 3/5

Dřevěné dveře vnitřní 700/1970 včetně ocelové zárubně (5 ks)

Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 včetně ocelové zárubně (3 ks)

Dřevěné dveře vnitřní 900/1970 včetně ocelové zárubně (1 ks)

Oplechování dveří

Okna: bílá barva

Sklo U = 1,1

PVC okno 500x600 Sklopné – sklo ornament (1 ks)

PVC okno 600x600 Sklopné – sklo ornament (2 ks)

PVC okno 1800x600 Sklopné/Sklopné sklo ornament (3 ks)

PVC balkonové dveře 1000x2100 O/S (1 ks)

Oplechování oken

Sanita:

WC kombi s držákem na toalet.papír a stabilním sedátkem (3 ks)

Pisoár s automatickým splachovačem a pachovým uzávěrem (2 ks)

Umyvadlo 50 cm s pákovou baterií (stoj.) t+s voda (5 ks)

Sprchový kout 80 LA s posuvnými dvířky (s+t voda), obklad PVC deska (6 ks)

Sprchový kout 80 s posuvnými dvířky (s+t voda),rohový vstup,

obklad PVC deska (1 ks)

Výlevka porcelánová s roštem (1 ks)

Podlahová vpusť plastová (gule) (5 ks)

Bez doplňků – zrcadla,poličky,věšáčky

Odvětrání kanalizace stěnou,nebo stropem

Rozvody vody v kastlíku

Spojovací materiál:

Spojovací materiál 1 buňka v sestavě (4 ks)

Proti kondenzové PU koryto délka 1 m (6 ks)

Ostatní:

Rohožka zapuštěná

Materiál elektro:

dle ČSN

Hlavní přívod podlahou

Zásuvka 220 V (19 ks)

Vypínač 220 V + zásuvka (4 ks)

Vypínač 220 V (8 ks)

Zářivka 1x36 W  Modus K (3 ks)

Zářivka 1x36 W IP 65 Modus V (3 ks)

Zářivka 2x36 W  Modus K (5 ks)

Světlo únikové LED – po výpadku proudu svítí 1 hod. (1 ks)

Kabelový vývod pro bojler (2 ks)

Světlo vnitřní 60 W (4 ks)

Světlo venkovní 60 W + pohybové čidlo (1 ks)

El.ventilátor EDM 200 (5 ks)

Beztlaký zásobník t.v. spodní 10l (1 ks)

El.bojler 200 l (2 ks)

Přímotop 0,5 kW (3 ks)

Přímotop 1 kW (6 ks)

Přímotop 2 kW (2 ks)

Rozvodnice včetně chrániče a jističů (4 ks)

Propoje mezi buňkama vnitřkem

Doprava:

Příbram – Strakonice

Liniové schéma

El.revize

Požární zpráva

Statika

Jeřáb

Celková cena s dopravou,montáží bez DPH                         1 537 500,- kč

DPH 21%                                                                                    322 875,- kč

Celková cena s DPH                                                                1 860 375,- kč

Doporučujeme do prostoru sprch použít místo Lamino desek PVC desky – u Lamino desek může docházet vlivem vlhkosti k bobtnání         + 66 475,- kč bez DPH

Termín dodání: do 31.8.2017

Platební podmínky: dohodou

Technická připravenost zákazníka: Stavební povolení (ohláška)

Inženýrské sítě

Základy

Přívod el. 380V

Sociální zázemí pro montéry,vč.pitné vody

Kontejner na odpad

Ostraha objektu

Záruka: 24 měsíců od data předání

## Děkujeme,že jste projevili zájem o náš výrobek

a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Pavel Heřmanský

ZRUP Příbram a.s.