Příloha č. 1	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

 Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Vozidlo – nosič kontejneru do 18 tun s hydraulickým jeřábem na dálkové ovládání včetně příslušenství“ čestně prohlašujeme, že společnost FORNAL trading s.r.o. dodá vozidlo výrobce MAN značky TGM 18.320 s nosičem NKH 14T-400 a hydraulickým jeřábem Palfinger PK 14 501K splňující níže definované technické parametry:
Technická specifikace vozidla
   „Vozidlo – nosič kontejneru do 18 tun s hydraulickým jeřábem na dálkové ovládání včetně příslušenství”

Nástavba – nosič kontejneru - technické parametry
Výška háku hydraulicky stavitelná 1 000 – 1 570 mm
Kapacita zdvihu min. 14 000 kg při maximálním zalomení ramene
Vhodná pro kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm
Pro délky kontejnerů rozsahu 3 200 – 4 800 mm
Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla
Ovládání nosiče z kabiny řidiče
Vnitřní hydraulické jištění kontejnerů doplněné o pevné vnější opěry podélníků kontejnerů v jedné ose (hydraulická pístnice vnitřních zámků oproti vnějším opěrám)
Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
Bezúdržbové uložení teleskopu
Hmotnost nosiče max. 1.400 kg
Styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným materiálem
Hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru
Všechny čepy ze zušlechtěného materiálu
Uložení kontejneru min. 6-ti bodové (např. 2x naváděcí kladka, 2x odlehčovací kladka, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem)
Barevné provedení RAL 7021
Nástavba – jeřáb na ovládání - technické parametry
Zdvihový moment min. 14,6 mt (tunometry – výkon jeřábu)
Otáčecí moment min 1,6 mt (15,7 kNm)
Dosah min. 7,3 m / 1 900 kg
Rozsah otoč min. 420°
Výška jeřábu v transportní poloze max. 2220 mm
Svařovaný podstavec HNJ (hydraulický nakládací jeřáb)
Možnost zalomení zalamovacího ramene-teleskopického HNJ o 15°
Zástavbová šířka vč. hydr. opěr, hadicové a sekční výbavy max. 1 000 mm
Kompletní hmotnost jeřábu (vč. podpěr) – max. 1 950 kg
Dálkové ovládání 6L - 6 funkcí lineární
Start/stop motoru na dálkovém ovládání
Přepínání jeřáb/opěra na dálkovém ovládání
Kontrola stability v rozsahu 360° zcela variabilní dle polohy podpěr
Kontinuální snímání polohy opěr 0 - 100%
Otáčky motoru pro pohon hydraulického rozvodu +/- na dálkovém ovládání
Hydraulicky výsuvné trámce opěr
Hydraulicky otočné válce o 180 °
Aktivovaná hydraulická sekce na konci ramene s řetízkem pro vysýpání kontejneru
Nosnost háku min. 8 t
Ochrana pístnice zalamovacího ramene
Chladič oleje
Redukční přetlakové ventily min. 175 bar
Vozidlo – podvozek – technické parametry
Legislativní hmotnost vozidla min. 18 000 kg
Rozvor vozidla 4 400 – 4 500 mm
Pohon 4x2
Technická nosnost přední nápravy min. 7 500 kg
Vzduchové pérování zadní nápravy
Technická nosnost zadní nápravy min. 11 500 kg
Objem nádrže na palivo min. 300 l
Objem nádrže na AdBlue min. 35 l
Zadní zábrana proti podjetí, ocel - PEVNÁ
Motor: vznětový, kapalinou chlazený
Emisní norma EURO VI
Výkon motoru min. 320 Hp
Automatická převodovka
Manuální řazení v automatickém režimu, včetně kickdown funkce
Pomocný pohon z převodovky pro pohon hydraulického čerpadla
Kabina dvoumístná
Barva kabiny bílá RAL 9010
Imobilizér
Tempomat s ovládáním na volantu
Digitální tachograf
Kamera s pohledem dozadu umístěná na konci podvozku a displejem v kabině
Šířka kabiny vozidla bez zrcátek – min. 2 230 mm
Handsfree
Klimatizace
Elektrické ovládání bočních oken
Elektrické zamykání dveří, dálkové ovládání
Okno v zadní stěně kabiny
Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka
2 ks majáků na střeše kabiny, oranžové, vpředu
Povinná výbava vozidla dle zákona č. 341/2002 Sb.
Baterie min. 2 x 170 Ah
Tažné zařízení včetně vzduchových vývodů pro přívěs
Rezervní kolo volně ložené celoroční pneu
Reflexní sklopná tabule „A“ 2 ks
Schránka na nářadí min. 1 ks

V Měrůtkách