Příloha č. 1 Specifikace zboží a ceník

název	obecný popis	příklad zařízení	Počet kusů		nabízené zařízení		cena /ks bez DPH	cena celkem bez DPH
Switch	Rozšíření stávajících stohů aktivních prvků LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě, který je rozšířením stávajícího stohu aktivních prvků LAN. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího stohu aktivních prvků, zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T: 48 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 4 Počet ethernet portů 40GbE QSFP+: 2 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (stohu) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Stohovací kabel QSFP 40Gbps DAC, dékla 1m, stejného výrobce jako aktivní prvek Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou funkčnost každého aktivního prvku do jednoho uceleného systému (stohu) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Redundantní napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, dva rendundantí zdroje osazeny, výkon každého zdroje 150W	30		Juniper EX3400-48T		46 444,00 Kč	1 393 320,00 Kč
Switch	Rozšíření stávajících stohů aktivních prvků LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě, který je rozšířením stávajícího stohu aktivních prvků LAN. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího stohu aktivních prvků, zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T PoE+: 48 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 4 Počet ethernet portů 40GbE QSFP+: 2 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (stohu) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Stohovací kabel QSFP 40Gbps DAC, dékla 1m, stejného výrobce jako aktivní prvek Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou funkčnost každého aktivního prvku do jednoho uceleného systému (stohu) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Redundantní napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, dva rendundantí zdroje osazeny, výkon každého zdroje 900W	22		Juniper EX3400-48P		67 455,00 Kč	1 484 010,00 Kč
Switch	Rozšíření stávajících stohů aktivních prvků LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě, který je rozšířením stávajícího stohu aktivních prvků LAN. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího stohu aktivních prvků, zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T: 24 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 4 Počet ethernet portů 40GbE QSFP+: 2 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (stohu) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Stohovací kabel QSFP 40Gbps DAC, dékla 1m, stejného výrobce jako aktivní prvek Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou funkčnost každého aktivního prvku do jednoho uceleného systému (stohu) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Redundantní napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, dva rendundantí zdroje osazeny, výkon každého zdroje 150W	6		Juniper EX3400-24T		34 806,00 Kč	208 836,00 Kč
Switch	Rozšíření stávajících stohů aktivních prvků LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě, který je rozšířením stávajícího stohu aktivních prvků LAN. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího stohu aktivních prvků, zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T PoE+: 24 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 4 Počet ethernet portů 40GbE QSFP+: 2 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (stohu) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Stohovací kabel QSFP 40Gbps DAC, dékla 1m, stejného výrobce jako aktivní prvek Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou funkčnost každého aktivního prvku do jednoho uceleného systému (stohu) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Redundantní napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, dva rendundantí zdroje osazeny, výkon každého zdroje 600W	3		Juniper EX3400-24P		43 773,00 Kč	131 319,00 Kč
Switch	Rozšíření stávajících stohů aktivních prvků LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 1000/2500BASE-TGbps PoE+: 8 Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T PoE+: 16 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 4 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Stohovací kabel SFP+ 10Gbps DAC, dékla 1m, stejného výrobce jako aktivní prvek Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou funkčnost každého aktivního prvku do jednoho uceleného systému (stohu) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz	8		Juniper EX2300-24MP		27 188,00 Kč	217 504,00 Kč
Switch	Rozšíření stávající LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T: 12 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 2 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou integrovatelnost každého aktivního prvku do stávajícího prostředí LAN zadavatele, především kompatibilitu komunikačních protokolů, API, operačního systému aktivního prvku a na něj navazujících integračních platforem Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz	8		Juniper EX2300-C-12T		13 345,00 Kč	106 760,00 Kč
Switch	Rozšíření stávající LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T PoE+: 12 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 2 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou integrovatelnost každého aktivního prvku do stávajícího prostředí LAN zadavatele, především kompatibilitu komunikačních protokolů, API, operačního systému aktivního prvku a na něj navazujících integračních platforem Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz	12		Juniper EX2300-C-12P		19 259,00 Kč	231 108,00 Kč
Switch	Rozšíření stávající LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T PoE+: 24 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 4 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou integrovatelnost každého aktivního prvku do stávajícího prostředí LAN zadavatele, především kompatibilitu komunikačních protokolů, API, operačního systému aktivního prvku a na něj navazujících integračních platforem Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz	4		Juniper EX2300-24P		24 048,00 Kč	96 192,00 Kč
Switch	Rozšíření stávající LAN o další ethernet porty	Přístupový aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku. Minimální technické parametry: Počet ethernet portů 10/100/1000BASE-T: 48 Počet ethernet portů 1/10GbE SFP/ SFP+: 4 Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Dodavatel garantuje stohovatelnost a plnou integrovatelnost každého aktivního prvku do stávajícího prostředí LAN zadavatele, především kompatibilitu komunikačních protokolů, API, operačního systému aktivního prvku a na něj navazujících integračních platforem Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz	4		Juniper EX2300-48T		26 831,00 Kč	107 324,00 Kč
Napájecí zdroj	Zdroj napájení aktivních prvků kompatibilní s aktivním prvkem	JPSU-150-AC-AFO EX3400 150W AC Power Supply Zařízení je náhradním dílem stávajícího aktivního prvku, zadavatel nepřipouští alternativní řešení.	35		JPSU-150-AC-AFO		4 870,00 Kč	170 450,00 Kč
Napájecí zdroj	Zdroj napájení aktivních prvků kompatibilní s aktivním prvkem	JPSU-600-AC-AFO EX3400 600W AC Power Supply Zařízení je náhradním dílem stávajícího aktivního prvku, zadavatel nepřipouští alternativní řešení.	20		JPSU-600-AC-AFO		6 900,00 Kč	138 000,00 Kč
Napájecí zdroj	Zdroj napájení aktivních prvků kompatibilní s aktivním prvkem	JPSU-920-AC-AFO EX3400 920W AC Power Supply Zařízení je náhradním dílem stávajícího aktivního prvku, zadavatel nepřipouští alternativní řešení.	30		JPSU-920-AC-AFO		10 521,00 Kč	315 630,00 Kč
Aktivní prvek	Aktivní prvek Firewall / Router	Aktivní prvek datové sítě v roli Firewall/Router je rozšířením stávající datové sítě zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího clusteru aktivních prvků, nebo datovou síť logicky rozšiřuje zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Zařízení podporující funkce bezpečnosti na úrovni L4 až L7 a NAT s minimálními technickými parametry: Počet ethernet portů 100/1000BASE-T: 8 Počet ethernet portů 1GbE SFP: 4 Počet ethernet portů 10GbE SFP+: 4 Datová propustnost při zapnuté analýze datových toků: 9Gbps, IMIX 4,5Gbps Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (clusteru) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Licence rozšířených funkcí aktivující možnost využití protokolů BGP, GRE, OSPF: ano, součástí dodávky Garance funkčnosti dynamického routování mezi prvky sestavy protokolem OSPF na úrovní násobných instancí: ano Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Dodavatel garantuje plnou funkčnost každého aktivního prvku v rámci jednoho uceleného systému (clusteru) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Redundantní napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, dva rendundantní zdroje osazeny, výkon každého zdroje 400W	4		Juniper SRX1500-SYS-JB-AC		269 973,00 Kč	1 079 892,00 Kč
Napájecí zdroj	Zdroj napájení aktivních prvků kompatibilní s aktivním prvkem	JPSU-400W-AC SRX1500 400W AC Power Supply Zařízení je náhradním dílem stávajícího aktivního prvku, zadavatel nepřipouští alternativní řešení.	10		JPSU-400W-AC		12 800,00 Kč	128 000,00 Kč
Aktivní prvek	Aktivní prvek Firewall / Router	Aktivní prvek datové sítě v roli Firewall/Router je rozšířením stávající datové sítě zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího clusteru aktivních prvků, nebo datovou síť logicky rozšiřuje zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Zařízení podporující funkce bezpečnosti na úrovni L4 až L7 a NAT s minimálními technickými parametry: Počet ethernet portů 100/1000BASE-T: 6 Počet ethernet portů 1GbE SFP: 2 Možnost rozšířit prvek o další porty: ano, minimálně 2 sloty pro rozšíření Datová propustnost při zapnuté analýze datových toků: 1,5Gbps, IMIX 0,8Gbps Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (clusteru) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Licence rozšířených funkcí aktivující možnost využití protokolů BGP, GRE, OSPF, IPsec, MPLS souběžně: ano, součástí dodávky Garance funkčnosti dynamického routování mezi prvky sestavy protokolem OSPF na úrovní násobných instancí: ano Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Dodavatel garantuje plnou funkčnost každého aktivního prvku v rámci jednoho uceleného systému (clusteru) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, pokud je zařízení napájeno DC napětím, součástí dodávky je zdroj napájení AC/DC stejného výrobce jako výrobce aktivního prvku a tento zdroj bude určen pro plnohodnotné napájení tohoto aktivního prvku	4		Juniper SRX320-SYS-JB		18 696,00 Kč	74 784,00 Kč
Aktivní prvek	Aktivní prvek Firewall / Router	Aktivní prvek datové sítě v roli Firewall/Router je rozšířením stávající datové sítě zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího clusteru aktivních prvků, nebo datovou síť logicky rozšiřuje zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Zařízení podporující funkce bezpečnosti na úrovni L4 až L7 a NAT s minimálními technickými parametry: Počet ethernet portů 100/1000BASE-T: 6 portů standartu 802.3at Počet ethernet portů 1GbE SFP: 2 Možnost rozšířit prvek o další porty: ano, minimálně 2 sloty pro rozšíření Datová propustnost při zapnuté analýze datových toků: 1,5Gbps, IMIX 0,8Gbps Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (clusteru) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Licence rozšířených funkcí aktivující možnost využití protokolů BGP, GRE, OSPF, IPsec, MPLS souběžně: ano, součástí dodávky Garance funkčnosti dynamického routování mezi prvky sestavy protokolem OSPF na úrovní násobných instancí: ano Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Dodavatel garantuje plnou funkčnost každého aktivního prvku v rámci jednoho uceleného systému (clusteru) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, pokud je zařízení napájeno DC napětím, součástí dodávky je zdroj napájení AC/DC stejného výrobce jako výrobce aktivního prvku a tento zdroj bude určen pro plnohodnotné napájení tohoto aktivního prvku	2		Juniper SRX320-SYS-JB-P		23 525,00 Kč	47 050,00 Kč
Aktivní prvek	Aktivní prvek Firewall / Router	Aktivní prvek datové sítě v roli Firewall/Router je rozšířením stávající datové sítě zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že každý z aktivních prvků je určen pro rozšíření jíného stávajícího clusteru aktivních prvků, nebo datovou síť logicky rozšiřuje zadavatel nepřipouští vzájemné sdružení specifikovaného zboží ani dodávku jiného alternativního výrobku nesplňujícího minimální technické paramtery. Minimální technické parametry: Zařízení podporující funkce bezpečnosti na úrovni L4 až L7 a NAT s minimálními technickými parametry: Počet ethernet portů 100/1000BASE-T: 8 Počet ethernet portů 1GbE SFP: 8 Možnost rozšířit prvek o další porty: ano, minimálně 4 sloty pro rozšíření Datová propustnost při zapnuté analýze datových toků: 5,5Gbps, IMIX 2,3Gbps Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem rozšiřovaného aktivního prvku (clusteru) Základní licence operačního systému umožňující legální provoz systému v ČR součástí dodávky Licence rozšířených funkcí aktivující možnost využití protokolů BGP, GRE, OSPF, IPsec, MPLS souběžně: ano, součástí dodávky Garance funkčnosti dynamického routování mezi prvky sestavy protokolem OSPF na úrovní násobných instancí: ano Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Dodavatel garantuje plnou funkčnost každého aktivního prvku v rámci jednoho uceleného systému (clusteru) se stávajícími aktivními prvky datové sítě Redundantní napájení aktivního prvku: 230V, 50Hz, dva rendundantní zdroje osazeny	10		Juniper SRX345-SYS-JB-2AC		63 511,00 Kč	635 110,00 Kč
Aktivní prvek	Aktivní prvek LAN	Hranční páteřní aktivní prvek tvoří rozšíření stávajících technických prostředků páteřní datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Minimální technické parametry sestavy páteřního aktivního prvku: Počet access ethernet portů BASE-T (RJ45): 48 (min. 24portů 1/5/10Gbps PoE 802.3bt, 24 portů 1Gbps PoE 802.3at) Počet uplink ethernet portů 40GbE (QSFP+): 4 s podporou stohování Počet ethernet portů využitelných pro uplink nebo access 1/10GbE SFP+ mimo výše uvedené: 4 Routovací výkon min. 0,9Tbps (bidirectional) pro SFP subsytém na L2 i L3 vrstvě v rámci routovacího modulu a min. 320Gbps v rámci virtuálního šasí Rozšiřující licence umožňující integrace aktivních prvků do stávajícího prostředí datové sítě protokoly BGP a ISIS je součástí dodávky pro každý ze sestavy aktivních prvků Rozšiřující licence umožňující konfiguraci EVPN na každém z prvků sestavy je součástí dodávky pro každý ze sestavy aktivních prvků Veškeré dodávané licence jsou permanentní a registrovány na zadavatele Aktivní prvek (router) bude stohovatelný do jednoho funkčního celku se stávajícím prvkem s/n WJ3720350060 Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně součástí dodávky každého prvku sestavy Redundantní napájení aktivních prvků: 230V, 50Hz, dva rendundantí zdroje osazeny v každém z aktivních prvků, každý z osazených zdrojů napájení bude dimenzovaný na plný výkon zařízení	2		Juniper EX4300-48MP		210 800,00 Kč	421 600,00 Kč
Aktivní prvek	Přístupový prvek	Přístupový aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Minimální technické parametry jednoho (každého) aktivního prvku: Počet ethernet portů 1/2,5mGbE: 2 Počet antén interních: 4x4:4 v 5GHZ pásmu, přenosová kapacita min. 2200 Mbps v režimu ax Počet antén interních: 2x2:2 v 2.4GHZ pásmu, přenosová kapacita min. 550 Mbps v režimu ac Provedení: pro použití v interiéru Možnost geografické lokalizace koncového připojovaného zařízení prostřednictvím triangulace nebo jiného standartního mechanismu Napájení: PoE+ Příslušenství pro montáž AP součástí dodávky Dodavatel garantuje, že reálný výkon všech přístupových bodů bude ve všech uvedených parametrech takový, že koncové zařízení bude plnohodnotně připojitelné v liniové vzdálenosti 12m od přístupových bodů (v reálné zástavbě zadavatele) a nebude vykazovat známky zpomalení datového toku, výpadky konektivity nebo nepřesnosti v triangulaci koncového zařízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnost technického řešení a kvalitu konektivity a triangulace vzorkováním realizovaným na jednom ze budovaných pater budovy s osazením 9ks přístupových bodů před uzavřením smlouvy o dodávce zařízení. Náklady na vzorkování jdou na vrub potenciálnímu dodavateli. Dodavatel doloží, že pro instalaci zařízení má zajištěnou podporu výrobce zařízení v dálce trvání minimálně jednoho roku od dodání zboží. Součástí dodávky je předání všech administrátorských přístupů ke všem instalovaným zařízením. Zařízení je rozšířením stávajících, dlouhodobě využívaných, technických prostředků zadavatele, z důvodů využití stávajících funkcionalit stávajícího řešení zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel připouští alternativní řešení dodávky zařízení splňující veškeré stávající funkcionality stávajícího řešení, tedy především management a hromadnou konfiguraci přístupových prvků přes webové rozhraní, automatické aktualizace firmware přístupových prvků po přiřazení k systému, troubleshooting přes webové rozhraní, lokaci koncových zařízení s přesností 3m, možnost nahrání vlastních map (výkresů) se zakreslením AP, dynamickému zobrazení síly signálu, log management, historii logů, konfigurace autentizací uživatelů, paralelní propagaci nejméně 5 SSID a podporu výrobce; veškeré případné podpůrné prostředky hw a sw těchto funkcionalit dodá a zprovozní dodavatel na svůj vrub, Veškeré instalační a konfigurační práce funkčního prostředí realizuje dodavatel na svůj vrub. Součástí dodávky je předání všech administrátorských přístupů ke všem instalovaným zařízením.	130		Juniper AP33-WW		15 181,00 Kč	1 973 530,00 Kč
Aktivní prvek	Přístupový prvek	Přístupový aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Minimální technické parametry jednoho (každého) aktivního prvku: Počet ethernet portů 1/2,5/5/10mGbE: 1 Počet antén interních: 4x4:4 v 6GHZ pásmu, přenosová kapacita min. 2000 Mbps v režimu be Počet antén interních: 4x4:4 v 5GHZ pásmu, přenosová kapacita min. 2000 Mbps v režimu ax Počet antén interních: 2x2:2 v 2.4GHZ pásmu, přenosová kapacita min. 550 Mbps v režimu ac Zařízení bude podporovat frekvenční pásma 6GHz standartu 802.11be Zařízení bude podporovat modulaci 4K QAM Provedení: pro použití v interiéru Napájení: PoE+ Příslušenství pro montáž AP součástí dodávky Dodavatel garantuje, že reálný výkon všech přístupových bodů bude ve všech uvedených parametrech takový, že koncové zařízení bude plnohodnotně připojitelné v liniové vzdálenosti 12m od přístupových bodů (v reálné zástavbě zadavatele) a nebude vykazovat známky zpomalení datového toku, výpadky konektivity nebo nepřesnosti v triangulaci koncového zařízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnost technického řešení a kvalitu konektivity vzorkováním realizovaným na jednom ze budovaných pater budovy s osazením 9ks přístupových bodů před uzavřením smlouvy o dodávce zařízení. Náklady na vzorkování jdou na vrub potenciálnímu dodavateli. Dodavatel doloží, že pro instalaci zařízení má zajištěnou podporu výrobce zařízení v dálce trvání minimálně jednoho roku od dodání zboží. Součástí dodávky je předání všech administrátorských přístupů ke všem instalovaným zařízením. Zařízení je rozšířením stávajících, dlouhodobě využívaných, technických prostředků zadavatele, z důvodů využití stávajících funkcionalit stávajícího řešení zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští alternativní řešení dodávky zařízení splňující veškeré uvedené stávající funkcionality stávajícího řešení, tedy především management a hromadnou konfiguraci přístupových prvků přes webové rozhraní, automatické aktualizace firmware přístupových prvků po přiřazení k systému, troubleshooting přes webové rozhraní, lokaci koncových zařízení, možnost nahrání vlastních map (výkresů) se zakreslením AP, dynamickému zobrazení síly signálu, log management, historii logů, konfigurace autentizací uživatelů, paralelní propagaci nejméně 5 SSID a podporu výrobce. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, kdy dodávané aktivní prvky nebudou integrovatelné do prostředí Mist. Veškeré instalační a konfigurační práce funkčního prostředí realizuje odběratel na svůj vrub. Součástí dodávky je předání všech administrátorských přístupů ke všem instalovaným zařízením.	15		Juniper AP47-WW		27 234,00 Kč	408 510,00 Kč
Aktivní prvek	Rozšíření stávajících stohů aktivních prvků LAN o další ethernet porty	Hranční páteřní aktivní prvek tvoří rozšíření stávajících technických prostředků páteřní datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Minimální technické parametry sestavy páteřního aktivního prvku: Počet access ethernet portů BASE-T (RJ45): 48 (min. 24portů 1/5/10Gbps PoE 802.3bt, 24 portů 1Gbps PoE 802.3at) Počet uplink ethernet portů 40GbE (QSFP+): 4 s podporou stohování Počet ethernet portů využitelných pro uplink nebo access 1/10GbE SFP+ mimo výše uvedené: 4 Routovací výkon min. 0,9Tbps (bidirectional) pro SFP subsytém na L2 i L3 vrstvě v rámci routovacího modulu a min. 320Gbps v rámci virtuálního šasí Rozšiřující licence umožňující integrace aktivních prvků do stávajícího prostředí datové sítě protokoly BGP a ISIS je součástí dodávky pro každý ze sestavy aktivních prvků Rozšiřující licence umožňující konfiguraci EVPN na každém z prvků sestavy je součástí dodávky pro každý ze sestavy aktivních prvků Veškeré dodávané licence jsou permanentní a registrovány na zadavatele Aktivní prvek (router) bude stohovatelný do jednoho funkčního celku se stávajícím prvkem s/n XR3622080459 Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně součástí dodávky každého prvku sestavy Redundantní napájení aktivních prvků: 230V, 50Hz, dva rendundantí zdroje osazeny v každém z aktivních prvků, každý z osazených zdrojů napájení bude dimenzovaný na plný výkon zařízení	2		Juniper EX4300-48MP		210 800,00 Kč	421 600,00 Kč
Aktivní prvek	Rozšíření stávajících stohů aktivních prvků LAN o další ethernet porty	Páteřní aktivní prvek datové sítě je rozšířením stávajících technických prostředků páteřní datové sítě zadavatele. Zadavatel z důvodu návaznosti na stávajicí technické prostředky nepřipouští variantní řešení, které nesplňuje níže uvedené minimální technické parametry. Minimální technické parametry aktivního prvku: Počet ethernet portů 1/10/25GbE (SFP/SFP+/SFP28): 48 Počet ethernet portů 40/100GbE (QSFP+/QSFP28): 8 Routovací výkon 4Tbps pro SFP subsytém na L2 i L3 vrstvě v rámci šasí Instalovaný operační systém kompatibilní se stávající platformou zadavatelem dlouhodobě provozovanou a identický s aktuálně provozovaným operačním systémem aktivního prvku Základní i rozšiřující licence umožňující legální provoz systému v ČR Rozšírená licence umožňující provoz protokolů iBGP, OSPF, MPLS, ISIS pro každého člena aktivního prvku je součástí dodávky Stohovací kabel QSFP28 100Gbps DAC, dékla 0.5m, stejného výrobce jako aktivní prvek pro každého člena aktivního prvku je součástí dodávky Zařízení je rozšířením stávajícího stohu aktivních prvků, zadavatel nepřipouští alternativní řešení Aktivní prvek bude stohovatelný s aktivním prvkem v.č. XH3722292272 a/nebo XH3722291802 a/nebo XH3722291390 a/nebo XH3722291351 Chladící systém v režimu sání vpředu, vyustění vzdadu (AFO) Rack-mount-kit včetně příslušenství pro montáž do rack skříně Redundantní napájení aktivních prvků: 230V, 50Hz, dva rendundantí zdroje osazeny v každém z aktivních prvků	8		Juniper QFX5120-48Y-AFO2		638 362,00 Kč	5 106 896,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP, MM (SR nebo LRM), 850nm, 1Gbps, LC, duplex, Juniper kompatibilní	SFP 1.25Gbps, LC, SR, duplex	100		SFP-SX_OEM		201,00 Kč	20 100,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP, SM, 1310nm, 1Gbps, LC, duplex, Juniper kompatibilní	SFP 1.25Gbps, LC, LR, duplex	100		SFP-LX_OEM		208,00 Kč	20 800,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP, MM (SR nebo LRM), 850nm, 10Gbps, LC, duplex, Juniper kompatibilní	SFP 10Gbps, LC, SR, duplex	100		SFPP-SR_OEM		188,00 Kč	18 800,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP, SM (LR), 1310nm, 10Gbps, LC, duplex, Juniper kompatibilní	SFP 10Gbps, LC, LR, 20km duplex	100		SFPP-LR_OEM		348,00 Kč	34 800,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP28, MM, 850nm, 25Gbps, LC, duplex, Juniper kompatibilní	SFP 25Gbps, LC, SR, duplex	100		SFP28-SR_OEM		742,00 Kč	74 200,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP28, SM (LR), 1310nm, 25Gbps, LC, duplex, Juniper kompatibilní	SFP 25Gbps, LC, LR 2km, duplex	100		SFP28-LR_OEM		1 130,00 Kč	113 000,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP, vzájemná dvojce BiDi SFP DWM, 1Gbps, LC simplex, 2km, Juniper EX a SRX řady aktivních prvků kompatibilní	Vzájemná dvojce SFP modulů, 1.25Gbps, LC, BiDi, 20km, LR	40		pár BiDi SFP LR		528,00 Kč	21 120,00 Kč
Optický modul	Optický modul SFP, vzájemná dvojce BiDi SFP DWM, 10Gbps, LC simplex, 2km, Juniper EX a QFX řady aktivních prvků kompatibilní	Vzájemná dvojce SFP modulů, 10 Gbps, LC, BiDi, 2km, LR	35		pár BiDi SFPP LR		1 129,00 Kč	39 515,00 Kč
Optický modul	QSFP modul 100% kompatibilní s aktivními prvky Juniper	Juniper QSFP_40G-LR (SMF)	20		QSFP-40G-LR_OEM		5 076,00 Kč	101 520,00 Kč
Optický modul	QSFP modul 100% kompatibilní s aktivními prvky Juniper	Juniper QSFP 40G DAC optic, 1m	16		QSFP-40G-AOC1M_OEM		2 355,00 Kč	37 680,00 Kč
Optický modul	QSFP modul 100% kompatibilní s aktivními prvky Juniper	Juniper QSFP_100G-LR (SMF)	10		QSFP-100G-LR_OEM		5 934,00 Kč	59 340,00 Kč
Cena celkem bez DPH					15 438 300,00 Kč
Cena celkem s DPH					18 680 343,00 Kč

Společné parametry		Technické parametry uvedené ve specifikacích jsou minimální požadované, veškeré hw komponenty budou dodány včetně příslušenství pro montáž do rack skříně (rack-mount-kit) a spojovacího materiálu.
		Záruka bude odpovídat délce záruční doby poskytované výrobcem, minimálně však bude 24 měsíců
		Uvedená zařízení jsou kapacitním, výkonostním, nebo bezpečnostním rozšířením stávajících prostředků zadvatele dříve zakoupených, instalovaných a integrovaných v datové sítě zadavatele.Zadavatel proto požaduje z důvodu nutné 100% kompatibility s již instalovanými zařízeními konkrétní komponentu včetně P/N a nepřipouští žádné alternativní řešení.
		Dodavatel u nabízeného zboží a komponent doloží formou potvrzení od výrobce, že je autorizovaným dodavatelem výrobce. Dodavatel při dodávce objednaného zboží na vyzvání objednatele doloží, že dodávané zboží (s/n výrobků) jsou určeny pro koncového zákazníka. Tuto skutečnost doloží dodavatel jako přílohu předávacího protokolu formou prosté kopie (např. sken). Zadavatel má v případě pochybností právo vyžádat originál nebo úředně ověřenou kopii.
		Dodavatel doloží, že jím nabízené zboží a komponenty obsahují software, který lze legálně provozovat v prostředí koncového zákazníka a že software v komponentách instalovaný je registrován na koncového zákazníka a to včetně rozšiřujících licencí. Tuto skutečnost doloží dodavatel formou potvrzení od výrobce při předání zboží.
		Veškeré komodity i jednotlivé komponenty (i příslušenství) budou dodány zcela nové, dříve nijak nepoužité, v originálních neporušených obalech
		Zadavateli budou předána veškerá přístupová oprávnění (všech úrovní) pro plnohodnotnou administraci, vč. příslušného sw vybavení
		Dodavatel v nabídce uvede soupis p/n jednotlivých komponent tvořící sestavy, ceny budou uvedeny souhrnně za funkční sestavu.
		Pro registraci výrobků a licencí použije dodavatel tyto kontektní údaje zadavatele: Customer ID: ST. ANNE'S UNIVERSITY HOSPITAL End Customer = 0101146068 UserID = eduard.machac@fnusa.cz = 0200965788