| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 01 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | 1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín IČ: 41084900 |
| Investor: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno | Datum: 28.08.2017 |
| Název akce: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova – 2. etapa |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: | Zápis ve stavebním deníku |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | Příloha faktury |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: Úprava zídek pro kotvení zábradlí Oprava zemnící soustavy Výměna dešťových svodů Jiný rozsah replik a repasí oken Větší rozsah sešití trhlin Popis a zdůvodnění změny: Technický stav nadezdívek zdí pro kotvení zábradlí neumožňoval bezpečné ukotvení zábradlí. Bylo nutno toto v nezbytně nutném množství odbourat a vybetonovat znovu. Při kontrole svodů hromosvodu a zemnění byla zjištěna značná koroze a nedostatečné ukotvení. Byla nutná výměna. Rovněž bylo nutné doplnit zemnící soustavu zemnicí tyče, aby vyhověla odporové zkoušce Při demontáži svodů dešťové vody bylo zjištěno jejich poškození. Rozhodnuto o výměně. Při kontrole stavu stávajících oken bylo zjištěno, že některá okna u kterých se uvažovala repase nejde zrepasovat a musí být nahrazeny replikami. Po montáži lešení k popraskané ohradní zdi zjištěn větší rozsah trhlin. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace ..................................................... ……………………………………….. Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko AD a projektanta stavby: Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit ....................................................... |
| Přílohy : - Soupis méněprací Soupis provedených viceprací |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 01 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | 1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín IČ: 41084900 |
| Změnový list vystavil: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno |
| Datum: | 28.08.2017 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava zídek pro kotvení zábradlí Oprava zemnící soustavy Výměna dešťových svodů Jiný rozsah replik a repasí oken Větší rozsah sešití trhlin Popis a zdůvodnění změny: Technický stav nadezdívek zdí pro kotvení zábradlí neumožňoval bezpečné ukotvení zábradlí. Bylo nutno toto v nezbytně nutném množství odbourat a vybetonovat znovu. Při kontrole svodů hromosvodu a zemnění byla zjištěna značná koroze a nedostatečné ukotvení. Byla nutná výměna. Rovněž bylo nutné doplnit zemnící soustavu o zemnící tyče, aby vyhověla odporové zkoušce Při demontáži svodů dešťové vody bylo zjištěno jejich poškození. Rozhodnuto o výměně. Při kontrole stavu stávajících oken bylo zjištěno, že některá okna, u kterých se uvažovala repase, nejde zrepasovat a musí být nahrazeny replikami. Po montáži lešení k popraskané ohradní zdi zjištěn větší rozsah trhlin. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 1 170 346,88 Kč | Cena víceprací bez DPH: 1 673 172,32 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 502 825,44 Kč | 31.8.2017 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| MUDr. Kamila Krausová, ředitelka Odpovědný zástupce objednatele za věci technické | Ing. Vojtěch Indruch Jednatel společnosti |
| Datum: | Datum: |