Technická specifikace zastýlacího vozu

Kidd 850

Rozdružovače Kidd jsou vyráběny anglickou firmou Kidd Farm Machinery Ltd.. Historie výroby rozdružovačů značky Kidd sahá do roku 1974. V průběhu devadesátých let byla výroba strojů značky Kidd součástí skupiny Kverneland. Stroje jsou taženy za traktorem a jsou určeny  pro kulaté i hranaté balíky různých materiálů. Rozdružovače jsou zvlášť vhodné pro zastýlání při chovu dobytka.

| Technická specifikace |
| --- |
| Model | Kidd 850 |
| Kapacita korby | 8,50 m3 |
| Výška | 2,65 m |
| Délka | 5,96 m |
| Šířka | 2,25 m |
| Rozchod kol | 1,90 m |
| Hmotnost | 3000 kg |
| Výška výhozu | Až 3,00 m |
| Vzdálenost výhozu | Až 25,00 m |
| Kapacita | 3 x kulatý balík o průměru 180 cm 1x velký hranatý balík o délce 4,70 m |
| Výkon nosiče | 52 kW / 70 hp |
| Otáčky PTO | 540 ot./min |
| Závěs | Zadní etážový závěs |
| Standardní pneu | 12.5 / 75 x 15.3 |

Vlastnosti:

- Rozdružovací válce jsou poháněny PTO traktoru (vyžaduje 540 ot./min.)

- Rozdružovač je vybaven dvěma protiběžnými rozdružovacími válci pro extrémní výkon

- Díky třídílnému komínu umožňuje plynulé nastavení výhozu v širokém rozsahu

- Zpracovává slámu, balené i lisované seno, siláž a další materiály

- Siláž je možno vyfukovat na zem, do krmné ohrady nebo do žlabu

- Komín vyfukuje materiál až do vzdálenosti 25 metrů

- Kapacita tři balíky o průměru 180 cm

- Nakládání balíku o délce 4,70 m

Veškeré vyobrazení je pouze informativní, konečný vzhled či šíře se mohou lišit.

Možné příslušenství (není součástí nabídkové ceny):

Stroj lze dodat se širokou škálou doplňujícího příslušenství. Volba správných doplňků umožní individualizovat stroj pro specifické využití.

Hydraulické teleskopické prodloužení zadního čela (nelze objednat dodatečně)

Teleskopické prodloužení zadního čela slouží jako opora při nakládání extrémně dlouhých balíků, nebo většího množství hranatých či kulatých balíků najednou. Hydraulickým posunem zadního čela je zároveň možné s balíky efektivně manipulovat a přisouvat je směrem k podávacímu pásu.

Sada osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích

Stroj je na přání možné vybavit sadou světel a individuálně schválit pro provoz na pozemních komunikacích.

Kardan s homokinetickým kloubem

Pro co nejvyšší životnost lze stroj vybavit kvalitním a vysoce odolným kardanem s homokinetickým kloubem značky COMER. Homokinetický kloub je vhodný při použití stroje v ostrých zatáčkách neboť výrazně snižuje riziko poškození při nadměrném vychýlení kardanu z osy.

Splnění technických podmínek zadání:

| Podmínka zadavatele | Splnění podmínky |
| --- | --- |
| Typ stroje - tažený | Ano - tažený |
| Minimální rozptylovací vzdálenost při otočené koncovce na pravou stranu - 18 metrů | Ano - 25 metrů |
| Otočná výfuková koncovka v úhlu minimálně 300° | Ano - min. 320° |
| Opěrná noha pro odstavení stroje | Ano |
| Maximální celková šířka stroje 2250 mm | Ano - 2250 mm |
| Maximální celková výška stroje ve složeném stavu 2750 mm | Ano - 2650 mm |
| Manuální nastavování regulačních prvků pro přisouvaný materiál k rozdružovacímu válci | Ano |
| Minimálně jeden rozdružovací válec | Ano - dva válce |
| Elektrické ovládání stroje | Ano |
| Požadovaná hydraulika – 1 jednočinný okruh s volnou vratkou | Ano |
| Možnost ovládání zavírání zadního čela externím spínačem | Ano |
| Velikost ložného prostoru – umístění najednou minimálně dvou hranatých balíků o rozměru 1,2 × 0,7 × 2,5 metrů, při umístění balíků musí být možné uzavřít zadní čelo před započetím rozdružování | Ano - minimálně dva hranaté balíky o maximálních rozměrech minimálně 1,2 x 0,7 x 3,0, při zavřeném zadním čele |
| Kardan pro pohon stroje | Ano - s prokluznou spojkou |

Obchodní a platební podmínky

Platební podmínky

Po předání strojů bude vystavena faktura se splatností 30 dní.

Dodací lhůta

Součástí nabídky je dodávka stroje do místa provozu a zaškolení obsluhy.

Dodací lhůta je dle kupní smlouvy nejpozději do 30. 8. 2016.

Záruční doba

Záruční lhůta činí 36 měsíců od dodání stroje.

Záruční podmínky se řídí ustanoveními kupní smlouvy.

Servisní zajištění

V případě výskytu záruční vady garantujeme zajištění záručního servisu nejpozději do 1 pracovního dne od nahlášení, zjištění příčiny vady a tu v co nejkratším termínu bezplatně odstranit.

Za jiný než záruční servis je zadavatel povinen zaplatit prodávajícímu sjednanou úplatu ve výši 450,- Kč za 1 servisní hodinu. V případě provádění nezáručních servisních prací mimo sídlo uchazeče, dopravné 15,- Kč za 1 km. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

Návod k obsluze v českém jazyce a katalog ND bude dodán při předání jednotlivých strojů.

Platnost této nabídky do 31. 8. 2016

V Březové dne 7. července 2016

Razítko a popis