K čj.: ZSM-70-27/OVZ-2017

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace vozidel

„Nákup 12 ks užitkových vozidel“

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Technická specifikace 1 – Izotermické skříňové vozidlo

Kategorie vozidla:			N1

Druh vozidla:				nákladní automobil

Počet ks:				3

Provedení:	skříňový s objemem skříně:

10,5 m3  +/- 0,5 m3 – chladírenská nástavba – přeprava potravin

Počet dveří:	2x přední + boční posuvné na pravé straně  (neprosklené) + zadní křídlové (neprosklené)

Počet míst k sezení:	3 místa (řidič + 2 místa)

Pohon:	pohon předních kol

Motor:	vznětový

Zdvihový objem:	min. 1 950 cm3

Min. výkon (kW)			min. 90

Max. točivý moment (Nm)		min. 300

Palivo					motorová nafta v souladu s DIN EN 590

Exhalační (emisní) norma		min. Euro VI

Převodovka:				manuální min. 5 st. synchronizovaná

Hmotnosti:

Celková hmotnost (kg):		max. 3 500

Užitečná hmotnost (kg):		min. 1 200

Barva karoserie:			bílá – nepříplatková

Interiér:				čalounění látkové, tmavé barvy

Rozměry:

Délka (mm)				5 900 +/- 100

Šířka včetně zpětných zrcátek (mm) 2 400 +/- 100

Výška (mm)				2 600 +/- 100 včetně chlazení

Bezpečnost:				-     min. airbag řidiče

- protiblokovací systém

- elektronický stabilizační systém

- asistent rozjezdu do kopce

- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách

Výbava:				-     oddělen nákladový prostor pevnou příčkou

- min. 6 kotvících ok v podlaze nákladového prostoru

- chladírenská nástavba s atestem pro potravinářské účely, pohon od běžícího motoru a možnosti chlazení bez běhu motoru pomocí vnějšího připojení 220 V

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče

- klimatizace a topení vpředu

- vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- přední mlhové světlomety

- nekuřácké provedení

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- autorádio originální z výroby integrované v palubní desce s funkcí Bluetooth handsfree

- povinná výbava podle Vyhl. MD č. 341/2014 Sb.

- signalizace při parkování vzadu originální z výroby vozidla

- plnohodnotné rezervní kolo

- klíč na matice kol a příruční zvedák

Technická specifikace 2 – Skříňové vozidlo

Kategorie vozidla:			N1

Druh vozidla:				nákladní automobil

Počet ks:				3

Provedení:	skříňový s objemem skříně:

9,5 m3   +/- 0,5 m3

Počet dveří:	2x přední + boční posuvné na pravé straně  (neprosklené) + zadní křídlové (neprosklené)

Počet míst k sezení:	3 místa (řidič + 2 místa)

Pohon:	pohon předních kol

Motor:	vznětový

Zdvihový objem:	min. 1 950 cm3

Min. výkon (kW)			min. 75

Max. točivý moment (Nm)		min. 300

Palivo					motorová nafta v souladu s DIN EN 590

Exhalační (emisní) norma		min. Euro VI

Převodovka:				manuální min. 5 st. synchronizovaná

Hmotnosti:

Celková hmotnost (kg):		max. 3 000

Užitečná hmotnost (kg):		min.     900

Barva karoserie:			bílá – nepříplatková

Interiér:				čalounění látkové, tmavé barvy

Rozměry:

Délka (mm)				5 900 +/- 100

Šířka včetně zpětných zrcátek (mm) 2 400 +/- 100

Výška (mm)				2 300 +/- 100

Bezpečnost:				-     min. airbag řidiče

- protiblokovací systém

- elektronický stabilizační systém

- asistent rozjezdu do kopce

- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách

Výbava:				-     oddělen nákladový prostor pevnou příčkou

- boční a zadní ochrana nákladového prostoru v celé výšce

- min. 6 kotvících ok v podlaze nákladového prostoru

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče

- klimatizace a topení vpředu

- vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- přední mlhové světlomety

- nekuřácké provedení

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- autorádio originální z výroby integrované v palubní desce s funkcí Bluetooth handsfree

- povinná výbava podle Vyhl. MD č. 341/2014 Sb.

- signalizace při parkování vzadu originální z výroby vozidla

- plnohodnotné rezervní kolo

- klíč na matice kol a příruční zvedák

Technická specifikace 3 – Skříňové vozidlo

Kategorie vozidla:			N1

Druh vozidla:				nákladní automobil

Počet ks:				5

Provedení:	skříňový s objemem skříně:

3,5 m3   +/- 0,5 m3

Počet dveří:	2x přední + boční posuvné na pravé straně  (neprosklené) + zadní křídlové (neprosklené)

Počet míst k sezení:	2 místa (řidič + 1 místo)

Pohon:	3 ks pohon předních kol

2 ks pohon všech kol

Motor:	vznětový

Zdvihový objem:	min. 1 950 cm3

Min. výkon (kW)			min. 75

Max. točivý moment (Nm)		min. 300

Palivo					motorová nafta v souladu s DIN EN 590

Exhalační (emisní) norma		min. Euro VI

Převodovka:				manuální min. 5 st. synchronizovaná

Hmotnosti:

Celková hmotnost (kg):		max. 2 500

Užitečná hmotnost (kg):		min.     600

Barva karoserie:			bílá – nepříplatková

Interiér:				čalounění látkové, tmavé barvy

Rozměry:

Délka (mm)				4 500 +/- 100

Šířka včetně zpětných zrcátek (mm) 2 000 +/- 100

Výška (mm)				1 800 +/- 100

Bezpečnost:				-     min. airbag řidiče

- protiblokovací systém

- elektronický stabilizační systém

- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách

Výbava:				-     oddělen nákladový prostor dělící mříží

- min. 6 kotvících ok v podlaze nákladového prostoru

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče

- klimatizace a topení vpředu

- vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- přední mlhové světlomety

- nekuřácké provedení

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- autorádio originální z výroby integrované v palubní desce s funkcí Bluetooth handsfree

- povinná výbava podle Vyhl. MD č. 341/2014 Sb.

- plnohodnotné rezervní kolo

- klíč na matice kol a příruční zvedák

Technická specifikace 4 – skříňové vozidlo - 6 míst + nákladový prostor

Kategorie vozidla:			N1

Druh vozidla:				nákladní automobil

Počet ks:				1

Provedení:	skříňový s objemem skříně:

14,0 m3   +/- 0,5 m3 (včetně řady sedadel)

Počet dveří:	2x přední + boční posuvné na pravé straně  (prosklené) + zadní křídlové (neprosklené)

Počet míst k sezení:	6 míst (řidič + 2 + 3 místa)

Pohon:	pohon předních kol

Motor:	vznětový

Zdvihový objem:	min. 1 950 cm3

Min. výkon (kW)			min. 90

Max. točivý moment (Nm)		min. 300

Palivo					motorová nafta v souladu s DIN EN 590

Exhalační (emisní) norma		min. Euro VI

Převodovka:				manuální min. 5 st. synchronizovaná

Hmotnosti:

Celková hmotnost (kg):		max. 3 500

Užitečná hmotnost (kg):		min.  1 200

Barva karoserie:			bílá – nepříplatková

Interiér:				čalounění látkové, tmavé barvy

Rozměry:

Délka (mm)				6 900 +/- 100 (bez tažného zařízení)

Šířka včetně zpětných zrcátek (mm) 2 400 +/- 100

Výška (mm)				2 600 +/- 100

Bezpečnost:				-     min. airbag řidiče

- protiblokovací systém

- elektronický stabilizační systém

- asistent rozjezdu do kopce

- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách

Výbava:				-     oddělen nákladový prostor pevnou příčkou

- prosklený levý bok proti proskleným posuvným dveřím

- min. 6 kotvících ok v podlaze nákladového prostoru

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče

- klimatizace a topení vpředu i v prostoru pro cestující

- vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- přední mlhové světlomety

- nekuřácké provedení

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- autorádio originální z výroby integrované v palubní desce s funkcí Bluetooth handsfree

- povinná výbava podle Vyhl. MD č. 341/2014 Sb.

- signalizace při parkování vzadu originální z výroby vozidla

- plnohodnotné rezervní kolo

- klíč na matice kol a příruční zvedák

- pevné tažné zařízení