Nabídka

Název zakázky: „Dodávka chemické sypací nástavby“

Číslo zakázky: PŘ-12/2017

Ilustrační foto

Firma CROY s. r. o.

Plzeňská 2599

2 6 9   0 1	R a k o v n í k

tel:  xxxxxxxxxxxxxxx,fax  xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená:		Ing. Ladislav Vybíral							IČO:			45147647								DIČ:			CZ 45147647								Bank. spoj.:		0100 - KB Rakovník, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx

Zásobníkový sypací automat SCHMIDT STRATOS B50 – 36 VEPN (1 x pás)

P o p i s   s y p a č e :

Sypač nové typové řady Stratos B je určen pro nákladní vozidla odpovídající užitečné hmotnosti. Sypač je určen pro posyp suchou solí a inertními materiály různé zrnitosti. Zrnitost a specifické vlastnosti posypových materiálů lze programovat na ovládacím pultu. Kompaktní konstrukce zásobníku s nízko položeným těžištěm je stavebnicového provedení. Hydraulické agregáty včetně ovládacích elektronických prvků jsou umístěny v zadním zakrytovaném prostoru. V zadní části je sypač vybaven sklopným žebříkem pro výstup na kontrolní pochozí plošinu pro vizuální kontrolu stavu zásobníku

Dávkovací dopravník 1 x pásový dopravník s unášecími V-profily. Zadní rozmělňovací deska nad dopravníkem umožňuje rozmělňování materiálu, jeho kontinuální podávání a stejnoměrný obraz posypu i při vlhkém a hrudovitém posypovém materiálu.

Otáčky dávkovacího dopravníku, solankového čerpadla a rozmetacího kotouče jsou permanentně kontrolovány snímači otáček, vyhodnocovány a automaticky regulovány 3-okruhovou zpětnou vazbou (samostatný okruh pro dávkovací dopravník, rozmetadlo a čerpadlo solanky) na řídící jednotku po centrální řídící a diagnostickou sběrnici CAN Bus (LKW průmyslový standard) v závislosti na pojezdové rychlosti i druhu a vlastnostech posypového materiálu. Tímto způsobem digitálního řízení a regulace dopravníků je dosažena max. přesnost a provozní stálost (!) parametrů dávky posypu v g/m2,  záběru posypu a přiměšování solanky v %, které jsou nastaveny obsluhou na ovládacím pultu.

Pohon dávkovacího dopravníku a rozmetacího talíře je hydraulický. Hydromotory jsou regulovány elektronickými proporcionálními ovládacími ventily z řídící jednotky sypače, která zpracovává naprogramované parametry a údaje o okamžitých provozních údajích sypače a porovnává je s nastavenými parametry na ovládacím pultu sypače v kabině vozidla. Proporcionální ventily jsou vybaveny přídavným integrovaným ručním ovládáním. Ručního ovládání lze použít jako nouzového ovládání v případě poruchy automatického řízení.

Ovládací pult

centrální ovládací pult v kabině řidiče, u verze ES s velkoplošným barevným displejem a ergonomicky umístěnými otočnými knoflíky provozních parametrů a osvětlených tlačítek pro spínání jednotlivých funkcí sypače, z ovládacího pultu lze provádět nastavení provozních parametrů při posypu - ovládání záběru a přesunutí obrazce posypu, spínání funkcí, nastavení vstupních údajů o posypových materiálech  a vytěžování údajů o provedeném posypu. Ovládací pult s výstupem provozních dat se zásuvkou RS 232 pro sběr a přenos dat. Možnost nastavení řady provozních režimů: automatický provoz, samokalibrace, testovací servisní program, zrychlené vyprazdňování, nouzový provoz. Dále je zde také možnost nastavení řídícího programu servisním technikem.

Protikorozní ochrana

je zajištěna systémovými opatřeními při konstrukci a výrobě dle ISO 12944 - minimalizace délky svárů na skříni sypače, metalické otryskování svařence před povrchovou úpravou, vícevrstvé ošetření povrchu proti korozi, nanášení speciálních základních epoxidových zinkových a vrchních polyesterových nátěrů práškovou metodou, aplikace nerezových komponentů příslušenství, použití dílů  z mrazuvzdorného PE.

Zařízení a aplikaci solanky FS 30

Boční zásobníky solanky z mrazuvzdorného materiálu PE, ukazatel stavu solanky, C-přípojka, uzavírací ventil filtr z nerezové oceli, membránové čerpadlo s hydraulickým pohonem, který zajišťuje přes proporcionální ventil přesné a plně automatické dávkování solanky (tyto parametry je možno softwarově měnit) do suchého podílu, směšovací zařízení a dávkování solanky na rozmetadle.

Technické parametry:

| Sypač SCHMIDT | STRATOS B50 - 36 |  |
| --- | --- | --- |
| Vyskladňovací dopravník | Pásový |  |
| Velikost zásobníku na sůl | 5.0 m3 |  |
| Obsah nádrží a zvlhčování | 2400 lit |  |
| Hmotnost sypače | ca. 1 454 kg |  |
| Dávkování sůl | rozsah dávky 5 - 40 g/m2, dávkování po 1 g/m2 |
| Dávkování písek/štěrk | rozsah dávky 40- 300 /m2, dávkování po 5 g/m2 |
| Pracovní záběr | 3– 12 nastavitelný po 1 m |
| Technologie posypu | suchá sůl + vlhčená sůl + inertní materiály |
| Rozmetací kotouč | Premium 660 mm vzadu, směšování 5Z |
| Pohon sypače | hydraulikou vozidla (požadavek 35-45 lit/min, 20 Mpa) |

Přídavné vybavení sypače:

| odklápěcí střecha PVC, provedení profi, včetně ovládání ze země síto v násypce 100x100mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozmetací kotouč antikoro 660 mm |  |  |
| montážní sada elektroinstalace držák ovládacího pultu v kabině |  |  |
| sada pro připojení na hydrauliku vozidla |  |  |
| osvětlení rozmetadla LED elektronická kontrola posypu se signalizací na ovládacím panelu zakrytování dopravníku vzadu nerez provedení kontrolní plošiny vč. žebříku výstražný maják 2x vzadu na sypači EP ovládání barva RAL 2011 (oranžová) signalizace min. hladiny solanky na ovládacím pultu v kabině systém-zamezující běhu solankového čerpadla naprázdno |  |  |
| elektronické nastavení symetrie posypu na rozmetadle z ovládacího pultu, tato funkce je synchronizována s nastavením pracovního záběru |
| výstup dat se zásuvkou RS 232 pro přenos GPS plynová vzpěra vynášecí šachty včetně pojistky, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo RORO odstavný systém sypače (viz. foto dole) řetězy k uchycení sypače v korbě připevňovací řetazy 4 ks možnost posypu na místě (při zastaveném vozidle) bez nutnosti zásahu na nástavbě výstražné šrafování nový výrobek |

Rekapitulace splnění technických parametrů:

- Pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

- Zásobník o objemu násypky 5 m3

- Pásový systém vynášení materiálu

- Nouzové ruční ovládání nástavby

- Šířka posypu min. 3-12 m

- Systém zkrápění pro dávkování solanky s možností nastavení poměru k suchému materiálu

- Objem solankových nádrží 2400 l

- Systém zamezující běhu solankového čerpadla naprázdno

- Snímače otáček pro zpětnovazební regulaci nastavených parametrů

- Bezkontakní čidlo kontroly posypu se signalizací na ovládacím pultu

- Ovládání nástavby z kabiny vozidla včetně nastavení všech funkcí, menu v češtině.

- Archivace dat o průběhu posypu

- elektronické nastavení symetrie posypu na rozmetadle z ovládacího pultu, tato funkce je synchronizována s nastavením pracovního záběru

- odklápěcí střecha PVC, provedení profi, včetně ovládání ze země

- síto v násypce 100x100mm

- Sklopné rozmetadlo, rozmetací kotouč antikoro, o průměru min 650 mm

- plynová vzpěra vynášející šachty včetně pojistky, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo

- možnost posypu na místě

- Elektroinstalace sypače v utěsněné skříni zamezující vniknutí vody a soli

- Umístění sypače do třístranného sklápěče

- Sypač bude vybaven odstavným systémem pro třístrannou sklápěcí korbu

- Odstavný systém musí umožňovat nasazení sypače do korby bez nutnosti použití dalších mechanizmů a pracovníků

- Naváděcí mechanizmus pro nasazení sypače

- montážní sada elektroinstalace

- držák ovládacího pultu v kabině

- sada pro připojení na hydrauliku vozidla

- osvětlení rozmetadla

- elektronická kontrola posypu se signalizací na ovládacím panelu

- zakrytování dopravníku vzadu

- výstražný maják 2 ks vzadu na sypací nástavbě

- ovládání sypače umístěné v zorném poli řidiče umožňující práci v noci

- výstup dat se zásuvkou RS 232 pro přenos GPS

- řetězy k uchycení sypače v korbě, 4 ks

- výstražné šrafování

- barva oranžová (RAL 2011)

Kupní cena

Cena 1 ks nástavby sypače Schmidt Stratos 		                                      B 50-36 VEPN vč. montáže a dopravy                		Kč          784 800,--

Cena 2 ks nástavby sypače Schmidt Stratos 		                                      B 50-36 VEPN vč. montáže a dopravy                		Kč       1 569 600,--

DPH 21 % činí			      	Kč        329 616,--

Cena 1 ks nástavby Schmidt Stratos vč. DPH celkem                    	Kč     1 899 216,--

Záruční a pozáruční servis

Firma CROY s.r.o., Rakovník zajišťuje na stroje MULAG jednotný záruční a pozáruční servis s dodávkou náhradních dílů.  Servis je prováděn ve většině případů přímo u zákazníků formou mobilního servisu na základě telefonické nebo faxové výzvy, popř. při větších opravách v Rakovníku. Dodavatel se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dle předepsaných rozpisů prohlídek.

Cen servisní hodiny činí xxxxx Kč.

Záruční doba v trvání 24 měsíců počíná běžet ode dne protokolárního převzetí zboží kupujícím.

Dodací lhůta

Lhůta plnění: 		1 kus do 31.1.2018, 1kus do 30.9.2018

Místo plnění : 		sídlo odběratele

Dokumentace :		návod k obsluze, katalog náhradních dílů

kontaktní osoba: 	xxxxxxxxxxxxxxx

mobil: 			xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: 			xxxxxxxxxxxxxxx

Foto nabízeného zboží:

SCHMIDT STRATOS III – RORO odstavný systém (odstavitelné pomocí 1 pracovníka, ca. 10 min)

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx

V Rakovníku dne 7.9.2017

Ing. Ladislav Vybíral

jednatel