23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 1 v domě č.p. 711 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v  bytové jednotce dle platných norem.

1.1.CHODBA:

- 2 x vypínač č. 6

- 2 x zásuvka (1x na kotel, 1x u vstupních dveří)

- 1 x světlo

1.2 KOUPELNA:

- 1 x vypínač č.5 (světlo strop a nad umývadlem)

- 1 x zásuvka

1.3 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení

- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky

- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1x vedle spíže)

- 1 x zásuvka pro digestoř

1.4 POKOJ OP:

-	4 x dvojzásuvka (nebo 4x 2 zásuvky v rámečku)

-	1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.5 POKOJ LOŽNICE:

-	4 x dvojzásuvka (nebo 4x 2 zásuvky v rámečku)

-	1 x vypínač č. 1 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh pokoje, zásuvkový okruh, světelný okruh ( koupelna, předsíň, kuchyně), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh lednice, zásuvkový okruh trouba, zásuvkový okruh pro kotel, stykač pro bojler.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.

1.8 kabel 4 x 2 x 0,5 SYKFY od kotle do obývacího pokoje (pro pokojový termostat)

Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována

- Úprava plynovodu:  úprava plynoinstalace a topení v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem

- Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání prostorového termostatu

- Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

- Vyvložkování komínu

- Při předání díla doložení revize plynu, elektroinstalace a komínu bez závad

- Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775

- Koupelna a WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání 2 ks šachetních dvířek 30x30cm

- el. bojler bude ponechán

- Kuchyně:

- odstranění původního obkladu u linky a pod oknem – zaomítat

- dodávka a montáž nového obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy

- demontáž a likvidace kuch. linky

- zřízení přívodu pro pračku

- položení nového PVC (12m)

- sporák bude ponechán

- Byt:

- oprava omítek

- impregnace stěn, protiplísňový nástřik v postižených místech stěn v pokojích

- demontáž  topidel a zazdění otvorů po topidlech

- dodání 2 ks prahů (mezi KU a CHO, mezi pokoji)

- opravu vstupních dveří

- oprava dveří do pokoje (dodání kliky a štítků)

- výmalba a úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 1 v domě č.p. 711, Vám bude umožněna dne 8.9.2017 v 9:00 hod (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 31.10.2017.