# Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky:	Geodetické zaměření vodního toku Morávka od ř. km 0,000 po závěrečný práh vývaru spádového stupně v ř. km 11,130 (podle TPE)

Druh veřejné zakázky:	Zakázka malého rozsahu

Místo plnění:       	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Moravská Ostrava

Zadavatel: 	Povodí Odry, státní podnik

Varenská 49, 701 26, Moravská Ostrava

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl AXIV, vložka 584

IČ / DIČ zadavatele:            	70890021 / CZ 70890021

Kontaktní osoba zadavatele: 	Ing. Michaela Knéblová

Ing. Ivana Přikrylová

Telefon:                              	596 657 271

596 657 284

E-mail:                             	kneblova@pod.cz

prikrylova@pod.cz

I. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování podélného profilu korytem vodního toku Morávka od  ř. km 0,000 po závěrečný práh vývaru spádového stupně v ř. km 11,130 (podle TPE). Do podélného profilu bude vynesen průběh dna (terénu) v ose toku a nejhlubšího dna v měřeném profilu ze zaměření, které bylo provedeno v roce 2006, a barevně budou do něj zaznačeny nánosy (nárůsty) a eroze (úbytky). Součástí zakázky je zpracování 12 příčných profilů podle bodu II.

II. Popis zakázky

Podélný profil bude zhotoven ze zaměření v ose toku a nejhlubšího dna v profilu měření v intervalu 30 – 50 m tak, aby byl co nejpřiléhavěji postižen průběh podélného profilu. V případě, že budou v měřené trase spádové objekty (balvanité skluzy), zachytí podélný profil vždy kótu přelivné hrany skluzu a patu skluzové plochy. Podélný profil bude vynesen v měřítku 1:5000/50.

Do sestrojeného podélného profilu bude vynesen průběh dna (terénu) v ose toku a nejhlubšího dna v měřeném profilu z geodetického zaměření, které bylo provedeno v roce 2006 firmou Aquatis a.s. pro zpracování studie „Návrh na stanovení záplavových území na Morávce, ústí – ud. n. Morávka“. V podélném profilu budou přehledně vyneseny nánosy (nárůsty) a eroze (úbytky).

Dále bude zaměřeno následujících 12 příčných profilů, do kterých budou vyneseny řezy z roku 2006 (pozn.: staničení a označení profilů vychází z geodetického zaměření z roku 2006):

- ř. km 1,054 (1,050 podle TPE), profil č. 9

- ř. km 1,695, profil č. 12

- ř. km 2,357 (2,359 podle TPE), profil č. 17 (vodovodní lávka)

- ř. km 2,737, profil č. 20

- ř. km 3,240, profil č. 23

- ř. km 3,402, profil č. 24

- ř. km 5,593, profil č. 40

- ř. km 7,492, profil č. 49 (pontonová lávka)

- ř. km 8,427, profil č. 53

- ř. km 9,370, profil č. 57

- ř. km 9,907, profil č. 60 (ocelová lávka pro pěší)

- ř. km 10,626, profil č. 63

Příčné profily budou vyneseny v měřítku 1:200/200.

III. Výchozí podklady

Geodetické zaměření pro zpracování studie „Návrh na stanovení záplavových území na Morávce, 
ústí – ud. n. Morávka“ (Aquatis a.s., červen 2006) v elektronické podobě.

IV. Dokumentace bude obsahovat:

- Průvodní zpráva

- Podélný profil v měřítku 1:5000/50

- 12 příčných profilů v měřítku 1:200/200

V. Počet vyhotovení:

Dokumentace podle bodu IV.: 		3 ks v listinné podobě

3 ks v elektronické podobě

Veškeré výkresy obsažené v této práci budou převedeny do formátu PDF tak, aby z něj bylo možno pořizovat vícetisky, proto musí být zachován formát papírů jako na vytištěném výkrese.

VI. Předpokládaný časový průběh realizace zakázky:

- zahájení prací: 							09/2017

- kontrolní den, na kterém bude 
předložen koncept podélného profilu:   				24.11.2017 (nejpozději)

- odevzdání práce: 							08.12.2017