- Nabízející:

KLIKA – BP, a.s., centrála společnosti

8.března 4812/2a

586 01 Jihlava

Statutární zástupci:	Ing. Richard Kadlec – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Drastich – člen představenstva

Tel.:	+420 567 304 221

Fax:	+420 567 331 418

E-mail:	klika@klika.cz

http:	www.klika.cz

- Poptávající:

Petr Skulina

ved. oddělení systémového prostředí a provozu

Varenská 49

701 26 Ostrava

Petr.skulina@pod.cz

Reference obdobného rozsahu:

| Název | Popis | Cena Kč bez DPH | Plocha v m2 | Typ prostoru (IT sál, Dátové centrum, archív) | Typ hasebního média |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Škoda Auto, Mladá Boleslav | 5x prostor | 3.000.000,- | 1100 | DC | INERGEN |
| Stora Enso Ždírec | 2x prostor | 1.500.000,- | 120 | Velín, rozvodny | INERGEN |
| Towercom Kamzík BA | 1x prostor | 500.000,- | 183 | DC | INERGEN |
| Honeywell Olomouc | 4x prostor | 1.700.000,- | 70 | Servery, archív | NOVEC1230 |
| KIA Žilina - rozšíření | 2x prostor | 1.300.000,- | 130 | Servery, UPS | FM200 |
| DANONE Benešov | 1x prostor | 300.000,- | 13 | Server, rozvodna | FM200 |
| THIMM Všetaty | 1x prostor | 200.000,- | 19 | Řídící velín | FM200 |
| MZVČR Praha | 1x prostor |  | 90 | server | INERGEN |
| ALS Czech Republic Praha | 1x prostor | 200.000,- | 35 | server | FM200 |
| NTM Čelákovice | 11x prostor | 3.800.000,- | 2350 | archív | INERGEN |
| Prosek point - Praha | 4x prostor | 500.000,- | 110 | servery | FM200 |
| Nemocnice Jihlava - záložní datové centrum kraje Vysočina | 2x prostor | 300.000,- | 45 | servery | FM200 |
| Maint point Karlín – DC kooperativa | 3x prostor | 1.200.000,- | 250 | Server, DC, ups | NOVEC1230 |
| BC Florentýnum – DC RSJ - Praha | 1x prostor | 500.000,- | 60 | DC | NOVEC1230 |
| Výrobný areál Continental Zvolen | 1x prostor | 250.000,- | 25 | Server | NOVEC1230 |
| DC Faster CZ - Brno | 1x prostor | 1.200.000,- | 210 | DC | INERGEN |
| Fauresia Košice | 1x prostor | 150.000,- | 25 | Server | FM200 |
| DSI - Námestovo | 1x prostor | 150.000,- | 30 | Server | FM200 |
| SASKE Košice | 1x prostor | 150.000,- | 30 | Server | FM200 |
| PENNY - Dobřany | 2x prostor | 600.000,- | 60+20 | Server, UPS | NOVEC1230 |
| Vojenský objekt Motešice | 1x prostor | 200.000,- | 40 | Mobilní server | FM200 |
| DC Lužice | 9x prostor | 2.500.000,- | 500 | Datové centrum | NOVEC1230, INERGEN |

- Nabízené zařízení:

Stabilní hasicí zařízení plynové FM200.

Systémy s plynem FM-200® jsou mezinárodně uznávány pro svou schopnost poskytovat spolehlivá a účinná řešení požární ochrany majetků vysoké hodnoty, výrobních provozů a procesů a osob, jež v těchto chráněných prostorech pracují. Hasivo FM-200 je elektricky nevodivé a pracuje na principu odvodu tepla z ohniska požáru tak, aby hoření nemohlo dále pokračovat. Z hlediska bezpečnosti použití je hasivo FM-200 naprosto bezpečné – proto má schválení EN, FM a registraci UL. Jedná se o ideální řešení pro místa, kde je nanejvýš důležité zachovat bezpečnost osob a kontinuitu procesů.

Důležitým rysem je, že při použití plynu FM-200 nehrozí citlivým elektronickým zařízením riziko tepelného šoku a že je elektricky nevodivý a nezpůsobuje korozi. Navíc po použití nezanechává mastné sraženiny nebo usazeniny, jež by mohly poškodit software, datové soubory nebo komunikační zařízení, a proto čas i náklady na úklid po aktivaci jsou minimální.

Při své projektové koncentraci plyn FM-200 nesníží hladinu kyslíku na úroveň, která by byla nebezpečná pro osoby přítomné v daném prostoru – a není je proto nutné evakuovat.

Systémy FM200 jsou ideální pro použití v obývaných prostorech. Nezávislé studie jejich toxicity ověřily, že toto hasivo má velmi nízké úrovně akutní i chronické toxicity při koncentracích v rozmezí od běžného použití až po hladinu NOAEL (hladina koncentrace, do níž nejsou pozorovány žádné nepříznivé účinky).

Systémy FM200 pracují velmi rychle a jsou navrženy tak, aby urychleně pohlcovaly teplo až do bodu, kdy se zastaví hoření. Jakmile jsou systémy FM200 aktivovány, dodají do chráněného prostoru hasivo do 10 sekund a zastaví hoření dříve, než se oheň bude vůbec moci rozšířit. Velice důležitým aspektem rychlého uhašení požáru je skutečnost, že vzniknou menší škody, jejichž náprava si vyžádá nižší náklady na renovaci a kratší dobu odstávky.

- Schválení systému:

- PAVUS

- TAZUS

- Nabídková cena:

GHZ FK-KOMPLET HFC227ea …………...………………………………………..…………245.985,- CZK

K uvedeným cenám je třeba připočítat platné DPH.

- Dodací termín:

5 týdnů od objednání nebo podpisu příslušné SoD.

- Záruční doba:

Všeobecná záruka na strojní zařízení, pružné spoje činí 24 měsíců od data jejich předání Dodavatelem Objednateli. Na elektrickou část zařízení činí záruka 24 měsíců od data jejich předání Dodavatelem Objednateli a to za předpokladu dodržení požadavku vyhlášky MV CR c. 246/2001 Sb. a provozních předpisu výrobce. Jedná se o technologické zařízení nikoliv o stavební konstrukci.

- Technický popis:

Na základě zadání se jedná o SHZ pro server.

Pro hašení prostoru je navržena samostatná pohotovostní zásoba hasiva, která je uložena v ocelové tlakové lahvi.

Tlakové láhve jsou umístěny v chráněném prostoru. Návrh dle ČSN EN-15004.

Láhev je napojena na rozváděcí potrubí, které je vedeno do chráněného prostoru (1)místnost, 2)podhled). Zde je potrubí zakončeno tryskou pro rovnoměrnou penetraci hasebního média.

Předmětem dodávky firmy KLIKA-BP, a.s. je rovněž detekčně spouštěcí jednotka. Jedná se o vyhodnocovací a řídící ústřednu, která signalizuje aktuální stav systému a ovládá jeho spouštění. Ústřednu lze propojit se stávající EPS. V horní části chráněných prostorů (1)místnost, 2)podhled) budou umístěna opticko-kouřová čidla, která z důvodu vyloučení planých poplachů bude propojena do dvou smyčkové závislosti. V případě detekce kouře jedním z dvojice čidel vyhlásí ústředna stav PŘEDPOPLACH - dojde ke spuštění akustické a světelné signalizace stavu PŘEDPOPLACH. V případě detekce kouře oběma čidly současně vyhlásí ústředna stav POPLACH. To znamená, že automaticky dojde k aktivaci výstupního kontaktu pro ovládání přídavných zařízení (např. vypnutí klimatizačních jednotek či vzduchotechniky, odpojení silových přívodů, uzavření požárních klapek apod.), spuštění akustické a světelné signalizace stavu POPLACH. Po přednastavené časové prodlevě (10 – 30 s) dojde k otevření elektromagnetických ventilů a vypuštění hasiva ze zásobních nádob. Spuštění systému lze rovněž spustit pomocí ručního požárního tlačítka START. V době časové prodlevy po vyhlášení stavu POPLACH do doby vypuštění hasiva lze ručním blokovacím tlačítkem STOP zabránit vypuštění hasiva. Součástí dodávky detekčně spouštěcího zařízení je kromě vlastní vyhodnocovací ústředny, zálohovaný zdroj pomocí 2ks akumulátorů (systém je schopen pracovat 24hodin bez napájení ze sítě), akustická a optická signalizace, tlačítkový hlásič START, tlačítkový hlásič STOP, samočinné kouřové hlásiče, a kabelové propojení v chráněné místnosti.

| Chráněný prostor | Prostory | Objem (m3) | FM200 (%) | FM200 (kg) | Lahev (L) | Tryska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serverovna | Místnost + Podhled | 150 | 8,5% | 100 | 2xFK50 | 1x 180° |

- Obsah nabídky:

Cena zahrnuje:

      - vypracování dokumentace skutečného provedení - 3x paré + 1CD

      - vypracování PROVOZNÍ KNIHY - 1x paré

      - vypracování potřebné výrobní a montážní dokumentace - interní

      - vypracování materiálových a technologických specifikací - interní

      - dodání zařízení v rozsahu zpracované projektové dokumentace

      - montáž strojní části zařízení dle projektové dokumentace

      - montáž elektro části zařízení dle projektové dokumentace

      - řízení instalace GHZ

      - uvedení zařízení do provozu

      - kompletace dodávky

      - doprava materiálu na stavbu

      - cenu za požární ucpávky v rámci prostupů GHZ

      - test integrity prostoru dle ČSN EN 15 004

Cena nezahrnuje:

      - DPH

      - stavební úpravy a přípomoce

      - náklady na přejímku GHZ pracovníky třetí strany (pojišťovna, …)

      - napájení ústředny GHZ

      - grafickou nadstavbu

      - odvětrání prostoru po zásahu

- Požadavky na stavební připravenost:

- Povolení vjezdu a přístupu na pracoviště stavby pro vybrané pracovníky.

- Bezplatné poskytnutí energií a médií potřebných pro přímou realizaci GHZ na stavbě

- Zajištění přívodu el. energie pro napájení ústředny GHZ 230V/10A/50Hz ze samostatného jističe

- Dveře osazeny samozavíračem, těsněním, prahem

- Podklady pro zpracování nabídky:

Podklady poslány emailem. Pro stanovení finální ceny je nutná obhlídka na místě.

- Certifikáty společnosti:

Držitel certifikátů ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007, AQAP 211

- Podklady pro zpracování nabídky:

Obhlídka prostoru technikem SHZ.

- Datum zpracování nabídky:

3.10.2017

- Platnost nabídky:

30 dnů

Za společnost KLIKA-BP a.s.,

Jakub Bulant, fire suppression system			……………………………………

mob.:    +420 724 239 961

tel.:       +420 567 304 221

fax.:      +420 567 331 418

E-mail:   jakub.bulant@klika.cz