| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 1 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAVBROS, s.r.o.V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova |
| Investor: | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 523, 796 11 Olomouc | Datum: 12.9.2016 |
| Název akce: „Jiráskova 9, Olomouc- rekonstrukce ústředního vytápění“ |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: | ne |
| na výkresy: | ne |
| na rozpočtové podklady: | ano |
| na jinou část smlouvy: | ne |
| Předmět změny: ZL 1: Výměna stropních trámů a podlahové konstrukce- Vícepráce ZL 2: Izolování topných kanálů a průrazy pro napojení kanalizace- Vícepráce ZL 3: Kanalizační přípojka- Méněpráce Popis a zdůvodnění změny: ZL 1: Pří demontáži zařízovacích předmětů a dlažby bylo zjištěno, že stávající wc klozet protékal a porušil stropní trámy ve 2NP hnilobou. Došlo k vybourání betonových podlah, odstranění násypů a demontáž záklopu z desek. Po výměně dvou stropních trámů o rozměru 230x220x4000 a 230x220x2200 mm došlo ke zpětnému zaklopení OSB deskami tloušťky 25mm, položení podlahového polystyrénu EPS 50mm a zpětnému zabetonování s výztuží. Stropy byly podepřeny z důvodu nežádoucím průhybům. Podepření stropů bude demontováno po vytvrdnutí a vyschnutí betonu. ZL 2: Z důvodu napojení dvorních vpustí a kanalizace došlo k probourání nových otvorů do sklepa a byl nutný průchod skrze šachtu pro topné kanály, která musela být zpětně zapravena a zaizolována. ZL 3: Přípojka kanalizace se neřeší. |
| Počet připojených listů specifikací: | 3 |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: Stavbros, s.r.o. …………….………………………… |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko uživatele stavby: ....................................................... |
| Příloha : |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 1 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova |
| Změnový list vystavil: | STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova |
| Datum: 12.9.2016 |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna stropních trámů a podlahové konstrukce. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : 135 980,05 Kč | Cena víceprací bez DPH : 131 162,84 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 4 814,21 Kč | 22.9.2016 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Ing. Roman Zelenka Datum: | Vladislav Hanslík, jednatel Datum: |