Příloha č. 2 – Specifikace díla

Repase a výmalba dvorany, sálů č. 108 a č. 110, Respiria, Camery a lávky ve 3. patře v Uměleckoprůmyslovém muzeu MG; likvidace a stavba SDK stěn v Uměleckoprůmyslovém muzeu; to vše včetně odvozu suti, dodání a dopravy materiálu na místo; provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací); pro výstavu KMENY 90

Termín a místo plnění: od 6. 10. 2017 do 13. 10. 2017 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí, Camera, Respirium Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno

A) Likvidace stávajících prezentačních ploch z SDK (viz Realizační dokumentace)

Přízemí

#### Likvidace oboustranné prezentační plochy z SDK vč. ukotvení do stěn sálu; včetně zajištění kontejneru a odvozu sutě (materiál i práce)

#### materiál: SDK tl. 10 mm

#### plocha: 57 m2

2)	Likvidace sololitových oblouků vč. ukotvení do stěn sálu; včetně zajištění kontejneru a odvozu sutě (materiál i práce)

#### -	 materiál: sololit tl. 6 mm

#### -	 plocha: cca. 20 m2

3)	Likvidace prezentační plochy z SDK vč. ukotvení do stěn sálu; včetně zajištění kontejneru a odvozu sutě (materiál i práce)

#### -	 materiál: SDK tl. 10 mm

#### -	 plocha: cca. 22 m2

4)	Likvidace prezentační plochy z SDK vč. ukotvení do stěn sálu; včetně zajištění kontejneru a odvozu sutě (materiál i práce)

#### -	 materiál: SDK tl. 10 mm

#### -	 plocha: cca. 22 m2

#### 5)	Likvidace SDK panelu vč. ukotvení do zdí sálu a podia z DTD vč. zajištění kontejneru a odvozu suti (materiál i práce)

#### -	plocha z SDK: cca. 25 m2

#### plocha z DTD 18 mm a sololitu 6 mm: 30m2

#### Camera

#### 6)	Likvidace prezentační plochy ze sololitu do tvaru U vč. zajištění kontejneru a odvozu suti

#### -	materiál: sololit, tl 6 mm

#### -	plocha: cca. 15 m2

#### 7)	Likvidace prezentační plochy pro expozici skateboardů do tvaru L vč. zajištění kontejneru a odvozu suti

#### materiál: DTD, překližka: 16 mm

#### rozměry: v 2500 mm x š. 4000 mm x h. 800 mm

#### 8)	Likvidace 6 ks SDK polic včetně jejich kovové konstrukce a kotvení do SDK panelu a zapravení děr v SDK panelu

#### materiál: SDK; tl. 10 mm

#### rozměry: v. 100 mm x š. 4000 mm x h. 800 mm

#### zapravení děr v SDK panelu cca. 10 m2

#### Dodání materiálu (spojovací materiál, barva) je součástí zakázky

B) Výmalba výstavních prostor

- Zapravení stěn – oprava omítky: díry po hřebech, nerovnosti a praskliny, repase stěn po plotrované grafice vč. 2 nátěrů výmalb repasovaných míst a celých panelů cca 450 m2; (materiál i práce)

- barva: bílá, matná

##### Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365,

petr.kolaja@moravska-galerie.cz

NA 26. 9. 2017 JE MOŽNO SI TELEFONICKY DOMLUVIT KONTROLNÍ DEN V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUZEU = PROHLÍDKA + KONZULTACE ZAKÁZKY S VEDOUCÍM VÝSTAVNÍHO ODDĚLENÍ MG PETREM KOLAJOU. TELEFONICKÉ POTVRZENÍ ÚČASTI NA NÍŽE UVEDENÉM TEL. ČÍSLE NUTNÉ! (NEJPOZDĚJI DO 25. 9. 2017)