Příloha č. 2 – Specifikace díla

Stavba části výstavy Paneland: Největší Československý experiment; stavba bytové jednotky 3+1 podle Realizační dokumentace, výroba vloženého výstavního mobiliáře v Uměleckoprůmyslovém muzeu MG; to vše včetně dodání a dopravy materiálu na místo; provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací).

Termín a místo plnění: od 24. 10 do 10. 11. 2017 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí, Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno

#### Stavba bytové jednotky 3+1 podle Realizační dokumentace

#### stavba základové desky / podlahy (viz Realizační dokumentace) vč. Ukotvení; (materiál i práce)

#### rozměr:11,3 m x 7,35 m

#### plocha: 83 m2

#### Stavba příčky 80 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)

#### materiál: SDK, CW profil

#### 1x dveře: výška 1,6 m; šířka 0,8 m

#### rozměr: 2,65 m x 3,45 m; 2,65 m x 3,45 m (dveře); 2,65 m x1,2 m

#### plocha: 21,465 m2

#### barva: primalex bílý standard

#### Stavba příčky a obvodové stěny 150 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)

#### materiál: SDK, CW profil

#### 4x dveře: výška 1,6 m; šířka 0,8 m

#### rozměr: 2,65 m x 10,7 m (3x dveře); 2,65 m x 10,7 m (1x dveře); 2,65 m x 4,8 m

#### plocha: 69,43 m2

#### barva: primalex bílý standard

#### Stavba obvodové stěny 300 mm s dveřmi, okny a balkónovým oknem (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)

#### materiál: SDK, CW profil

#### 2x dveře: výška 1,6 m; šířka 0,8 m

#### 3x okno: 1,35 m x 0,9 m

#### 1x balkónové okno: 2,2 m

#### rozměr: 2,65 m x 3,7 m (1x dveře, 1x okno); 2,65 m x 7,2 m (1x dveře, 2x okno, 1x balkónové okno)

#### plocha: 28,885 m2

#### barva: primalex bílý standard

#### 5)	Stavba příčky 60 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)

#### materiál: SDK, CW profil

#### 1x dveře: výška 1,6m; šířka 0,7m

#### rozměr: 2,65x1,9 m (1x dveře);

#### plocha: 5,035 m2

#### barva: primalex standard bílý

#### 6) Stavba umakartové příčky 35 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)

#### materiál: umakart

#### 3x dveře: výška 1,6m; šířka 0,6m

#### rozměr: 2,65x1,7 m (1x dveře); 2,65x1,7 m (1x dveře); 2,65x1,7 m (1x dveře)

#### 2,65x2,45 m; 2,65x2,45 m; 2,65x0,9m

#### plocha: 28,885 m2

#### barva: primalex standard bílý

#### 7) Stavba polystyrenové stěny vč. povrchové úpravy (materiál i práce)

#### materiál: polystyren; tl. 250-350 mm; plocha 22 m2

#### omítka hrubá (imitace venkovní omítky panelových domů); plocha 22 m2

#### Výroba vloženého výstavního mobiliáře

#### Výroba vitrín a šturců pro výstavu a doplnění stávajícího mobiliáře Moravské galerie

#### materiál: sklo; tl. 4-6 mm; broušené hrany

#### plocha: cca 10 m2

##### Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365,

petr.kolaja@moravska-galerie.cz

NA 13. 10. 2017 JE MOŽNO SI TELEFONICKY DOMLUVIT KONTROLNÍ DEN V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUZEU = PROHLÍDKA + KONZULTACE ZAKÁZKY S VEDOUCÍM VÝSTAVNÍHO ODDĚLENÍ MG PETREM KOLAJOU. TELEFONICKÉ POTVRZENÍ ÚČASTI NA NÍŽE UVEDENÉM TEL. ČÍSLE NUTNÉ! (NEJPOZDĚJI DO 12. 10. 2017)