Příloha č. 2   - Seznam výtahů, jejich umístění, paušální cena

umístění výtahu: AS-PO, Dobrovského 25 POŠ, Brno

- výtah

Elektrický osobní trakční výtah   v.č. 8058/15

EOTI-1600/1,0-5/5- DA/S11/V       rok výroby 2015                   Cena: 1 100,- Kč/ bez DPH

Smlouva na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 30. 9. 2021

Smluvní cena je stanovena měsíčně a je bez DPH.

Fakturace bude prováděna čtvrtletně

DPH bude účtováno dle platných předpisů

.

Cena zahrnuje úvodní proškolení dozorce výtahu a obsluhy.

Činnost dozorce výtahu je zajištěna pracovníkem provozovatele výtahu

Dle ČSN 274002, není nutné provádět činnost dozorce u výtahu uvedeného do provozu po 1. 5. 2004

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝTAH

1) PROVOZNÍ PROHLÍDKA (PP – činnost dozorce výtahu):

prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování  
bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

| Druh výtahu | Lhůty provádění PP v týdnech |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů | 2 |
| Malé nákladní výtahy | 4 |

2) ODBORNÁ PROHLÍDKA (OP – dříve revize):

prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu 
za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace

a způsobilosti řidiče výtahu.

| Druh výtahu | Lhůty provádění OP v měsících |
| --- | --- |
|  | Výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992 | Výtahy uvedené do provozu před 1. 1. 1993 |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 3 | 2 |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 4 | 3 |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy, plošiny | 6 | 6 |

3) ODBORNÁ ZKOUŠKA (OZ – revizní zkouška):

zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.

| Druh výtahu | Lhůty provádění OZ v letech |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 3 |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 |

4) INSPEKČNÍ PROHLÍDKA (IP): (nové)

posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění. (Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán.)

| Uvedení výtahu do provozu | Termín prví IP | Lhůty provádění IP v letech |
| --- | --- | --- |
| PŘED 1. 1. 1993 (před účinností ČSN 81-1,2 1993 | 3 roky od poslední OZ * | 6 |
| PŘED 1. 5. 1999 (před účinností ČSN 81-1,2 1999 | 6 let od poslední OZ * | 6 |
| PO 1. 5. 1999 (po účinnosti ČSN 81-1,2 1999 | 9 let od data uvedení do provozu | 6 |

* OZ – odborná zkouška (viz bod 2)