| ID | Popis připojení | Typové označení | Rychlost | počet ks/propojů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rack 101 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 2 | Rack 101 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 4 | Rack 102 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 5 | Rack 102 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 6 | Rack 104 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 7 | Rack 104 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 8 | Rack 105 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 9 | Rack 106 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 10 | Rack 106 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 11 | Rack 107 na 106 | UTP Cat6 5 metrů | 1GBit | 8 |  |
| 12 | Rack 108 na core | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 13 | Rack 108 na koncentrátor | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 14 | Rack 109 na core | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 15 | Rack 109 na koncentrátor | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 16 | Rack 110 na 109 | UTP Cat6 5 metrů | 1GBit | 6 |  |
| 17 | Připojení chassis s Virtul Connect 10 do Core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení Virtual Connectu s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 4 |  |
| 18 | Připojení chassis s Virtual Connect F20/40 do Core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení Virtual Connectu s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 19 | Připojení LB F5 Big IP 7050 na core | vzdálenost 2 metry - dodavatel navrhne způsob propojení F5 s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 4 |  |
| 20 | Připojení core do DWDM | 10 Gbit LR SFP+ transceiver | 10GBit | 2 |  |
| 21 | Připojení core do DWDM | FC kabel SM 9/125 LC/LC OM4 2,5m | 10GBit | 2 |  |
| 22 | Připojení IPS Tipping Point 1400N na core | 1GBit SR SFP transciever | 1GBit | 8 |  |
| 23 | Připojení IPS na core | FC kabel LC/LC MM 50/125 2,5m | 1GBit | 4 |  |
| 24 | Připojení core do CMS | 1 Gbit RJ-45 SFP transciever | 10Gbit | 2 |  |
| 25 | Připojení NAS hlavy | 10 Gbit SR SFP+ transciever | 10GBit | 4 |  |
| 26 | Připojení NAS hlavy | FC kabel MM 50/125 LC/LC OM4 20m | 10GBit | 4 |  |
| 27 | Připojení hostovaných platforem | 10 Gbit SR SFP+ transciever | 10GBit | 8 |  |
| 28 | Připojení infrastruktury Agribus | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche Cisco s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 29 | Připojení FlowMon sondy do koncentrátoru | 10 Gbit LRM SFP+ transciever | 10GBit | 1 |  |
| 30 | Připojení FlowMon sondy do koncentrátoru | FC kabel MM 50/125 LC/LC OM4 2,5m | 10GBit | 1 |  |
| 31 | Připojení core do koncentrátoru | vzdálenost 3 metry - dodavatel navrhne způsob propojení switche koncentrátoru s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| ID | Typ | Popis | N/A | Poček ks |  |
| 32 | Rack | Uzamykatelný standardní 19" rack, 600x900 s 42U, včetně 4x PDU, připojení serverů C13/14, 230/16A |  | 1 |  |
| 33 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 0,5 m |  | 60 |  |
| 34 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 1 m |  | 120 |  |
| 35 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 2 m |  | 300 |  |
| 36 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 3 m |  | 120 |  |
| 37 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 0,5 m |  | 50 |  |
| 38 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 1 m |  | 50 |  |
| 39 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 2 m |  | 50 |  |
| 40 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 3 m |  | 50 |  |
| 41 | Náhradní kabel | Dle navrženého způsobu propojení od každého typu a délky |  | 2 |  |

| ID | Popis připojení | Informace o délce kabeláže, nebo typu propojení/připojení | Rychlost | počet ks/propojů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rack CH-4.04-01 na core | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 2 | Rack CH-4.04-01 na koncentrátor | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 3 | Rack CH-4.04-02 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 4 | Rack CH-4.04-02 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 5 | Rack CH-4.04-05 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 6 | Rack CH-4.04-05 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 7 | Rack CH-4.04-07 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 8 | Rack CH-4.04-07 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 9 | Rack CH-4.04-08 na core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 10 | Rack CH-4.04-08 na koncentrátor | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 11 | Rack CH-4.05-07 na core | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 12 | Rack CH-4.05-07 na koncentrátor | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| 13 | Připojení chassis s Virtul Connect 10 do Core | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení virtual connect s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 4 |  |
| 14 | Připojení chassis s Virtual Connect F20/40 do Core | vzdálenost 20 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení virtual connect s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 15 | Připojení LB F5 Big IP 7050 na core | vzdálenost 2 metry - dodavatel navrhne způsob propojení F5 s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 4 |  |
| 16 | Připojení core do DWDM | 10 Gbit LR SFP+ transceiver | 10GBit | 2 |  |
| 17 | Připojení core do DWDM | FC kabel SM 9/125 LC/LC OM4 2,5 m | 10GBit | 2 |  |
| 22 | Připojení IPS Tipping Point 1400N na core | 1GBit SR SFP transciever | 1GBit | 8 |  |
| 23 | Připojení IPS na core | FC kabel LC/LC MM 50/125 2,5m | 1GBit | 4 |  |
| 18 | Připojení core do CMS | 1 Gbit RJ-45 SFP transciever | 10Gbit | 2 |  |
| 19 | Připojení NAS hlavy | 10 Gbit SR SFP+ transciever | 10GBit | 4 |  |
| 20 | Připojení NAS hlavy | FC kabel MM 50/125 LC/LC OM4 20 m | 10GBit | 4 |  |
| 21 | Připojení hostovaných platforem | 10 Gbit SR SFP+ transciever | 10GBit | 8 |  |
| 23 | Připojení infrastruktury Agribus - Cisco Nexus 3172T | vzdálenost 10 metrů - dodavatel navrhne způsob propojení access switche Cisco s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 40GBit | 4 |  |
| 24 | Připojení Flow sondy do koncentrátoru | 10 Gbit LRM SFP+ transciever | 10GBit | 1 |  |
| 25 | Připojení Flow sondy do koncentrátoru | FC kabel MM 50/125 LC/LC OM4 2,5 m | 10GBit | 1 |  |
| 26 | Připojení core do koncentrátoru | vzdálenost 3 metry - dodavatel navrhne způsob propojení koncentrátoru s core switchem, včetně následné realizace fungujícího propojení dle požadované rychlosti | 10GBit | 2 |  |
| ID | Typ | Popis | N/A | Počet ks |  |
| 1 | Rack | Uzamykatelný standardní 19" rack, 600x900 s 42U, včetně 2x PDU, 24x připojení serverů C13/14, 230/32A |  | 1 |  |
| 2 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 0,5 m |  | 60 |  |
| 3 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 1 m |  | 120 |  |
| 4 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 2 m |  | 300 |  |
| 5 | Propojení TOR na zařízení | UTP Cat6A 3 m |  | 120 |  |
| 6 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 0,5 m |  | 50 |  |
| 7 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 1 m |  | 50 |  |
| 8 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 2 m |  | 50 |  |
| 9 | Náhradní kabel | UTP Cat6A 3 m |  | 50 |  |
| 10 | Náhradní kabel | Dle navrženého způsobu propojení od každého typu a délky |  | 2 |  |