Ing. Michal Sedláček

Projekční kancelář KO-KA

Thákurova 7

166 29  Praha 6 - Dejvice

2017/1728/Mr                   Ing. Mrva                             20.10.2017

## Žádost o statické posouzení kmenové stoky v Přerově

Vážený pane inženýre,

obracíme se na Vás s žádostí o statické posouzení kmenové stoky „A“ v úseku ulice Kojetínská a v prostoru křižovatky Kojetínská, Komenského a Velké Novosady v Přerově.

Kmenová stoka „A“ byla vybudována  ve dvacátých letech minulého. Je vejčitého průřezu 1200/1800mm a je postavena z dusaného betonu. Na stoce byl v roce 1996 proveden průzkum s hodnocením pevnosti  betonu a na základě výsledků byla následně stoka vyvložkována plstěným rukávcem napuštěným pryskyřici a tvrzeným teplou vodou – technologe WOMBAT Brno, s tloušťkou stěny 20mm. Zároveň byly opraveny kanalizační šachty. Od této opravy na stoce v opraveném úseku nebyly zaznamenány žádné poruchy. V příloze zasíláme kompletní dokumentaci se zmíněným průzkumem a s hodnocením pevnosti betonu a dále projekt opravy vkládanou vložkou.

Od roku 2016 je v ulici Kojetínská připravována rekonstrukce silnice, která předpokládá také výměnu podloží pod úrovní silniční pláně, a to až do hloubky 1500 mm pod pláň. V této souvislosti jsme požádali projektanta silnice o posouzení únosnosti kanalizační stoky na zatížení stavební činností a  zvážení rizika ze zatížení dynamickými vlivy. Žádané výsledky jsme však nezískali.

Jako součást řešení dopravní situace v Přerově je mimo uvedenou rekonstrukci Kojetínské ulice připravována ŘSD také stavba průtahu silnice I/55 Přerovem. Jedná se o čtyřproudovou vozovku, která navazuje na stávající komunikaci v ulici Velké Novosady a vede přes stávající zástavbu směrem k ulici Generála Štefánika. Její součástí je tudíž i přestavba křižovatky ulic Kojetínská, Komenského a Velké Novosady. Uvedená stavba tak technicky navazuje na rekonstrukci ulice Komenského a rovněž zasahuje do trasy zmíněného kanalizačního sběrače.

Jelikož je uvedený kanalizační sběrač nenahraditelnou částí stokového systému města  a jeho narušení by mohlo znamenat neřešitelnou havarijní situaci, považujeme za nezbytné vyloučit jakékoliv riziko jeho poškození. Obracíme se proto na Vás s žádostí o statické posouzení sběrače a o stanovení podmínek či technických opatření, která umožní realizaci dopravních staveb bez rizika poškození sběrače a která bude nutné uplatnit u investora silničních staveb.

V případě, že uvedené posouzení pro nás můžete zpracovat, žádáme Vás o zaslání jednoduché nabídky s uvedením ceny a termínu vyhotovení.

Jako podklady Vám v datové podobě zasíláme:

- Přerov – ulice Kojetínská – Komenského, posouzení technického stavu kmenové stoky

- Projekt Přerov, ul. Kojetínská – Komenského oprava Kmenové stoky

- Rekonstrukce Kojetínské ulice

- I/55 – průtah centrem Přerova

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jindřich Mrva

výrobně technický náměstek