Firma

Název:                Fa Jan Kovář

# Adresa:              Těšínská 1115, Frýdek-Místek

# Zastoupený:       Janem Kovářem

# IČO:                  18478425

# DIČ:                  CZ6305110163

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.

# Číslo účtu:       155126505/0300

# Tel.:                 558434972

Dne: 23. 10. 2017

Na základě provedené kontroly bylo zjištěné, že k zatékání dochází v místě úžlabí. Stávající úžlabí je tvořeno z hliníkových pásů, ty jsou však netěsné.  K zatékání pravděpodobně dochází i v místě napojení taškové krytiny na úžlabí, kde dochází k podtékání vody pod betonovou krytinu. Pojistná hydroizolace je rovněž nefunkční. Pro odstranění výše uvedených závad Vám navrhujeme provedení těchto prací:

Doprava, přistavení, pronájem vysokozdvižné plošiny vč. ohrazení.

- Demontáž stávajícího hřebene v délce 4 m

- Rozebrání taškové krytiny v ploše cca 32 m2.

- Demontáž stávajícího úžlabí v délce 8 m.

- Vyřezání stávajícího latění v ploše cca 18 m2.

- Provedení nové části pojistné folie v úžlabí v ploše 18 m2.

- Zhotovení nového laťování v místě úžlabí v ploše cca 18 m2.

- Výroba a montáž nového oplechování úžlabí z lakovaného Pz plechu, r.š. 67 cm v délce 8 m.

- Provedení zatěsnění detailů u okapu (vedení kabelu okapu) a napojení úžlabí v hřebeni.

- Zpětné uložení taškové krytiny v ploše cca 32 m2.

- Zpětná montáž hřebene v délce 4 m.

- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 5 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Za zhotovitele …………………………   Za objednatele………………….…….

# Text boxes

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek