# Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.   273 – OTEV – 17  /  M

# Technické parametry odběrného místa: Stará Cesta 1832 (MŠ)

| Poř. č. | Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Místo předání pro ústřední topení (ÚT) | na vstupu do vytápěného objektu |
| 2 | Projektovaný teplotní spád objektu [oC] | 70/60 |
| 3 | Úroveň předání pro ÚT | teplo z výměníkové stanice |
| 4 | Místo měření pro ÚT | na vstupu do vytápěného objektu |
| 5 | Způsob měření pro ÚT | dle Dohody o způsobu rozdělov. nákladů ve společném OM |
| 6 | Zdroj tepelné energie pro ÚT a přípravu teplé vody (TV) | soustava ZTE město-VST ZŠ Luh |
| 7 | Teplonosná látka | topná voda |
| 8 | Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT | 0,6 |
| 9 | Potřebná tlaková diference [MPa] pro ÚT na patě objektu *) |  |
| 10 | Příkon [kW] pro ÚT *) | 70,0 |
| 11 | Teplota [°C] při - 15 ˚C přívod/zpátečka | 75/55 |
| 12 | Úroveň vytápění | dle nastavené topné křivky |
| 13 | Denní doba vytápění | Po-Pá:06:00 ž 21:00, So: 08:00 až 19:00, Ne: útlum |
| 14 | Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění ve zúčtovací jednotce *) |  |
| 15 | Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro ÚT a přípravu TV *) | 450 |
| 16 | Způsob a místo přípravy TV | bez dodávky TV |
| 17 | Místo předání pro TV |  |
| 18 | Místo měření tepelné energie pro přípravu TV |  |
| 19 | Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV |  |
| 20 | Místo měření studené vody pro přípravu TV |  |
| 21 | Způsob měření studené vody pro přípravu TV |  |
| 22 | Denní doba dodávky TV |  |
| 23 | Teplota [oC] TV |  |
| 24 | Podlahová plocha [m2] v souladu s § 2, písm. d) vyhl. 269/2015 Sb.*) |  |
| 25 | Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst |  |
| 26 | Dodávka kondenzátu | ne |
| 27 | Dodávka horké vody | ne |
| 28 | Kondenzát vratný | ne |
| 29 | Datum zahájení odběru **) | 1.1.2018 |

# *) Údaje poskytnuté odběratelem

# **) Vyplňuje se pro  nově připojovaná odběrná místa

# Ve Vsetíně  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		              Ve Vsetíně  dne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Dodavatel:

# Zásobování teplem Vsetín a.s.

# Odběratel:

# Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

# ..................................................	      ......................................................

# Ing. Michal Chmela                           	Mgr. Lenka Navrátilová

# předseda představenstva                                                                  ředitelka

# ……………………………….

# Ing. Kamil Ondra

místopředseda představenstva