Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

- Vzduchová trampolína pro menší děti

Typ: A

Výrobce: Skákejte CZ s.r.o.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného zařízení (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro menší děti. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení | Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro menší děti. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení |
| Rozměr minimálně 6,50 × 6,50 m | Rozměr 6,60 x 6,57 |
| Plocha minimálně 42,25 m2 | Plocha 43,4 m2 |
| Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: minimálně 8 | Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: 8 osob |
| Počet barevných pruhů: 3 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem) | Počet barevných pruhů: 3 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem) |
| Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu minimálně 900 g/m2 | Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu 900g/m2 |
| Ventilátor o příkonu minimálně: 250 W | Ventilátor o příkonu: 350 W |
| Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V | Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V |
| Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži minimálně 500g/m2. Výška vrstvy kačírku minimálně 10cm, šířka vrstvy kačírku minimálně 40cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 | Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži 500g/m2. Výška vrstvy kačírku 10 cm, šířka vrstvy kačírku 40 cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zařízení je musí splňovat. |
| --- | --- |

- Vzduchová trampolína pro větší děti a dospělé

Typ: C

Výrobce: Skákejte CZ s.r.o.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného zařízení (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro pro větší děti a dospělé. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení | Kompletní instalace a zprovoznění vzduchové trampolíny pro pro větší děti a dospělé. Výrobek musí být certifikován certifikační autoritou a splňovat příslušné ustanovení bezpečnostní normy ČSN EN 14960:2009. Dílo musí splňovat veškeré požadavky na instalaci a provoz na veřejném koupališti dané platnými legislativními předpisy pro tyto provozy a zařízení |
| Rozměr minimálně 11,50 × 9 m | Rozměr 11,54 x 9,10 |
| Plocha minimálně 103,5 m2 | Plocha 105 m2 |
| Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009 minimálně 21 | Počet uživatelů současně podle certifikátu bezpečnosti ČSN EN 14960:2009: 21 osob |
| Počet barevných pruhů: 5 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem) | Počet barevných pruhů: 5 (přesná specifikace barev dle dohody s investorem) |
| Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu minimálně 900 g/m2 | Plocha pro skákání: Umělá textilie, materiál PES povrstvený PVC s hustotou materiálu 900 g/m2 |
| Ventilátor o příkonu minimálně: 250 W | Ventilátor o příkonu: 350 W |
| Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V | Napájení ventilátoru: jednofázové, 230V |
| Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži minimálně 500g/m2. Výška vrstvy kačírku minimálně 10cm, šířka vrstvy kačírku minimálně 40cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 | Dopadová plocha kolem trampolíny tvořená praným kačírkem o frakci 4 - 8mm, oddělená od zeminy separační netkanou geotextílií o gramáži 500g/m2. Výška vrstvy kačírku 10 cm, šířka vrstvy kačírku 40 cm. Dopadová plocha musí odpovídat technické normě ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zařízení je musí splňovat. |
| --- | --- |