Změnový list č. 2

Doplnění venkovního schodiště

Důvod a stručný popis změny:

Z důvodu reálných výškových poměrů při realizaci schodiště navrhl projektant úpravu oproti projektové dokumentaci - snížení výšky schodišťového stupně a přidání dvou stupňů. Tato změna přinesla zvýšení komfortu pro uživatele.

Současně objednatel odsouhlasil po konzultaci se stavebním úřadem doplnění druhého zábradlí pro komfortnější užívání schodiště (pro kočárky).

Důsledky nerealizování změny:

Navazující chodník na schodiště by byl strmý. Bez zábradlí by užívání přístupu po schodišti bylo méně komfortní.

Vyjádření autora PD: souhlasím, jedná se o změny k lepšímu stavu

Dokončovací práce firmy KOMA v interiéru

Důvod a stručný popis změny:

Jedná se o změnu podlahoviny v prostoru kavárny - místo vinylu byla položena dlažba. Změna podlahové krytiny vyvolala změnu podlahového vytápění z topné fólie na topnou rohož. Změna byla provedena na základě dodatečného požadavku provozovatele TSMT s.r.o.

Na základě požadavku provozovatele byl v sádrokartonové příčce v chodbě u baru proveden otvor pro manipulaci.

Nebyla realizovaná příčka v místnosti 1.07 – toalety pro zaměstnance – zvětšení prostor

Důsledky nerealizování změny:

Nižší životnost vinylu by znamenalo jeho dřívější výměnu. Pokud by byla  příčka v místnosti 1.07 ponechána, prostor by byl stísněný..

Vyjádření autora PD: souhlasím, jedná se o změny k lepšímu stavu

Výměna vchodových dveří:

Důvod a stručný popis změny:

Dodávka od Koma neobsahovala dodávku otvorových prvků z důvodu vysoké ceny. Autor PD souhlasil s výměnou navržených hliníkových rámů za eurorámy s dodávkou od JS MT. JS MT dle pokynu autora PD rozčlenila plochy na třetiny. Organizace NIPI požadovala jedny vchodové dveře o šíři 90 cm. Na tuto šíři byly dveře upraveny.

Důsledky nerealizování změny:

Stavba by neodpovídala požadavkům organizace NIPI a vozíčkáři by měli problém s užíváním nemovitosti.

Vyjádření autora PD: vchodové dveře ve výkresech pro povolení stavby (od TIPOS) i pro realizaci stavby (od KOMA) měly v souladu s požadavky NIPI š. 90 cm, v rámci změny dodavatele a materiálu rámů byly dveře vyrobeny užší. Šířka dveří 90 cm je s ohledem na požadavky NIPI nezbytná.

Finanční rekapitulace výše popsané změny:

V Moravské Třebové dne 19. 02. 2018

| Ing. Miroslav Netolický vedoucí odboru rozvoje města |  | Jan Jeřábek, František Navrátil |
| --- | --- | --- |
| referent odboru rozvoje města |  |  |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty méněprací a víceprací