23

Odbor majetku města

Název zakázky: „Úprava plynového topení  v domě č.p. 712 byt č. 1 na ulici Obránců míru   v Kopřivnici“.

Specifikace zakázky

- úprava stávajícího otopného systému bytové jednotky dle projektové dokumentace  vypracované Jiřím Brožkem.

- stávající otopná tělesa (2ks lokálních topidel a 1ks elektrického bojleru) budou demontovány a uloženy po domluvě s p. Vaculíkovou ( MÚ Kopřivnice, 8. NP, dveře č. 865) do místnosti k tomu určené.

- při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

- nově navrhované potrubí bude napojeno na stávající plynoměrovou soustavu umístěnou ve sklepě bytového domu.

- kondenzační kotel včetně integrovaného ohřívače vody o výkonu 9 - 24 kW  bude umístěn v předsíni dle PD

- v ceně budou zahrnuty veškeré zednické práce

- seřízení a spuštění kotle servisním technikem

- při předání díla doložení revize plynu a  elektroinstalace  bez závad

Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775, G702 01, TPG 934 01 a ostatním ustanovením.

V Kopřivnici 1.2.2018