Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

STRANA 1

9.2.1 Stůl operační pro bariatrickou chirurgii

9.2.2. Stůl operační pro neurochirurgii

Trumpf Medical - TruSystem 7500 NG

Ks

Název - označení zboží

Stůl operační pro bariatrickou chirurgii

8 dílná pracovní deska o rozměrech až 2275x600 mm

Navážení desek na základu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním orientace desky

Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

Nosnost operačního stolu 400 kg

Nosnost operačního stolu při náklonech 400 kg

Kombinované polohování operačního stolu

Nastavení výšky pracovní desky 612 - 1.162 mm

Motorický podélný posuv - 400 mm (univerzální operační deska)

Trendelenburg / AntiTrendelenburg min. ± 45° - lze zvýšit antikolizním systémem o 20° - hodnoty U26

Boční náklon pracovní desky ± 30°

Kombinace Trendelenburg/boční náklon - min. 25°/15° - lze zvýšit přes software antikolizního systému - U26 hodnoty

Polohování nožní části 90° nahoru, 105° dolů; ovládaná každá levá i pravá část zvlášť se zarážkami pro nohy pro

polohu "ve stoje"

Polohování zádové části - v pozici "normal" v rozsahu 145°, v pozici "reverse" v rozsahu 195° - lze zvýšit přes software

antikolizního systému o 20° ; umožňující funkci můstku (zalomení - flex, můstek), rozšiřovací segmenty pro obézní

pacienty součástí dodávky

Mechanické polohování

Hlavová část

Čtyřdílná nožní část (roztažitelná do písmen V a U), nastavení polohy "do kleku" bez dalších přídavných zařízení

nosnost při poloze v kleku 360 kg

Horní zádová část +90°/-105°

RTG-transparentní operační deska v šíři 600 mm vč. eurolišt

Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie 7 dní provozu

Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem), včetně funkce "cleaning" -

základna bez operační desky vyjíždí do nejvyšší pozice (automaticky, s akustickým signálem)

Bezkabelový ovladač s displejem, komunikace v ČJ, možnost uložení 30 pozic - 2 ks k systému

Antikolizní systém - omezení krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)

Individuální nastavení transportní pozice pacienta, individuální výškové nastavení, prevence kolizí

Polstrování operačního stolu - volitelné - snadno odnímatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu - bezešvé PUR

Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k op.desce přes eurolišty - v celé délce op.stolu

Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování)

včetně bez nutnosti šroubování u hlavového segmentu

Základní "nulová" poloha jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby bez otřesů/disfunkcí

Ks

1

1

Název - označení zboží

TRUMPF TruSystem 7500 - mobilní základna systémového operačního stolu TS7500

Sensor Line software TS7500 - software rozšiřující funkční možnosti TS7500 systémového oper. stolu

individuální nastavení transportu pacienta (např. v pozici křeslo), transportní výšky pro transport

integrovaná ochrana proti přetížení - blokace - upozornění zda uživatel hodlá v pozici dále pokračovat

prevence kolizí; detekce kolizí operačního stolu - zvukové upozornění, blikání ovládání, zabránění pohybu

ochranný "blokovací" mód - zabránění nechtěného polohování pacienta při určité fázi operace

včetně nabíječky IR-dálkového ovládání

1

2

2

2

2

Druhý IR dálkový ovladač

Systémová operační deska U24 H - v základu 2-segmentová - plně elektromotoricky dálkově nastavitelné fce

Dvojdílný polster pro základ systémové univerzální operační desky

4-segmentové, plně stavitelné podložky dolních končetin - libovolná stavitelnost, dálková nezávislá/sp.ovl.

Polster pro 4-segmentové podložky nohou

pokračování na následující straně 2

STRANA 2

Ks

1

Název - označení zboží

Rozšiřující segment zádové části operační desky TruSystem

1

2

2

Rozšiřující segment sedací části operační desky TruSystem

Hlavová sekce - v šíři op.stolu - stavitelná

Polster pro hlavovou sekci

2

Horní zádový segment

2

Polster pro horní zádový segment

Systémový transportér se 2-ma držáky

2

Příslušenství k operačnímu stolu

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

Anesteziologický stativ

Radiální svorka

Plně polohovatelná, stranově i výškově kloubově nast.infusní podložka paže pacienta tvarovaná, s fix.pásky

Upnutí horní končetiny k hraně operační desky

Závěs pro horní končetinu

Pár ramenních zarážek pro pozici Trendelenburg

Univerzální fixace pro polohování pacienta na boku

Boční opěrka 170

Boční opěrka 215

Boční opěrka nastavitelná

Fixační pás - tělo pacienta - suchý zip - nastavitelné dle objemu pacienta, s hákem, otočné

Držák na dolní končetiny - schauty

Radiální svorka - provedení heavy - pro pevnou fixaci schaut

Drenážní adaptér pro připojení TUR misky k operační desce - plně polohovatelný

Denážní miska se sítkem a odtokem

Americké schauty - pár - standard (nosnost pacient do 272 kg)

Svorka pro Americké schauty

pokračování na straně 3

STRANA 3

Trumpf Medical - TruSystem 7500 NG

Ks

Název - označení zboží

Stůl operační pro neurochirurgii

8 dílná pracovní deska o rozměrech až 2275 x 600 mm

Navážení desek na základu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním orientace desky

Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

Nosnost operačního stolu 400 kg

Nosnost operačního stolu při náklonech 400 kg

Kombinované polohování operačního stolu

Nastavení výšky pracovní desky 612 - 1.162 mm

Motorický podélný posuv - 400 mm (univerzální operační deska)

Trendelenburg / AntiTrendelenburg min. ± 45° - lze zvýšit antikolizním systémem o 20° - hodnoty U26

Boční náklon pracovní desky ± 30°

Kombinace Trendelenburg/boční náklon - min. 25°/15° - lze zvýšit přes software antikolizního systému - U26 hodnoty

Polohování nožní části 90° nahoru, 105° dolů; ovládaná každá levá i pravá část zvlášť se zarážkami pro nohy pro

polohu "ve stoje"

Polohování zádové části - v pozici "normal" v rozsahu 145°, v pozici "reverse" v rozsahu 195° - lze zvýšit přes software

antikolizního systému o 20° ; umožňující funkci můstku (zalomení - flex, můstek), rozšiřovací segmenty pro obézní

pacienty součástí dodávky

Mechanické polohování

Hlavová část

Čtyřdílná nožní část (roztažitelná do písmen V a U), nastavení polohy "do kleku" bez dalších přídavných zařízení

nosnost při poloze v kleku 360 kg

Horní zádová část +90°/-105°

RTG-transparentní operační deska v šíři 600 mm vč. eurolišt

Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie 7 dní provozu

Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem), včetně funkce "cleaning" -

základna bez operační desky vyjíždí do nejvyšší pozice (automaticky, s akustickým signálem)

Bezkabelový ovladač s displejem, komunikace v ČJ, možnost uložení 30 pozic - 2 ks k systému

Antikolizní systém - omezení krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)

Individuální nastavení transportní pozice pacienta, individuální výškové nastavení, prevence kolizí

Polstrování operačního stolu - volitelné - antidekubitní, snižující možnost vzniku proleženin,snadno odnímatelné

bez gelových podložek, tloušťka 9 cm, vícevrstvé, jednoduše udnímatelné, připojené welcro-suchý zip systémem

Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k op.desce přes eurolišty - v celé délce op.stolu

Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování)

včetně bez nutnosti šroubování u hlavového segmentu

Základní "nulová" poloha jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby bez otřesů/disfunkcí

Ks

1

1

Název - označení zboží

TRUMPF TruSystem 7500 - mobilní základna systémového operačního stolu TS7500

Sensor Line software TS7500 - software rozšiřující funkční možnosti TS7500 systémového oper. stolu

individuální nastavení transportu pacienta (např. v pozici křeslo), transportní výšky pro transport

integrovaná ochrana proti přetížení - blokace - upozornění zda uživatel hodlá v pozici dále pokračovat

prevence kolizí; detekce kolizí operačního stolu - zvukové upozornění, blikání ovládání, zabránění pohybu

ochranný "blokovací" mód - zabránění nechtěného polohování pacienta při určité fázi operace

včetně nabíječky IR-dálkového ovládání

1

2

2

2

2

Druhý IR dálkový ovladač

Systémová operační deska U24 H V - v základu 2-segmentová - plně elektromotoricky dálkově nastavitelné fce

Dvojdílný polster pro základ systémové univerzální operační desky

4-segmentové, plně stavitelné podložky dolních končetin - libovolná stavitelnost, dálková nezávislá/sp.ovl.

Polster pro 4-segmentové podložky nohou

pokračování na následující straně 4

STRANA 4

Ks

1

Název - označení zboží

Rozšiřující segment zádové části operační desky TruSystem

1

2

2

Rozšiřující segment sedací části operační desky TruSystem

Hlavová sekce - v šíři op.stolu - stavitelná

Polster pro hlavovou sekci

2

Horní zádový segment

2

Polster pro horní zádový segment

Systémový transportér se 2-ma držáky

2

Příslušenství k operačnímu stolu

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Anesteziologický stativ

Radiální svorka

Plně polohovatelná, stranově i výškově kloubově nast.infusní podložka paže pacienta tvarovaná, s fix.pásky

Upnutí horní končetiny k hraně operační desky

Závěs pro horní končetinu

Univerzální fixace pro polohování pacienta na boku

Boční opěrka 170

Boční opěrka 215

Boční opěrka nastavitelná

Fixační pás - tělo pacienta - suchý zip - nastavitelné dle objemu pacienta, s hákem, otočné

Instrumentační stolek na eurolištu (530x325 mm)

Radiální svorka

Polohovací rám pro ruku

Plně polohovatelná podpěra paže nastavitelná i pod úroveň op.desky se svorkou

Celokarbonový stolek pro operaci ruky

Boční radiální lišta

Podpěra pro celokarbonový stolek

Boční opěrka nastavitelná

Celokarbonový zádový modulární segment 600 H

Polster pro celokarbonový modulární segment

Adapter X-RAY kloubový

X-RAY trny s radiolucentními titanovými hroty, sterilní

Scull clamp X-RAY

Retainer X-RAY

Propojovací díl X-RAY low

Swivel adapter X-RAY

Gelová podložka pod kolena

Gelová podložka pod paty

Celokarbonová podkova pod hlavu - nastavitelná

Zařízení pro operaci páteře v pronační poloze - délka celkem 1.450 mm

1

1

2

1

Modulární segment Carbon 1200 H V - 1200x530 mm; 360°translucentní

Zásuvný hlavový X-RAY segment - polohovatelná hlavová pozice - v délce 250 mm

Karbonová podložka paže - pro libovolné umístění/pozici paží pro pacienta na celokarbonovém modulu

Páteřní můstek Wilson V - s fixačními pásy s mechanismem pro samostatné výškové nastavení

nastavitelné možnosti pro pozici flex, zcela neomezená radiolucence

Podélná - individuálně nastavitelná fixace/podpěra těla pacienta - v délce hrudníku - od ramen po kyčle

zcela volné břicho, kompletní transparence - reference - FN Ostrava - doc.Lipina, FN H.Králové - MUDr.Málek

Ochranný antidekubitní polster

1

1

1

1

1

1

1

2

4

4

4

1

1

Transportní kufr pro Wilson můstek

Polster pro Wilson set - opěrky nastavitelný výškově, šířkově, podélně - dle rozměru hrudníku - od ramen po kyčle

Antidekubitní podložka hlavy v pronační pozici kulatá

Antidekubitní - nízká podložka hlavy v pronační pozici hranatá

Celokarbonová posuvná deska - pro libovolné umístění příslušenství na modulární radiální posuvnou lištu

Pár posuvných svorek pro řízený posuv celokarbonové posuvné desky po karbonovém modulárním segmentu

Boční radiální lišta krátká - pro pojezd - příslušenství na karbonovém modulárním segmentu

Fixační rameno pro univerzální opěrku s libovolnou nastavitelností, vč. výškové, podélné, stranové

Laterální flexibilní podpěra

Antidekubitní polstrování "L" tvar - odolné

Vozík pro snadný transport a uchycení

Stěnová lišta pro uchycení

Oddělení COS Bariatrická operativa a Neurochirurgická operativa - cena celkem bez DPH

4,617,000

969,570

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

5,586,570