Příloha č. 1 k SoD:

Příloha č. 1 :

Technická specifikace Kompaktoru tuhých komunálních odpadů dle čl. 2 Smlouvy:

Typové označení: BOMAG BC 672 RB - 4

Technická specifikace stroje:

- Továrně nový stroj roku výroby 2018

- Stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, interních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 30.000 tun za rok

- Minimální hmotnost stroje je 32.000 kg

- Motor má minimální výkon 300 k W a splňuje minimálně emisní třídu Euro IV

- Stroj má 4 ocelová hutnící kola osazena drtícími a hutnícími výměnnými hlavicemi

- Stroj má škrabáky a ořezávače lan na každém kole

- Stroj má sání motoru vyvedeno do co nejvyšší výšky stroje

- Stroj má rozhrnovací radlici o minimální šířce 3.800 mm a minimálním objemu 10m3

- Stroj má co nejlepší ochranu stroje (pancéřování), které chrání stroj proti vniknutí a následnému možnému poškození stroje odpadem z tělesa skládky

- Stroj má centrální mazání

- Stroj má akustický signál při couvání a kamerový systém pro sledování prostoru za strojem

- Stroj má výstražný maják

- K jednotlivým komponentům stroje je rychlý a snadný přístup

- Stroj má pracovní osvětlení vpředu a vzadu, umožňující plnohodnotný provoz stroje po setmění

- Kabina stroje je vybavena ochranným rámem ROPS, klimatizací, topením, protiprachovým filtrem, termálním zasklením kabiny, nastavitelnou vzduchem odpruženou sedačkou

- Stroj má tažná oka pro upevnění lana při tažení zapadlých automobilů ve skládce

Kompaktor tuhých komunálních odpadů bude nový, vyráběný sériově továrním způsobem, nesmí být repasovaný.

Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle čl. 2 splňuje výše uvedené technické podmínky v plném rozsahu.

Další technické parametry zde neuvedené:

-………………………….

V Osnici 8.3.2018

………………………………………………………Ing. Martin Novák

jednatel společnosti