Příloha č. 4b)
Technická specifikace
Název projektu:	„Chomutovsko – kompostéry pro občany“

# Technický popis

Předmětem dodávky je pořízení:
1. kompostérů o objemu 650 l v počtu 32 ks
2. kompostérů o objemu 800 l v počtu 78 ks
3. kompostérů o objemu 1 050 l v počtu 372 ks
4. kompostérů o objemu 2 000 l v počtu 3 ks
5. kontejnerů na textil v počtu 3 ks
Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky
Požadavek na výkon nebo funkci		Specifikace parametru	Nabídka / ANO / NE / Parametr (číselný údaj)
A. kompostér o objemu 650 l
Objem		min. 650 l	650 l
Váha		min. 20 kg (z důvodu stability konstrukce)	21 kg
Výška		Maximálně 82 cm	82 cm
B. kompostér o objemu 800 l
Objem		min. 800 l	801 l
Váha		min. 22 kg (z důvodu stability konstrukce)	22,1 kg
Výška		Maximálně 85 cm	85 cm
C. kompostér o objemu 1 050 l
Objem		min. 1050 l	1064 l
Váha		min. 27 kg (z důvodu stability konstrukce)	27,7 kg
Výška		Maximálně 110 cm	107 cm
D. kompostér o objemu 2 000 l
Objem		min. 2000 l	2000 l
Váha		min. 35 kg (z důvodu stability konstrukce)	38 kg
Výška		Maximálně 120 cm	113 cm
Parametry pro kompostéry všech objemů
Materiál – plast, pevný a odolný proti nárazu, UV záření a extrémním změnám počasí (vysoké teploty, extrémní mrazy, silný vítr)		ANO	ANO
Tloušťka stěny		min. 7 mm (z důvodu potřeby dlouhé životnosti)	7 mm
Plnění kompostéru svrchu s odklopným uzavíratelným víkem		ANO	ANO
Víko s možností zajištění proti otevření větrem		ANO	ANO
Nádoba bez dna		ANO	ANO
Přístup ke kompostu: možnost vybírání kompostu ze všech stran, (z důvodu uživatelsky pohodlného přístupu)		ANO	ANO
Větrací otvory po celém obvodu kompostéru (pro přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu)		ANO	ANO
Barva: zelená		ANO	ANO
E. kontejner na textil			ANO
Celokovový		Ano	ANO
Manipulace: stojny umožňují použití paletovým vozíkem nebo vysokozdvihem			ANO
Dveře uzamykatelné na visací zámek		ANO	ANO
Velikost vhozu		min. 950 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm
Síla materiálu		min. 1 mm	1 mm
Síla materiálu: výztuha stojen, dorazy vhozu, držadlo		3 mm výztuha stojen, dorazy vhozu, držadlo / 4 mm klika – žárově zinkovaná / 25x 25 x 2 mm - jakl	ANO
Lakovaný vrstvou laku		min. 60 mikronů odstín barvy dle přání	ANO
Ostatní požadavky
Řádné uvedení do provozu včetně zaškolení		ANO	ANO
Legislativou stanovené doklady dodání návodu k obsluze zařízení – stroje – vybavení v českém jazyce		ANO	ANO
Musí se jednat o nové vybavení		ANO	ANO

Požadavky na zpracování této přílohy
1. dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - c))
2. k této vyplněné příloze bude doloženo:
technická dokumentace a fotodokumentace.

Podpis oprávněné osoby:	……………………..