## Příloha č. 1

# MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje 7.2. (Do roku 2030 podstatně zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celosvětovém energetickém mixu) | Roční emise CO2 nemocnice Dr. Safeta Mujiće v Mostaru sníženy od 2018 o 13% (baseline 2015 - 407 t CO2/rok) | Provozní záznamy přepočtem ze spotřeby paliv na základě definovaných emisních koeficientů (v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb.) |  |
| Cíle | Snížení spotřeby primárních neobnovitelných paliv v nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru | Roční spotřeba topného oleje snížena od roku 2018 o 100 % (baseline 38 m3 2015) Roční spotřeba LPG snížena od roku 2018 o 18% (baseline 222 m3 2015, 2158 denostupňů) | Provozní záznamy nemocnice | Cena paliv zůstává stabilní Nemocnice nenainstaluje nový zdroj tepla využívající spalování fosilních paliv |
| Výstupy | Funkční systém ohřevu užitkové vody pomocí solární energie Zajištěna kompetentní technická obsluha systému | Starý systém ohřevu teplé vody topným olejem je do konce 2017 vyřazen z běžného provozu (je zachován pouze jako záložní) Od roku 2018 nový systém dodává min. 282 MWh/rok Po absolvování školení obsluha provádí údržbu systému v souladu s provozním řádem a pokyny školení | Fyzická kontrola staré kotelny, provozní údaje nemocnice Záznamy naměřených hodnot z MaR Provozní deník, kontrola provozu a údržby systému | Nedojde k neodbornému zásahu do systému Nedojde ke kompletní výměně obsluhy bez předání znalostí Spotřeba užitkové teplé vody zůstává ve stejné výši Nedojde k výrazné změně poměru nákladů na ohřev vody LPG a topným olejem Nedojde k přerušení dodávek LPG Nedojde k poruše systému vytápění pomocí LPG |
| Aktivity | Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů | Prostředky shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit | Rozpočet shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů | Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů |
|  | Instalace technologie kolektorového okruhu Instalace technologie okruhu solárního zásobníku a technologie odběrového okruhu Instalace systému měření a regulace a informačního systému Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému Provedení zkušebního provozu Zpracování provozního řádu Školení obsluhy Supervize provozování systému obsluhou | Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Uveden ve strukturovaném rozpočtu | Potřebná povolení vydána včas Stavební připravenost ze strany partnera dokončena včas Vyškolení pracovníci využívají osvojené znalosti a dovednosti |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) Trvající zájem příjemce projektu o jeho realizaci Spolupráce nemocnice při zavádění nové technologie, umožnění odstávek zařízení Vstupní data poskytnutá příjemcem jsou reálná |