Příloha č. 1

Technická specifikace vozidla:

- Specifikace základního vozidla

FIAT DUCATO 3,0 Mjtd/CNG -100kW/136PS, hmotnostní kategorie 35 (3.500kg celková), typ karoserie dodávka (celozaplechovaná karoserie), typ L3H2

- motor CNG  - ANO, druh paliva benzín/CNG

- max. venkovní výška vozidla 2800mm (omezeno výškou dveřního otvoru garáže ) H2 - ANO
Požadované minimální vnitřní rozměry prostoru:
délka x šířka x výška    3000  x  1600  x  1750mm  - ANO, vnitřní délka = 3.705mm, vnitřní šířka = 1.870mm (mezi podběhy = 1.422mm), vnitřní výška = 1.932mm (model L3H2)

- štítky a dokumentace česky - ANO

- celková hmotnost do 3,5 t – ANO, celková hmotnost  = 3.500kg

- zaplechovaná karoserie - ANO

- posuvné dveře vpravo - ANO

- zadní dvoukřídlové dveře s úhlem otevření 180st. - ANO

- dělící přepážka s pevným oknem nebo plná stěna - ANO

- 3 místa v kabině včetně řidiče - ANO

- výškově stavitelná sedačka řidiče – ANO + loketní opěrka pravá + bederní opěrka

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka - ANO

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním - ANO

- elektricky ovládaná boční  okna - ANO

- rádio – ANO (bude montováno v rámci dostavby vozidla)

- airbag řidiče - ANO

- objem ložného prostoru  min. 10,6m3 – ANO 13,38m3 (hodnota před úpravou)

- klimatizace v kabině řidiče – ANO s manuálním ovládáním

- uzamykatelná skříňka na doklady a ceniny v kabině řidiče

Standardní výbava vozidla:

centrální zamykání s dálkovým ovládáním; posilovač řízení s proměnlivým účinkem Servotronic; elektricky ovládaná, vyhřívaná (odmlžovací) zpětná zrcátka; příprava pro autorádio včetně reproduktoru; plechová přepážka s průzorem do nákladového prostoru; dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy; ESC + ASR + LAC (adaptivní kontrola nákladu) + EBD + systém kontroly proti převrácení; silnější alternátor 180A; airbag řidiče, zadní plechové dveře; světla pro denní svícení; tkaninové potahy; silnější baterie; naviják rezervního kola; ozdobná mřížka chladiče; plnohodnotná rezerva; kuřácký kit; držák tabletu a dokumentu, elektricky ovládaná přední okna.

- Úprava vozidla

  - nákladový prostor  musí být utěsněný a omyvatelný, přepážka vzduchotěsně oddělena od kabiny řidiče

  - podlaha z vodovzdorné překližky tl. 12mm v protiskluzové úpravě, technologie montáže lepení a obvodové tmelení, olištování vstupů nerez lištami

  - výztuhy karoserie pro uchycení trimovacích lišt a pro obložení  RAL plechem

  - tepelná a hluková izolace nákladového prostoru  nehořlavým tepelně izolačním materiálem

  - obložení stěn a stropu, zadních dveří a bočních posuvných dveří naformovaným, netříštivým, desinfikovatelným a snadno omyvatelným materiálem - RAL plech bílý, s minimem konstrukčních spár a kotvících prvků

  - obložení boků, zadních dveří, bočních posuvných dveří a podběhů slzičkovým Al plechem tl. 2mm do výšky 400mm, technologie montáže lepením

  - trimovací lišty po levé a pravé vnitřní stěně (vč. bočních dveří) pro fixační tyč

  - rozpěrná fixační tyč do trimovacích lišt s úpravou délky

  - hydraulická zvedací plošina Dhollandia-LSP v šířce zadních dveří, nosnost 500kg, včetně montáže do vozidla

  - překlopný most Al přes zadní práh vozidla  a zdvižné plošiny fixovaný magnetickou koncovkou

  - stropní osvětlení nákladového prostoru 2ks – (pravděpodobně led svítící pás v délce 3m/1pás; ovládání umístěno podle pozdější dohody kabina, přepravní prostor apod.)

  - upínací pásy na tablety 2ks

Další podmínky a požadavky:

Prodávající dodává, že vozidlo  FIAT DUCATO 3,0 Mjtd/CNG - 100kW/136PS výše uvedené specifikace, splňuje všechny požadavky a minimální kritéria dané zadavatelem ve Výzvě a spolu s vozidlem dodá prodávající kupujícímu tyto doklady:

- TP od vozidla Fiat Ducato

- palubní literatura základního vozidla Fiat Ducato

- návod na obsluhu účelové vestavby

- dokumentace od zvedacího čela (záruční list, TP, servisní knížka)

Prodávající podpisem smlouvy potvrzuje, že dodávka vozidla bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům kupujícího. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků kupujícího jsou nezbytné další komponenty či práce, zavazuje se prodávající dodat tyto komponenty a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení kupní ceny (tj. zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).