# ÚŘAD Městské části, Chrlické nám. 4, 643 00 BRNO

pŘíloha č. 1 obj. č. 2316200035

OPATŘENÍ

K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Účelem tohoto dokumentu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy dle části druhé zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění.

„Objednatelem“ se rozumí statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno.

„Dodavatelem“ se rozumí osoba, která uzavřela v rámci své podnikatelské činnosti smlouvu se statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Chrlice (např. smlouva o dílo, mandátní smlouva apod.).

I. Obecné povinnosti

- Dodavatel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců dodavatele, ve smyslu části páté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen:

- před započetím prací zjistit možná rizika ohrožení života a zdraví osob v místě výkonu prací, se zjištěnými skutečnostmi seznámit objednatele, své zaměstnance a případně zaměstnance svých subdodavatelů a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví;

- přidělovat práci pouze zaměstnancům, kteří jsou proškolení z obecných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou držiteli platných oprávnění o odborné způsobilosti pro výkon činností v souladu se zákonnými požadavky (např. řidičský průkaz, svářečský průkaz atd.) a jsou k dané práci zdravotně způsobilí;

- na vlastní náklady pořizovat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky.

- Dodavatel se dále zavazuje dodržovat následující povinnosti a případně zajistit dodržování těchto povinností svými zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů:

- dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku;

- používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní prostředky;

- používat k práci pouze takové nářadí, stroje a pomůcky, které odpovídají bezpečnostním předpisům a technickým normám a jsou v řádném stavu;

- nepožívat alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky, nepracovat pod jejich vlivem a na vyžádání objednatele se podrobit jejich zjištění.

- dodržovat opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika uvedená v článku IV. tohoto dokumentu.

II. Pracovní úrazy

V případě pracovního úrazu dodavatele, případně zaměstnance dodavatele nebo subdodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů dodavatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad dodavatel. Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s předmětem smlouvy.

III. Povinnosti dodavatele – zhotovitele stavby

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dodavatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dodavatel povinen předložit objednateli před zahájením prací.

IV. Seznam možných rizik a opatření k jejich předcházení

Přehled činností:										          strana:

1)	Obsluha nízkotlaké kotelny	3

1.1 Nízkotlaká kotelna s vytápěním na plynná paliva	3

1.2 Elektrická zařízení (úraz elektrickým proudem)	4

2)	Údržba zeleně	4

2.1 Ruční manipulace	4

2.2 Obsluha strunového žacího stroje	5

2.3 Obsluha samojízdného žacího stroje	5

2.4 Doprava materiálu kolečkem	5

2.5 Používaní sadařských žebříků při ručním řezání větví	6

3)	Údržba zastávek MHD	6

3.1 Práce při úklidu a třídění odpadu	6

3.2 Práce při údržbě a úklidu veřejně přístupných komunikací v zimním období	6

4)	Stavební dozor a stavební práce	7

4.1 Pohyb po staveništních komunikacích	7

4.2 Práce ve výškách	7

4.3 Lešení a konstrukce pro práce ve výškách	7

4.4 Pojízdné lešení	8

4.5 Vlivy okolí a prostředí (hluk, prach, horko, chlad)	8

# Obsluha nízkotlaké kotelny

## Nízkotlaká kotelna s vytápěním na plynná paliva

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Nebezpečí vyplývající z vlastností zemního plynu Výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem iniciací při nekontrolovaném úniku a výronu zemního plynu v uzavřených prostorách v prostoru kotelny | Zajistit těsnost plynových zařízení a znemožnit výron a únik plynu a potlačit nebo znemožnit jeho iniciace (otevřený oheň včetně skrytých doutnajících materiálů, žhavých předmětů zahřátých na zápalnou teplotu plynné směsi, zbytků po svařování), mechanická nebo elektrická jiskra, výboj statické elektřiny). Zabránit vzniku koncentrace plynu ve spodní hranici výbušnosti tj. 5 % ve směsi se vzduchem v uzavřeném prostoru (zemní plyn může být přiveden k výbuchu při koncentraci 5 - 15 % ve směsi se vzduchem). Neužívat plynovod jako nosnou konstrukci, k zavěšování různých předmětů; Zabránit poškození plynových potrubí a jiných plynových zařízení. Provádět u provozovaných plynových zařízení kontroly a údržbu v souladu s provozním řádem nízkotlaké kotelny. Mít trvale k dispozici ovládací prvek k hl. uzávěru plynu. Uzavřít přívod plynu při výměně armatur a opravách. Při zapalování spotřebičů dodržovat a postupovat dle návodu k obsluze kotle/hořáku a místního provozního řádu. Netěsnosti zjišťovat ihned po příznacích nebo informacích o úniku plynu (první orientace, čich, sluch ap.. Při hledání netěsnosti nepoužívat plamene. Při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit účinné větrání, zabránit vzniku jiskření (vypnutí el. proudu). |
| Otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku v plynových kotelnách, případně přilehlých prostorách Nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů | Při uvádění do provozu postupovat podle místního provozního řádu, resp. návodu a pokyny výrobce. Před zapálením kotle/ spotřebiče se přesvědčit o nezávadnosti odtahu spalin. Zajistit dokonalého spalování, odvádění spalin a dostatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva a účinného větrání (nezakrývat větrací otvory!). Provádět kontroly ovzduší (resp. úniku spalin - CO). Zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat ve lhůtách dle provozního předpisu. |
| Poškození kotle | Při uvádění do provozu postupovat podle místního provozního řádu, resp. návodu a pokynů výrobce. Provozovat kotle s dostatkem vody, správně je obsluhovat dle návodu k obsluze. Nedoplňovat studenou vodu do ohřátého kotle. Zajistit funkční zabezpečovacího zařízení (ochrana proti překročení max. pracovního přetlaku, pracovní teploty a nedostatku vody v soustavě). Zajistit funkční pojistné zařízení proti překročení dovoleného přetlaku - expanzní (vyrovnávací) nádoba buď otevřená nebo tlaková (uzavřená) s plynovým polštářem a to buď bez membrány (expander) nebo s membránou (expansomat), a dále pojistné ventily, systém doplňovacího čerpadla s přepouštěním. Zajistit expanzní nádoby proti zamrznutí. Zajistit funkční teploměr pro měření výstupní teploty teplonosné látky a tlakoměr pro měření přetlaku teplonosné látky v kotli. Zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat a ve lhůtách dle provozního předpisu prověřovat správnou funkci bezpečnostní výstroje. Zabezpečit zařízení umožňující nastavení přísl. parametrů a hlavní uzávěry topného média proti neoprávněné manipulaci. |

## Elektrická zařízení (úraz elektrickým proudem)

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek | Dodržovat zákaz odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření; respektovat bezpečnostní sdělení. Šetrně zacházet s el. přívody při manipulaci s el.zařízeními. Před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny). Přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu ( řádná kontrola ). |
| Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí nepřístupný hlavní vypínač el. zařízení, nevhodné umístění hlavního vypínače | Udržovat volný přístup k hl. vypínačům a uzávěrům; Vypnout el. zařízení na pracovišti po ukončení prac. doby a dodržovat provozní podmínky nepřetržitě provozovaných el. spotřebičům. |

# Údržba zeleně

## Ruční manipulace

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Pád břemene Fyziologické účinky vyplývající z nadměrného nebo opakované ho přetížení (poškození kloubů, páteře) | Dodržovat limity hmotnosti břemen při časté manipulaci – ženy do 15 kg, muži do 30 kg. Dodržovat váhové limity při občasném zvedání do 30 minut za osmi hodinovou pracovní směnu: – muži 50 kg ženy 20 kg. Při ruční manipulaci s břemeny volit takové postupy, aby se předešlo k jejich vysmeknutí z rukou nebo k přiražení pracovníka břemenem. Používat předepsané OOPP a vhodné pracovní pomůcky k usnadnění práce a ke zvýšení bezpečnosti. Břemena nezvedat z předklonu, ale z podřepu. Soustředit se na vykonávanou činnost. Dodržovat příkazy a nařízení. |

## Obsluha strunového žacího stroje

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Nežádoucí vymrštění předmětů (kameny), při sečení a zasažení obsluhy | Používat OOPP - ochranné brýle, pevné rukavice, bezpečnostní obuv s hrubou, neklouzavou podrážkou s ocelovou špicí. |
| Hlučnost | Provádět údržbu stroje a včasnou výměnu opotřebovaných exponovaných částí stroje majících vliv na hlučnost. Používat OOPP k ochraně sluchu. |
| Namotání oděvu resp. jeho volných částí, vlasů, rukavice na rotující stroj | Nosit těsně přiléhající oděv, dlouhé vlasy svázat a zajistit. |
| Vibrace přenášené na ruce | Udržovat stroje v řádném technickém stavu. |
| Vznětlivost paliva – požár Spaliny | Před tankováním paliva motor vždy vypnout. Při manipulaci s palivem dodržovat zákaz kouření Nepoužívat stroj v uzavřených místnostech. |

## Obsluha samojízdného žacího stroje

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Nežádoucí vymrštění předmětů (kameny, při sečení a zasažení obsluhy řezné rány způsobené rotačními noži | Používat OOPP - ochranné brýle, pevné rukavice, bezpečnostní obuv s hrubou, neklouzavou podrážkou s ocelovou špicí. |
| Nehody | Provádět pravidelné kontroly a údržbu v rozsahu stanoveném v návodu výrobce. neprovádět změny na obslužném nebo bezpečnostním zařízení. Dbát, aby se při sečení se v okruhu 15m nezdržovala žádná další osoba. Nevozit další osoby. Při jízdě neopouštět stroj, vždy vyjmout klíček. |

## Doprava materiálu kolečkem

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Pád, převrácení kolečka a zasažení pracovníka | Rovnoměrně symetricky si rozložit náklad. Odstranit překážky v jízdní dráze.; Dodržovat min. šířku pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. cca 60 cm. |

## Používaní sadařských žebříků při ručním řezání větví

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Pád žebříků i s pracovníkem po ztrátě stability Pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování Pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku Pád při postavení žebříku na nerovný podklad a opěru Pád při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku Prasknutí, zlomení příčle dřevěných řebříků s následným pádem pracovníka | Používat žebříky jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práce. K zajištění stability zabezpečovat žebřík proti posunutí, bočnímu vychýlení a zvrácení či rozevření žebříku. Zjistit žebříky v řádném technickém stavu Při používání žebříků dodržovat tyto zákazy: Zákaz používat poškozené žebříky, Zákaz pracovat nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně, Zákaz nebezpečně a nadměrně se vyklánět mimo osu žebříku , Zákaz vynášet a snášet břemeno těžší než 15 kg, Zákaz vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví s dlouhými tkaničkami apod. |

# Údržba zastávek MHD

## Práce při úklidu a třídění odpadu

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Ostré, špičaté předměty a možnost bodných a řezných poranění, biologické činitele a nebezpečí infekčního onemocnění, chemické látky a nebezpečí požáru, výbuchu, popálení, poleptání | Práce provádět pouze v ochranných rukavicích. Práci věnovat trvalou pozornost. |

## Práce při údržbě a úklidu veřejně přístupných komunikací v zimním období

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Uklouznutí a pád, nadměrně nízké teploty omrznutí Vyčnívající ostré a špičaté výstupky na poškozených dřevěných násadách ručního nářadí a způsobení řezných nebo bodných poranění | Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na zasněženém a zledovatělém povrchu. Používat osobní ochranné prostředky včetně výstražného oděvu. Nepracovat s poškozeným nářadím. Dbát na protiskluznost podešve obuvi. |

# Stavební dozor a stavební práce

## Pohyb po staveništních komunikacích

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Uklouznutí Pád Pád do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého ohrazení Naražení Přejetí | Sledovat překážky ležící na komunikaci. Sledovat nerovnosti terénu. Volit vhodnou trasu chůze. Věnovat zvýšenou pozornost chůzi na kluzkém nebo zledovatělém terénu. Při pohybu na veřejné komunikaci dbát dopravních předpisů (chůze vlevo, přecházet co nejkratším směrem po předchozím rozhlédnutí). K překonání stavebních rýh, výkopů, jam apod. používat mostky, přechody atd.. Nevstupovat na místa, která nejsou pracovními prostory a komunikacemi, nepodlézat nebo nepřelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů. Řídit se bezpečnostními značkami. Používat OOPP (pevnou pracovní obuv, ochrannou přilbu, reflexní vestu). Nepřeceňovat vlastní schopnosti. |

## Práce ve výškách

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Pád z výšky nebo do hloubky | Dodržovat zákaz užívání různých improvizovaných způsobů ke zvýšení místa práce (vratké předměty, sudy, kbelíky, bedny apod.). K výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříky nebo schody. Zajistit, aby místo, na které se staví žebřík bylo rovné, dostatečné únosné a jeho plocha neklouzavá. Pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sražení. |

## Lešení a konstrukce pro práce ve výškách

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Pád z výšky nebo do hloubky Pád a propadnutí mezerami v podlahách | Dodavatel je povinen: Dodržovat zákaz užívání různých improvizovaných způsobů ke zvýšení místa práce (vratké předměty, sudy, kbelíky, bedny apod.). K výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříky nebo schody. Zajistit, aby místo, na které se staví žebřík bylo rovné, dostatečné únosné a jeho plocha neklouzavá. Pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sražení. Nepřetěžovat podlahy ani jiné konstrukce materiálem, osobami. Ochranné poklopy na otvorech a prohlubních v podlahách zajistit proti horizontálnímu posunutí. U ochranných a záchytných konstrukcí věnovat zvýšenou pozornost místům jako jsou rohy, vybočení, otvory, schody, místa pro příjem materiálu a přístupová místa. Při práci na střeše provést zajištění: na volném okraji střechy proti pádu mimo objekt, na pracovní ploše střechy proti sesutí k okraji, proti propadnutí střešní krytinou. |

## Pojízdné lešení

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Pád osoby Pád konstrukce lešení při nezajištění stability lešení Pád a propadnutí mezerami v podlahách Propadnutí a pád osob při zlomení a zborcení lešení Pád předmětů z lešení Nezajištění pojízdného lešení | Dodavatel je povinen: Před výstupem provést zběžnou prohlídku konstrukce lešení zejména kompletnost (zábradlí, podlahy, výstupy atd.) a zda stojí svisle. V případě zjištění závad lešení nepoužívat a závadu ihned ohlásit stavbyvedoucímu, Lešení zatížit jen do hodnoty udávané výrobcem, Zajistit, aby podlahy, poklopy aj. byly zajištěny proti samovolnému otevření. Zajistit, aby v pracovní poloze byla všechna pojezdová kola zabrzděna. Soustředit se na vykonávanou činnost. Dodržovat příkazy a nařízení. Nepřeceňovat vlastní schopnosti. |

## Vlivy okolí a prostředí (hluk, prach, horko, chlad)

| Popis rizika, zdroj rizika | Opatření k odstranění, případně minimalizaci rizika |
| --- | --- |
| Poškození sluchu Poškození dýchacích cest Horké nebo chladné pracovní prostředí Sluneční záření (úpal, úžeh atd.) Práce v nevhodných polohách (stísněných). | Dodavatel je povinen: Používat pracovní oděv a obuv odpovídající povětrnostním podmínkám. Řídit se bezpečnostními značkami. Dodržovat příkazy a nařízení. Nepřeceňovat vlastní schopnosti. |