| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 02 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | 1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín IČ: 41084900 |
| Investor: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno | Datum: 15.06.2018 |
| Název akce: Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: | Zápis z kontrolního dne |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | Příloha faktury |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: Rozšíření rozsahu prací požadovaných objednatelem a vzniklých zjištěnými skutečnostmi při provádění prací. Popis a zdůvodnění změny: Po zaměření skutečných hloubek výkopů bylo zjištěno navýšení výměry způsobené jinou hloubkou základových konstrukcí. Při výkopech se narazilo na bloky betonu a nálitky u základových pasů, které bylo nutno vybourat. Anglické dvorky byly založeny hlouběji, než předpokládala PD. Tím došlo k navýšení výměry stěrek – skladba S2 a S3. Dle požadavku TSB došlo k výměně jejich kabelů v celé délce. Objednatel a MMB OPP požadovali obnovení zazděných okének v místnosti 115 a 123. V místnostech 1.PP bylo nutno při sanačních pracích provést demontáž a montáž stávajících otopných těles. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: 1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín ..................................................... ……………………………………….. Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko AD a projektanta stavby: Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit ....................................................... |
| Přílohy : |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 02 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | 1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín IČ: 41084900 |
| Změnový list vystavil: | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno |
| Datum: | 15.06.2018 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření rozsahu prací požadovaných objednatelem a vzniklých zjištěnými skutečnostmi při provádění prací. Popis a zdůvodnění změny: Po zaměření skutečných hloubek výkopů bylo zjištěno navýšení výměry způsobené jinou hloubkou základových konstrukcí. Při výkopech se narazilo na bloky betonu a nálitky u základových pasů, které bylo nutno vybourat. Anglické dvorky byly založeny hlouběji než předpokládala PD, tím došlo k navýšení výměry stěrek – skladba S2 a S3. Dle požadavku TSB došlo k výměně jejich kabelů v celé délce. Objednatel a MMB OPP požadovali obnovení zazděných okének v místnosti 115 a 123. V místnostech 1.PP bylo nutno při sanačních pracích provést demontáž a montáž stávajících otopných těles. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací bez DPH: 429 813,44 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 429 813,44 Kč | Bez změny |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| MUDr. Kamila Krausová, ředitelka Odpovědný zástupce objednatele za věci technické | Ing. Vojtěch Indruch Jednatel společnosti |
| Datum: | Datum: |