„MONITORING NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V NPR PRADĚD A PR BŘIDLIČNÁ V OBDOBÍ 2017-2023. – 2. ČÁST”

Zoologie

Zoologický monitoring změn v subalpínském prostředí v důsledku prováděných managementových opatření bude zaměřen na entomologii, konkrétně indikačně nejvýznamnější skupiny – střevlíci, fytofágní brouci, orthopterní hmyz a denní motýly.

Zoologický monitoring – použité metody:

## Zemní pasti

Zemní pasti neselektivně lapají všechny jedince pohybující se po zemi. Vzhledem k tomu, že takové druhy přicházejí do kontaktu s půdou, jsou citlivé na edafické vlastnosti stanoviště a tím jsou přesnějšími indikátory biotopů než druhy epifytické.

Pro odchyt je možné použít plastové kelímky. Vhodné je použít dva kelímky zasunuté do sebe, případně zavařovací sklenici (při vybírání úlovku se ze země vysune pouze vnitřní kelímek, vnější kelímek/sklenice zamezuje zasypání či zaplavení otvoru. Pro zamezení vyplavení pasti dešťovou vodou je třeba instalovat stříšku (např. plastové víčko nadzvednuté na 3-4 hřebících). Povrch půdy v okolí pasti by měl být zarovnán s jeho hrdlem. Snahou by mělo být co nejméně poškodit okolí pasti.

Pro zamezení ulovení malých obratlovců je nutné do ústí pasti vložit síť s oky vhodné velikosti (pletivo).

Jako konzervační médium lze použít dva typy roztoků: 1. 50% vodný roztok ethylenglykolu, 2. 5% vodný roztok formaldehydu. Druhý je sice finančně méně náročný, ale představuje zdravotní riziko pro pracovníky. Pro zvýšení smáčivosti je vhodné do pasti přidat několik kapek detergentu (např. kuchyňský jar).

Většinu druhové diverzity lze zachytit během šesti měsíců od dubna do září.

Po posledním odběru se pasti vyjmou, otvory po nich se zahrnou půdou a povrch se upraví tak, aby příliš nekontrastoval s okolním terénem, příp. se otvory zakonzervují pro použití v následující etapě sběrů.

Benzinový vysávač

Benzínový vysávač slouží ke sběru všech živočichů vyskytujících se na vegetaci či půdním povrchu. Jsou tak vysáty i druhy málo mobilní, které by nebylo možné odchytit ostatními metodami. Jedná se o kvantitativní metodu (odběr z přesně stanovené plochy). Účinost metody se snižuje s výškou porostu. Vysávač kromě živočichů sbírá i další půdní částice, detrit, úlomky rostli apod., z čehož plyne vyšší nárošnost na třídění vzorků.

Moerickeho misky

Většinou se jedná o žluté nebo bílé misky naplněné roztokem vody, soli a detergentu. Metoda je vhodná především pro blanokřídlé (Hymenoptera), dvoukřídlé (Diptera), rovnokřídlé (Orthoptera), případně pro mšice, křísi a některé brouky. Většinou postačí krátkodobá expozice za dobrého počasí.

## Smyk

Pro sběr epifytických druhů je vhodná tradiční entomologická metoda smyku pomocí smýkací sítě. Metoda je víceméně nedestruktivní, v případě smýkání v porostech složených z křehkých rostlin je možno smyk nahradit oklepem jednotlivých rostlin do sítě.

Touto metodou mohou být zachyceny druhy žijící na bylinné vegetaci. Vzhledem k tomu, že takové druhy nevnímají edafické podmínky stanoviště, je jejich výskyt omezen pouze strukturou vegetace a klimatem. Proto se oproti epigeickým druhům často jedná o široce rozšířené druhy obývající širokou škálu biotopů.

Vhodné jsou např. sítě o průměru 30–40 cm. Doporučuje se smýkání opisováním osmiček ve vzduchu, postavení ústí sítě v  úhlu cca 45° k zemi, vybírání po cca 5 m smýkání, při vybírání lze využívat záhybů tkaniny sítě pro zdržení pohybu odchycených jedinců.

Hlavní cíle průzkumu:

- vyhodnocení vlivu managementu vrcholového bezlesí na různé skupiny bezobratlých živočichů (fytofágní brouci, orthopterní hmyz, střevlíci, denní motýli)

- zjištění a popis pozitivních a negativních dopadů managementu na populace jednotlivých vzácných a ohrožených druhů

- zjištění a popis typického spektra entomofauny na lokalitách s určitým typem vegetace

- analýza výskytu ZCHD, EVD a RL druhů.

Harmonogram prací:

- odběry vzorků u všech metod provádíme minimálně 6 krát za rok v období květen až říjen

- kontrolu pastí a sběr materiálů je třeba provádět minimálně jednou měsíčně

- každá návštěva lokality je vykazována samostatně

- mezi jednotlivými návštěvami je třeba zachovat dostatečný časový odstup – nelze např. vykázat výsledky ze dvou po sobě následujících dnů.

- za dobu trvání projektu (2017 - 2023) bude probíhat monitoring po 4 roky (tj. 2017, 2018, 2020, 2022)

Metodika:

- budou použity všechny 4 metody v rozsahu dle tabulky 1

- všichni usmrcení živočichové budou zakonzervování a uloženi pro případný další výzkum

Tab. 1 (jednotky/rok)

| Biotop/ management | Smyky | M. misky | Vysávač | Z. pasti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | linie (m) | ks | kruh 1 m | ks |
| Trávníky | 150 | 20 | 20 | 30 |
| Trávníky seč | 150 | 20 | 20 | 30 |
| Borůvka | 100 | 15 | 15 | 10 |
| Borůvka seč | 100 | 15 | 15 | 10 |
| Drn | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Srovnání pro drn | 30 | 15 | 15 | 5 |
| celkem | 560 | 100 | 100 | 90 |

Forma odevzdávání výsledků:

Zpracovatel odevzdává výsledky v podobě průběžných zpráv za každý rok sledování a závěrečné zprávy. Všechny údaje z průzkumu musí být zadány v ND OP (dostupné na Portálu Informačního systému ochrany přírody (http://portal.nature.cz), buď přímo, nebo pomocí hromadného importu (import provádí AOPK ČR pouze z korektně vyplněné tabulky dodaného vzoru). Pro vstup do NDOP je zpracovateli garantem přiděleno přihlašovací jméno a heslo. Zapsané výsledky jsou součástí Nálezové databáze ochrany přírody spravované AOPK ČR a jsou přístupné všem orgánům ochrany přírody pro další využití. Závěrečná zpráva bude vedle statisticky podloženého vyhodnocení a komentářů sebraných dat obsahovat doporučení pro další management, monitoring a výzkum.

Záznam má podobu jednoduchého faunistického záznamu s přesně lokalizovaným místem nálezu pomocí GPS souřadnic. Záznam obsahuje: datum nálezu, determinaci druhu, počet jedinců a popis lokality. Záznam může být doplněn fotografií druhu a lokality.