Změnový list č. 5

(dle odst.6, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu:               Zhotovitel

Číslo změny závazku ze smlouvy:		 ZL č. 5_Libušín

Název změny závazku ze smlouvy:	- Uřezání pažnic mikropilot + kotevní patky
- Bourání příčky mezi m.č. 0.03 a 0.04
- Změna dešťové kanalizace
- Změna zasklení oken v jídelně 
- Konstrukce tesařské nosné
- Bourání základových patek ze železobetonu
- Kamenný základ pod dřevěné venkovní schody

Datum:	13.02.2018

Název smlouvy:						SOD 2016/56/S

Smluvní strany:

Objednatel:						Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel:						ARCHATT, s.r.o.

Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny

  - Popis řešení

  - Skutečnost na stavbě

  - Nově navržené řešení.

- Odůvodnění změny

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

  - Projektová dokumentace – případné zákresy změn – příloha č.1

  - Oceněný výkaz výměr – příloha č.2

  - Fotodokumentace – příloha č.3

  - Zápisy z kontrolních dnů – příloha č.4

  - Zápisy a stanoviska ostatní

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládané „Změny závazku ze smlouvy 
ZZS č. 5“ nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky dle odst. 6.

2.  Předmět změny

2.1.   Předmět změny - Uřezání pažnic mikropilot + kotevních patek:

2.1.a.  Popis řešení:  
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o navýšení pracnosti vztahující se k přerušování pažnic základových pilot přivařených ke kotevním patkám. Jde o ryze zámečnický zásah související předně s nevyhnutelným vyřezáváním ocelových pažnic a patek, ke kterým byla přikotvena dočasná ocelová konstrukce. 
     2.1.b.  Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
Při vlastním zahájením bourání bylo zjištěno, že první a nezbytný krok pro další průběh bourání patek, spočívá v odstrojení patek z ocelových pažnic, a teprve poté je možné pokračovat v bourání patky.
     2.1.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
S ohledem na postup prací je nezbytné tuto ocelovou kostru mikropilot odstranit, a teprve poté je možné v bourání patek pokračovat.

2.2.   Předmět změny - Bourání příčky mezi m.č. 0.03 a 0.04:

2.2.a.  Popis řešení:  
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o vybourání dělící zděné příčky. 
     2.2.b.  Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
V rámci obnovy sklepních prostor bylo z ohledu na praktičtější využívání prostor a umožnění snadnějšímu proudění vzduchu a tedy větrání prostor, dohodnuto, že dělící příčka postavená pravděpodobně při poslední stavební úpravě, bude odstraněna. 
     2.2.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
S ohledem na provozní využití a lepší větratelnost sklepních místnosti bude dělící příčka odstraněna, nyní bez náhrady. 

2.3.   Předmět změny - Změna dešťové kanalizace:

2.3.a.  Popis řešení:  
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o sjednocení trasy dvou kanalizačních vedení do vsakovací jímky. 
     2.3.b.  Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o sjednocení trasy dvou kanalizačních vedení do jedné společné s větší dimenzí a svedené do jedné vsakovací jímky. 
     2.3.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
S ohledem na provozní okolnosti v místě vjezdové brány a kapacitní využitelnost byla zvolena sdružená kanalizační cesta se situováním do jednotného vsaku. 

2.4.   Předmět změny – Zasklení oken v jídelně historizujícím sklem:

2.4.a.  Popis řešení:  
Po jednání investora s památkovou péčí byla dohodnuta změna v typu zasklení.   
     2.4.b.  Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
Původní návrh zasklení typu FLOAT se mění na historizující sklo stejných formátů.    
     2.4.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
Původně navržené zasklení typu FLOAT bude nahrazeno za historizující sklo.

2.5.   Předmět změny – Konstrukce tesařské nosné:

2.5.a.  Popis řešení:  
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o zpřesnění rozsahu prováděných prací s ohledem na předpokládaný výkaz výměr u technologického oddílu tesařské konstrukce nosné. V principu se jedná o dopočtení přebytečných, respektive potřebných délek trámů 
a navazujících prací. U položky týkající se sražení hrany trámů se jedná o vyšší míru pracnosti, která byla dohodnuta v průběhu prací.
     2.5.b.  Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
V rámci tohoto technologického kroku je prováděna předvýrobní a výrobní příprava pro každou fázi. Bylo zjištěno, že některé rozpočtované práce, popsané v položkách svým pracovním názvem a např. charakteristickou plochou a výkazem výměr, jsou nedostatečné, a u jiných prvků je délka nadbytečná. V případě položky, která se vztahuje k vyšší míře pracnosti, se jedná o okrasné sražení hrany trámů, a nutného řezbářské provedení a zvýšení finančního ocenění výrazně vyšší pracnosti. 
     2.5.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
U konkrétních položek budou zpřesněné délky provedeny dle rozměrových nároků na osazení v konstrukci. Řezbářské provedení ozdob na hranách stropních trámů bude provedeno na konkrétních prvcích. Navrhuje se položkový propočet s uvedením dopadu do ceny tohoto technologického oddílu. Viz příloha.  

2.6.   Předmět změny – Bourání základ. patek, pro ocelovou halu, ze železobetonu:

2.6.a.  Popis řešení:  
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o vymezení pracnosti při bourání základových patek. Jde o reálný dopočet pracnosti související s bouráním stávajících základových patek vynášejících provizorní ocelovou konstrukci. 
     2.6.b.  Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
Při zahájení bourání strojem s hydraulickou bourací špicí, byl vybrán jako odpovídající pro lokalitu a situační pozici při bourání a měl být dostatečný pro konstrukce z deklarovaného prostého betonu, se nicméně záhy zjistilo, že betonové patky, mimo viditelné kotevní šrouby jsou vyztuženy ocelovými pruty a jsou tedy železobetonové s odpovídajícím dopadem na náročnost bourání a nutnou výměnu bouracího stroje. 
     2.6.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
U navrženého řešení nedochází k úpravě rozsahu bourání, dochází ke zvýšení náročnosti bourání, respektive materiálu, který se bourá. Položkový propočet se adekvátně upraví
s uvedením dopadu do ceny technologického oddílu. Viz příloha.  

2.7.   Předmět změny – Kamenný základ pod dřevěné venkovní schody:

2.7.a.  Popis řešení:  
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o sanaci původního základového tělesa z kamene, který sloužil jako základ pro vynášení dřevěného venkovního schodiště směřujícího do patra nad Jídelnu v části Libušín. Tento konstrukční celek je prolomen betonovou patkou, která spolu s dalšími, sloužila k vynášení sloupů dočasné ocelové konstrukce, zakrývající ohořelé torzo Libušína.
     2.7.b.  Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
Po obnažení betonové patky a jejího přímého okolí, byl nalezen torzální zbytek původního kamenného základu. Po obhlídce stavu a objemového rozsahu je po dohodě zúčastněných stran žádoucí tuto konstrukci zachovat, respektive zasanovat a objemově  doplnit do původního stavu.  
     2.7.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
Po vybourání betonové patky bude provedeno rozebrání zbývajícího kamenného základu až do situace, kdy již bude zbytek původního kamenného základu vykazovat kompaktnost
a únosnost pro dozdění do původního objemu. Po prohlídce a selekci nepoužitelných kusů, bude rozebraný kámen zpětně použit. Zbývající část bude dozděna kameny z místních zdrojů či přímého okolí.

3. Odůvodnění  změny:

3.2.1.  Odůvodnění  změny - Uřezání pažnic mikropilot + kotevních patek: 
Pažnice mikropilot jsou zabetonované do objemu patku, skryté v objemu a pod patkou a současně se svými vlastnostmi brání úspěšnému rozbourání základové patky. Zhlaví je zabudováno do svařence kotevní patky, pak spolu s vlastní tl. stěny jsou dělitelné jen postupným vyřezávání autogenem. Teprve vždy po odpálení jedné části z celku je možné pokračovat v bourání betonu do hloubky, přičemž souběžně je nutné provádět i přerušování běžné výztuže, které je možné provádět řezáním flexou. Práce postupuje v krocích s přemísťováním po patkách, v jednom technologickém kroku se jedná o řezání, dělení a bourání po patrech.

3.2.2.  Odůvodnění  změny - Bourání příčky mezi m.č. 0.03 a 0.04: 
S ohledem na provozní využití a zlepšenou větratelnost místností ve sklepě se navrhuje, že bude dělící příčka odstraněna, nyní bez náhrady. 
     3.2.3.  Odůvodnění  změny - Změna dešťové kanalizace:

S ohledem na provozní okolnosti v místě vjezdové brány a kapacitní využitelnost byla zvolena sdružená kanalizační cesta s místem do jednoduchého vsaku. 
     3.2.4.  Odůvodnění  změny - Zasklení oken v jídelně historizujícím sklem:

Původně navržené zasklení typu FLOAT se po předvedení vzorků a dohodě zúčastněných, se vymění za vhodnější historizující plavené sklo stejných formátů v jedné rovině zasklení.

3.2.5.   Odůvodnění  změny - Konstrukce tesařské nosné:

V tesařských konstrukcí nosných, jde o zpřesnění délek u konkrétních položek, vyplývajících   z reálného postupu prací a měření. Jde o položky popisující výhradně montážní procesy a jsou zohledněny dle rozměrových nároků na osazení v konstrukci. Řezbářské provedení ozdob na hranách stropních trámů bude provedeno na konkrétních prvcích s tím, že  uměleckořemeslná úprava hran stropních trámů nebyla v původní dokumentaci navržena. 
Po prostudování dostupných historických fotografií a po dohodě zástupců památkové péče byl v průběhu realizace doplněn požadavek na dopracování okrajů trámů právě touto formou.
     3.2.6.   Odůvodnění  změny - Bourání základ. patek, pro ocelovou halu, z 50% ze železobetonu:

S ohledem na odhalení konstrukční výztuže u bouraných patek, dochází k prodloužení délky
a zvýšené náročnosti bourání. Bez postupného přerušování výztuže, není možné betonový celek rozdělit na menší části.

3.2.7.   Odůvodnění  změny - Kamenný základ pod dřevěné venkovní schody:

Po vybourání betonové patky bude provedeno rozebrání původního objemu kamenného základu až na zdravé a únosné jádro, a poté bude provedena obnova tohoto kamenného základu do původního objemu. 

4.  Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

rekapitulace prací bez DPH:

ZZS 05.a Uřezání mikropilot, bourání příčky, apod.	………………… 13.108,- Kč 
ZZS 05.b VCP Zasklení oken v jídelně 	…………………   13.159,- Kč 
ZZS 05.c MNP Zasklení oken v jídelně	…………………   -4.354,- Kč

ZZS 05.d Tesařské konstrukce nosné 	…………………   199.469,- Kč

ZZS 05.e Bourání základ patek ze železobetonu	…………………   58.044,- Kč

ZZS 05.f  Kamenný základ pod dřevěné venkovní schody	…………………   120.908,- Kč

Cena bez DPH celkem	…………………   400.334,- Kč

Cena bez DPH celkem	…………………   84.070,- Kč

_______________________________________________________________________
Celková cena dle ZL č. 5 včetně DPH  	 484.404,- Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 5 dle odst.7 z ceny díla v %  ……….

Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1,2,3,4             v % ……….

5.  Podklady k návrhu změny

5.1 Projektová dokumentace – zákres změny kamenného základu – příloha č. 1
        V ostatních případech se jedná o adekvátní náhradu bez projektové změny

5.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2

5.3 Fotodokumentace – příloha č. 3

5.4 Zápisy z Kontrolních dnů – KD č. 24, – příloha č. 4
        zápisy do stavebního deníku, pro obsáhlost neobsazeno

5.5 Stanovisko projektanta, technického dozoru stavby, státní správy

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ing. arch. Jakub Masák

Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

Ing. Mojmír Kramoliš

6.  Závěr

Zhotovitel v době zpracování soutěžní nabídky nemohl popsanou změnovou situaci předpokládat, byly potvrzeny až nálezovým stavem.  
Zpracovatel PD v době zpracování projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci  očekávat.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

Tato změna má do jisté míry vliv na postup a průběh provádění prací z hlediska celkového harmonogramu prací.

| Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Blažek Datum: 13.2.2018 | Za Objednatele: Ing. Milan Gesierich Datum: 3.5.2018 |
| --- | --- |