Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu dodávky

1. 3 - osé vertikální frézovací a vrtací centrum s plně řízenou přídavnou rotační osou

| Tyto požadavky musí být zahrnuty v nabídkové ceně dodávky a nabízený typ je musí splňovat (minimální požadavky) | Parametry dodávané (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, kde nelze, tak uvede "splňuje") |
| --- | --- |
| Nabízený typ (přesný název výrobku, jeho označení): | Haas VF-3SSYT |
|  | PRACOVNÍ ROZSAH |  |
|  | Pojezd podélný v ose X min. 700 mm | 1016 mm |
|  | Pojezd příčný v ose Y min. 550 mm | 660 mm |
|  | Pojezd vertikální v ose Z min. 500 mm | 635 mm |
|  | STŮL |  |
|  | Upínací plocha min. 900 x 550 mm | 1372 x 635 mm |
|  | VŘETENO |  |
|  | Otáčky vřetenaalespoň 12.000 ot/min | 12.000 ot/min |
|  | Výkon hlavního motoru min.13 kW | 22,4 kW |
|  | Kuželová dutina ISO 40 | ISO 40 |
|  | DATA OS |  |
|  | Rychloposuv X, Y, Z min. 30 m/min | 35,6 m/min |
|  | ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ |  |
|  | Počet nástrojů min. 30 míst | 30 míst |
|  | PAKETY |  |
|  | Vnitřní přívod chladicí kapaliny min. 12 bar | 21 bar |
|  | Dopravník třísek | Splňuje |
|  | Pistole pro oplach třísek | Splňuje |
|  | Elektronické ruční kolečko na kabelu | Splňuje |
|  | MĚŘENÍ/KONTROLA |  |
|  | Měřící obrobková sonda s optickým nebo infra přenosem signálu | Splňuje |
|  | Měřící sonda k měření nástrojů | Splňuje |
|  | Kalibrační trn | Splňuje |
|  | Kalibrační kroužek | Splňuje |
|  | DALŠÍ OPCE |  |
|  | Barevné signální světlo | Splňuje |
|  | Vnitřní osvětlení pracovního prostoru | Splňuje |
|  | DOKUMENTACE |  |
|  | Návod pro obsluhu a programování stroje včetně bezpečnostních předpisů a transportních a instalačních podmínek v češtině | Splňuje |
|  | OBRAZOVKA |  |
|  | Displej obrazovky v češtině | Splňuje |
|  | Grafická simulace | Splňuje |
|  | Barevný displej | Splňuje |
| Příslušenství ke stroji bude: | Elektropermanentní magnetická deska s min. rozměry šířka 400 mm x délka 600mm x výška 40mm | Splňuje |
|  | Řídicí jednotka pro magnetickou desku | Splňuje |
|  | NC vysokotlaký svěrák - šířka čelistí min. 160mm | Splňuje |
|  | Číselníkový úchylkoměr s přesností 0.01 mm s kloubovým ramenem a magnetickým upínáním | Splňuje |
|  | Šroubový kompresor s plynulou regulací otáček včetně kondenzační sušičky, filtrace a elektronického odvaděče kondenzátu. Vzdušník min. 500l, FAD = 17-77 m3/h při tlaku 13 bar | Splňuje |
|  | Přídavná plně řízená rotační osa pro obrábění tvarově složitých dílců včetně koníka (průměr děličky minimálně 160mm) | Splňuje, dělička HRT160 |
|  | Prvotní olejová náplň | Splňuje |
|  | Nástrojové vybavení pro ISO 40 | Splňuje |
|  | Redukce ISO 40 / MK 4, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2 | Splňuje |
|  | Požadované nástrojové vybavení: |  |
|  | Upínací čep s dírou pro vnitřní chlazení - 20 ks. Kleštinový upínač pro kleštinu průměr 32 mm -15 ks. Kleštinový upínač pro kleštinu průměr 16 mm – 5 ks. Upínač weldon – 2 ks. Nástrčný držák pro frézu průměr 63 mm – 2 ks. Klíč utahovací pro kleštinové držáky (kleština průměr 32 mm) – 1 ks. Klíč utahovací pro kleštinové držáky (kleština průměr 16 mm) – 1 ks. Sada závitníků M3-M12 – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 21 ks.) Sada vrtáků karbidových pod závity M3-M12 – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 21 ks.) Sada vrtáků HSS 1,0-13,0 – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 50 ks.) Sada karbidových fréz pro- Alu – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 21 ks.) Sada karbidových fréz pro – Fe – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 21 ks.) Sada plátkových fréz – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 2 ks.) Sada kleštin průměr kleštiny 16 mm – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 8 ks.) Sada kleštin průměr kleštiny 32 mm – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 15 ks.) Sada doplňujících rozměrů kleštin průměr kleštiny 32 mm. (počet kusů v sadě min. 12 ks.) Sada doplňujících rozměrů kleštin průměr kleštiny 16 mm. (počet kusů v sadě min. 12 ks.) | Splňuje |
| Dále v ceně dodávky: | Cena stroje bude obsahovat i instalační sadu pro připojení stroje, balení stroje, návod pro obsluhu v českém jazyce, náklady na dopravu, pojištění a uvedení stroje do provozu u zákazníka včetně cestovních nákladů. Náklady na dopravu budou obsahovat nejenom dovezení stroje na pozemek objednatele, ale i cenu za umístění stroje na konkrétní místo určení. (Přepravu strojů na konkrétní místo včetně zapojení a oživení požadujeme z důvodu nezpochybnitelné záruky). Součástí ceny stroje bude základní kurz obsluhy a programování stroje nutný k řádné obsluze stroje v rozsahu 32 hodin zajištěný dodavatelem v místě dodávky stroje. | Splňuje |

2.Multifunkční soustružnické centrum s poháněnými nástroji a osou Y

| Tyto požadavky musí být zahrnuty v nabídkové ceně dodávky a nabízený typ je musí splňovat (minimální požadavky) | Parametry dodávané (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, kde nelze, tak uvede "splňuje") |
| --- | --- |
| Nabízený typ (přesný název výrobku, jeho označení): | HAAS ST-20Y |
|  | PRACOVNÍ PROSTOR |  |
|  | Vzdálenost mezi hroty vřetena a koníku min. 500 mm | 533 mm |
|  | Maximální obráběný průměr alespoň 200 mm | 305 mm |
|  | Maximální obráběná délka alespoň 450mm | 533 mm |
|  | Maximální průchod vřetenem alespoň 40 mm | 51 mm |
|  | POJEZDY |  |
|  | Osa X min. 150 mm | 236 mm |
|  | Osa Z min. 500 mm | 533 mm |
|  | Osa Y min. +30/-30 mm | +50,8/-50,8 mm |
|  | VŘETENO |  |
|  | Otáčky alespoň 4000 ot/min | 4.000 ot/min |
|  | NÁSTROJE |  |
|  | Počet nástrojů min. 12 | 12 |
|  | Držáky VDI 30,VDI 40 nebo BMT | BMT |
|  | POHÁNĚNÉ NÁSTROJE |  |
|  | Otáčky min. 4000 ot/min | 6.000 ot/min |
|  | Počet poháněných nástrojů min. 6 | 12 |
|  | POSUVY |  |
|  | Rychloposuv X/Z min. 12/24 | 24/24 |
|  | OPCE |  |
|  | Nádrž chladicí kapaliny alespoň 200 l | 208 l |
|  | Elektronické ruční kolečko ovládání os na kabelu | Splňuje |
|  | Pistole pro oplach třísek | Splňuje |
|  | Odebírací lopatka obrobků Dopravník třísek | Splňuje |
|  | Nožní pedál | Splňuje |
|  | 3 čelisťové sklíčidlo + sada měkkých čelistí | Splňuje |
|  | Kleštinové upínání rozsah upínaných průměrů 4 – 42 mm | Splňuje |
|  | Osvětlení pracovního prostoru | Splňuje |
|  | Chlazení nástrojů min. 3,5 bar | 4 bar |
|  | Barevné signální světlo | Splňuje |
|  | Prvotní olejová náplň | Splňuje |
|  | MĚŘENÍ/KONTROLA |  |
|  | Sonda dotyková na zaměřování nástrojů | Splňuje |
|  | Nástrojové vybavení pro VDI 30,VDI 40 nebo BMT | Splňuje |
|  | Požadované nástrojové vybavení: |  |
|  | Sada tvrdých čelistí – 1 ks. (počet kusů v sadě 3 ks.) Sada měkkých čelistí – 3 ks. (počet kusů v sadě 3 ks.) Sada redukčních pouzder – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 8 ks.) Držák poháněný přímý pro kleštinu průměr 32 mm vnější chlazení – 2 ks. Držák poháněný přímý pro kleštinu průměr 32 mm vnitřní chlazení – 2 ks. Držák poháněný úhlový pro kleštinu průměr 32 mm vnější chlazení – 2 ks. Univerzální nožový držák 25 x 25 mm – 6 ks. Osový držák průměr 32 mm – 3 ks. Upichovací držák pro planžetu SH 32 – 1 ks. Přesné vrtací sklíčidlo – 2 ks. Sada kleštin průměr kleštiny 32 mm – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 15 ks.) Sada kleštin průměr kleštiny 16 mm – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 8 ks.) Kleštinový upínač pro kleštinu průměr 32 mm -3 ks. Kleštinový upínač pro kleštinu průměr 16 mm – 2 ks. Sada karbidových vrtáků s vnitřním chlazením – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 20 ks.) Klíč utahovací pro kleštinové držáky (kleština průměr 32 mm) – 1 ks. Klíč utahovací pro kleštinové držáky (kleština průměr 16 mm) – 1 ks. | Splňuje |
| Dále v ceně dodávky: | Cena stroje bude obsahovat i instalační sadu pro připojení stroje, balení stroje, návod pro obsluhu v českém jazyce, náklady na dopravu, pojištění a uvedení stroje do provozu u zákazníka včetně cestovních nákladů. Náklady na dopravu budou obsahovat nejenom dovezení stroje na pozemek objednatele, ale i cenu za umístění stroje na konkrétní místo určení. (Přepravu strojů na konkrétní místo včetně zapojení a oživení požadujeme z důvodu nezpochybnitelné záruky). Součástí ceny stroje bude základní kurz obsluhy a programování stroje nutný k řádné obsluze stroje v rozsahu 32 hodin zajištěný dodavatelem v místě dodávky stroje. | Splňuje |

3. 5 – osé vertikální frézovací a vrtací centrum s automatizačním systémem pro manipulaci s obrobky

| Tyto požadavky musí být zahrnuty v nabídkové ceně dodávky a nabízený typ je musí splňovat (minimální požadavky) | Parametry dodávané (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, kde nelze, tak uvede "splňuje") |
| --- | --- |
| Nabízený typ (přesný název výrobku, jeho označení): | Haas UMC-750 |
|  | PRACOVNÍ ROZSAH |  |
|  | Pojezd podélný v ose X min. 350 mm | 762 mm |
|  | Pojezd příčný v ose Y min. 250 mm | 508 mm |
|  | Pojezd vertikální v ose Z min. 300 mm | 508 mm |
|  | STŮL |  |
|  | Integrovaný otočný a naklápěcí stůl pro obrábění v pěti osách | Splňuje |
|  | Průměr otočného stolu min. 200 mm | 500 mm |
|  | VŘETENO |  |
|  | Otáčky vřetena alespoň 10.000 ot/min | 12.000 ot./min. |
|  | Kuželová dutina ISO 30 nebo kuželová dutina ISO 40 | ISO 40 |
|  | DATA OS |  |
|  | Rychloposuv X, Y, Z min. 30 m/min | 30,5 m/min |
|  | ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ |  |
|  | Počet nástrojů min.15 míst | 40 míst |
|  | OPCE PRACOVNÍHO STOLU |  |
|  | Pneumatické upínání pro integrovaný naklápěcí otočný stůl | Splňuje |
|  | PAKETY |  |
|  | Nádrž na min. 110 l | 284 l |
|  | Čerpadlo pro vnější přívod chladicí kapaliny min. 2 bar | 5 bar |
|  | Pistole pro oplach třísek | Splňuje |
|  | Elektronické ruční kolečko na kabelu | Splňuje |
|  | MĚŘENÍ/KONTROLA |  |
|  | Měřící obrobková sonda s optickým nebo infra přenosem signálu | Splňuje |
|  | Měřící sonda k měření nástrojů | Splňuje |
|  | Kalibrační trn | Splňuje |
|  | Kalibrační kroužek | Splňuje |
|  | Číselníkový úchylkoměr s přesností 0.01 mm s kloubovým ramenem a magnetickým upínáním | Splňuje |
|  | DALŠÍ OPCE |  |
|  | Barevné signální světlo | Splňuje |
|  | Vnitřní osvětlení pracovního prostoru | Splňuje |
|  | Rozhraní pro automatizaci a robotické pracoviště, automatické otevírání bočních dveří pro vstup robotické ruky | Splňuje |
|  | DOKUMENTACE |  |
|  | Návod pro obsluhu a programování stroje včetně bezpečnostních předpisů a transportních a instalačních podmínek v češtině | Splňuje |
|  | OBRAZOVKA |  |
|  | Displej obrazovky v češtině | Splňuje |
|  | Grafická simulace | Splňuje |
|  | Barevný displej | Splňuje |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJI |  |
|  | Pneumatické upínací zařízení přizpůsobené pro vkládání a vyjímání obrobků robotickou rukou včetně zapojení a čelistí | Splňuje |
|  | Automatické upínání obrobků z ovládacího panelu stroje | Splňuje |
|  | Prvotní olejová náplň | Splňuje |
|  | Nástrojové vybavení pro ISO 30 nebo ISO 40 | ISO 40 |
|  | Požadované nástrojové vybavení: |  |
|  | Upínací čep - 20 ks. Kleštinový upínač pro kleštinu průměr 32 mm -15 ks. Kleštinový upínač pro kleštinu průměr 16 mm – 5 ks. Upínač weldon – 2 ks. Přesné vrtací sklíčidlo – 4 ks. Nástrčný držák pro frézu průměr 63 mm – 2 ks. Klíč utahovací pro kleštinové držáky (kleština průměr 32 mm) – 1 ks. Klíč utahovací pro kleštinové držáky (kleština průměr 16 mm) – 1 ks. Sada plátkových fréz – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 2 ks.) Sada kleštin průměr kleštiny 16 mm – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 8 ks.) Sada kleštin průměr kleštiny 32 mm – 1 ks. (počet kusů v sadě min. 15 ks.) Sada doplňujících rozměrů kleštin průměr kleštiny 32 mm. (počet kusů v sadě min. 12 ks.) Sada doplňujících rozměrů kleštin průměr kleštiny 16 mm. (počet kusů v sadě min. 12 ks.) | Splňuje |
| Dále v ceně dodávky: | Cena stroje bude obsahovat i instalační sadu pro připojení stroje, balení stroje, návod pro obsluhu v českém jazyce, náklady na dopravu, pojištění a uvedení stroje do provozu u zákazníka včetně cestovních nákladů.Náklady na dopravu budou obsahovat nejenom dovezení stroje na pozemek objednatele, ale i cenu za umístění stroje na konkrétní místo určení. (Přepravu strojů na konkrétní místo včetně zapojení a oživení požadujeme z důvodu nezpochybnitelné záruky). Součástí ceny stroje bude základní kurz obsluhy a programování stroje nutný k řádnéobsluze stroje v rozsahu 32 hodin zajištěný dodavatelem v místě dodávky stroje. | Splňuje |

Systém automatizačního systému pro manipulaci s obrobky

Systém pro zakládání a odebírání obrobků s šestiosým průmyslovým robotem pro manipulaci s obrobky připojený k 5 - osému centru

Robot včetně řízení, sady kabelů a konektorů

| Tyto požadavky musí být zahrnuty v nabídkové ceně dodávky a nabízený typ je musí splňovat (minimální požadavky) | Parametry dodávané (dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru, kde nelze, tak uvede "splňuje") |
| --- | --- |
| Nabízený typ (přesný název výrobku, jeho označení): | TEX-RB-750SD |
|  | OPCE |  |
|  | Počet os 6 | 6 os |
|  | Nosnost min. 3 kg | Min 3 kg |
|  | Dosah min. 500 mm (dle vzdálenosti robotické ruky od středu integrovaného stolu) | 1400 mm |
|  | X- násobné uchopovací zařízení | Splňuje |
|  | Sada uchopovacích čelistí | Splňuje |
|  | Barevné signální světlo | Splňuje |
|  | Automatický ofukovací přípravek na ruce robota | Splňuje |
|  | Kompletní mechanická konstrukce buňky | Splňuje |
|  | Kompletní SW vybavení pro robotickou buňku | Splňuje |
|  | Menu v českém jazyce | Splňuje |
|  | „Min. 2 vložky do palet připravené pro demo díl“ | Splňuje |
|  | DOKUMENTACE |  |
|  | Návod pro obsluhu a programování stroje včetně bezpečnostních předpisů a transportních a instalačních podmínek v češtině | Splňuje |
| Dále v ceně dodávky: | Cena stroje bude obsahovat i instalační sadu pro připojení stroje, balení stroje, návod pro obsluhu v českém jazyce, náklady na dopravu, pojištění a uvedení stroje do provozu u zákazníka včetně cestovních nákladů.Náklady na dopravu budou obsahovat nejenom dovezení stroje na pozemek objednatele, ale i cenu za umístění stroje na konkrétní místo určení. (Přepravu strojů na konkrétní místo včetně zapojení a oživení požadujeme z důvodu nezpochybnitelné záruky). Součástí ceny stroje bude základní kurz obsluhy a programování stroje nutný k řádnéobsluze stroje v rozsahu 32 hodin zajištěný dodavatelem v místě dodávky stroje. | Splňuje |

Další podmínky týkající se celé dodávky:

VŠECHNY CNC STROJE BUDOU VYBAVENY JEDNOTNÝM ŘIDÍCÍM SYSTÉMEM.

VŠECHNY CNC STROJE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLEXNÍ DODÁVKA OD JEDNOHO DODAVATELE

ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ

SERVIS DO 24 HODIN

SERVISNÍ TECHNIK V ČESKÉM JAZYCE

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ CERTIFIKÁTY VČETNĚ CE