Požadavky na vybavení odborné učebny oboru Strojní mechanik – zámečník
Název RVP: Strojní mechanik
Název ŠVP: Zámečník
Kód oboru: 23-51-H/01
Položka	Specifikace (číselně uvedené hodnoty jsou brány jako minimální přípustné)	Počet ks	Cena bez DPH	DPH	Celkem
Svařovací invertor AC/DC	S vozíkem, hořákem, svařovacími kabely, digitálním LCD displayem, nastavení křivek, HF start, Lift start, pulse, účinnost 200A 100% , Simplifield módy , integrované pokročilé vodní chlazení bez ventilátoru , 100% prachu odolný uzavřený zdroj , shock resistant, s odsavačem,	8	1 208 928	253874,88	1462802,88
Stacionární sušící pec	Objem pracovního prostoru sušárny 605x360x450mm, 50l , max. vsázka 165 kg	1	80009	16801,89	96810,89
Svařovací pulsní synergický invertor	MIG/MAG, puls v pulsu , vodní chlazení , podavač s Led Illuminačním Displayem , DSP (digital signal procesor) , Digital Output , Analog Output, USB Update, 400A 60%, 100% 360A , 80 svařovacích křivek včetně svařovacích křivek pro hliník, svařování drátem 0,8 – 1,6 mm ; CuSi a CuAl : Ø 0.8 to 1.2 mm , při svařování determinování optimálních svařovacích parametrů, 3 operační módy, svařovací procesy : Standard, Pulse, Pulse in Pulse, and Manual, módy : 2T, 4T, SPOT a DELAY, CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Fill, Postgas, etc, 100 paměťových slotů s možností uložení na SD	8	1 153 795	242296,95	1396091,95
Trenažér pro metody MMA a MIG/MAG	Realistická svarová housenka , zvuk, Přesné sledování a zpětná vazba v reálném case, Vyhodnocení podle / norem: / • AWS D1.1 / • ASME / Trénování s i bez oblouku, SMAW, GMAW, FCAW , Jakýkoliv materiál do tl. 3/8” Přizpůsobeno pro tvorbu WPS, pomocná videa - čtení ke každému cvičení. Nahrávání, uchovávání a ověřování práce / studentů	1	1 191 965	250312,65	1442277,65
CNC plasma	- požadujeme rozměry pro možnost řezání plechů o rozměrech 1500 x 3000mm - požadujeme rotační hlavu, která umožní řezat do profilů nebo trubek a bude umístěná mezi kolejemi v podélné ose X. Proto požadujeme, aby minimální celková řezací šířka (rozsah pohybu hořáku mezi oběma krajními polohami) byl 2200mm. - požadujeme pro dostatečnou tuhost a životnost oddělený (samostatný) portál od materiálového stolu - pro dostatečnou tuhost dále požadujeme kompletně svařovanou konstrukci portálu bez šroubových spojů s chladícím štítem proti přenosu tepla z místa řezu - požadujeme pro dostatečnou přesnost oboustranný pohon portálu, na každé straně samostatný motor - požadujeme pohon pomocí servopohonů s max. přejezdovou rychlostí min. 12 m/min - požadujeme lineární vedení v ose Y (příčná osa) - požadujeme veškerou kabeláž zakrytovanou v průmyslovém energetickém řetězu - požadujeme možnost doplnění o další suport (např. autogen, značení apod.) - požadujeme 1x suport pro plazmový hořák - pro přesné načítání výšky plechu požadujeme zdvojený detekční systém (např elekticky + mechanicky nebo pod.) - požadujeme antikolizní systém při kolizi hořáku s materiálem - požadujeme snímání a regulaci výšky hořáku nad materiálem s přesností 0,1mm - řídící systém - požadujeme kompletní řídící systém v ČJ, provozován na OS Windows - uživatelské rozhraní požadujeme výhradně pomocí průmyslového dotykového displeje (min.15") bez dalších ovladačů - možnost přednastavených tvarů (Makra) pro pálení s možností úpravy jednotlivých parametrů - možnost editace výpalku přímo na pálícím stroji (otočení, zrcadlení, vícenásobné pálení s možností automatického rovnání na plech atp.) - požadujeme ovládací rozhraní umístěné přímo na portále pro snadnou obsluhu - požadujeme možnost difencovaného přístupu pro operátory - operátoři se budou přihlašovat do systému individuálními přístupovými hesly - rotační osa pro pálení trubek, profilů - požadujeme rotátor se sklíčidlem s možností upnutí trubky o rozměrech min. = D50 a max. = D400 mm - maximální délka řezané trubky L = 3000 mm - požadujeme odtah splodin přes otvor v dutém vřetenu Materiálový stůl - sekční materiálový odsávaný stůl, minimálně 4 sekce - ovládání mechanicko - pneumatické klapky s automatickým mazáním stlačeného vzduchu - min.nosnost 500 kg/m2 CAD/CAM software - požadujeme CAD/CAM software pracující pod OS Windows - musí obsahovat CAD prostředí pro úpravu a tvorbu 2D tvarů - musí obsahovat knihovnu s předdefinovanými tvary (Makra) - musí mít integrofanou funkci pro nesting - automatického skládání výpalků do volitelného rozměru plechu - musí obsahovat knihovnu se zbytky plechů - musí obsahovat výstup se zpracováním údajů o výpalku (čas řezu, čistá hmotnost výpalku, hrubá hmotnost výpalku, počet zápalů atd..) Plazmový agregát - požadujeme kompletní plazmový agregát pro řezání primárně konstrukční oceli max.síla řezu min.40mm / s propichem min.25mm - požadujeme takové DZ100% , aby umožňovalo trvale dělit konstrukční ocel o síle min.25 mm - minimálně 120A - požadujeme SW vybavení pro možnost řezání stlačeným vzduchem pro konstrukční oceli a pro řezání dusíkem pro nerezové materiály - požadujeme možnot automatického bodového značení pro následné vrtání - požadujeme agregát invertorového typu - požadujeme agregát s odpovídajícím hořákem a jednotkou umožňující plnohodnotnou komunikaci s řídícím systémem CNC / Komplexní požadavky - cena včetně instalace, dopravy a zaškolení obsluhy - záruka 24 měsíců - záruční i pozáruční servis garantovám do 48 hodin od nahlášení závady .....	1	1 398 000	293580	1691580
Tabulové nůžky	do 3 mm tloušťky, / Příkon [W]: 3 000 / Max. střižná délka [mm]: 1 360 / Max. tloušťka plechu 400 N.mm-2 [mm]: 3 / Úhel střihu [°]: 2° 30´ / Zdvihů [n.min-1]: 35 / Motoricky stavitelný zadní doraz [mm]: 750 / Výška stolu [mm]: 805 / Hloubka stolu [mm]: 455 / Robustní svařovaná konstrukce pro maximální tuhost a přesnost / Koncepce stroje s tuhým beranem uloženým na válečkových ložiscích a s bronzovým vedením / Ovládání funkcí stroje na uživatelsky příjemném ovládacím panelu / Central stop na stroji a na nožním řídícím panelu / Mechanické přidržovače plechu	1	267 350	56143,5	323493,5
Univerzální soustruh s digitálním zobrazováním	Univerzální soustruh k náročné kusové výrobě a výrobě v malých sériích s vysokou přesností / 3 osé digitální zobrazování / 3-čelisťové sklíčidlo PS3-250 mm / D8 (DIN 55029, D1 - 8") / Čtyřčelisťové sklíčidlo K72-320 mm /D8 (DIN 55029, D1 - 8") nesoustředné / Upínací deska pr. 350 mm / Pevná luneta - max. pr. 150 mm / Posuvná luneta - max. pr. 110 mm / Chladicí zařízení / Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46 / Rychloupínací držák Multifix, velikost B / Ochraný štít u nožového držáku / Motor a magnetickou brzdou v souladu s CE / Nožní pedál s funkcí brzdy dle CE / Kluzná spojka / LED pracovní osvětlení / Výměnná kola (pro soustružení závitů) / Redukce / 2 pevné hroty / Indikátor závitů / Vana na třísky / Obslužné a servisní nářadí / Vzdálenost hrotů [mm]: 1 000 / Výška hrotů [mm]: 230 / Točný průměr nad ložem [mm]: 460 / Točný průměr nad sedlovou mezerou [mm]: 690 / Točný průměr nad suportem [mm]: 274 / Šíře lože [mm]: 300 / Průchod vřetena [mm]: 80 / Upnutí vřetena: DIN 55029, D1 - 8 / Rozsah otáček [U.min-1]: (12) 25 ÷ 1 700 / Rozsah podélných posuvů [mm.ot-1]: (42) 0,031 ÷ 1,7 / Rozsah příčných posuvů [mm.ot-1]: (42) 0,014 ÷ 0,784 / Metrický závit [mm]: (41) 0,1 ÷ 14 / Palcový závit [TPI]: (60) 2 ÷ 112 / Průměr pinoly [mm]: 60 / Posuv pinoly [mm]: 150 / Kužel pinoly MK 4 / Příčné vysunutí koníka [mm]: 10 / Výkon motoru [W]: 5 500	1	335 565	70468,65	406033,65
Soustruh s digitálním odměřováním ve 3 osách A	Digitální odměřování ve třech osách / Vhodný k opracování oceli, neželezných kovů a plastů / Elektromechanická nožní brzda vřetene pro snížení časových ztrát / Kalená a broušená ozubené kola i v převodové skříni posuvu / Jednoduše ovladatelný stroj se stabilní konstrukcí a strojním podélným a příčným posuvem / Prizmatické lože ze šedé litiny je indukčně kalené a přesně broušené / Moderní uložení hlavního vřetene v přesných kuželíkových ložiscích / Díky litinové konstrukci stroje a jeho hmotnosti je soustruh dostatečně stabilní / Koník přestavitelný ± 5 mm k soustružení kuželových ploch / Ideální pro odborná učiliště, opravárenské závody a výukové dílny / Jednoduché nastavení otáček a posuvů s lehkým a přesným přepínáním / Úsporné umístnění vany na třísky s vyklápěním vpřed / Vyjímatelný můstek lože pro obrábění dílců s velkým průměrem / S integrovanou třecí spojkou / Digitální odměřování ve třech osách / 3-čelisťové sklíčidlo 200 mm DK11-200 mm / D5 / 4-čelisťové sklíčidlo 200 mm K72-200 mm / D5 / Pevná luneta pr. 90 mm / Posuvná luneta pr. 70 mm / Chladicí zařízení / Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46 / Výsuvná třísková vana / Lícní deska 320 mm / Čtyřstranný otočný nožový držák / Kryt čtyřnožového držáku / Kluzná spojka / Mikrometrický podélný doraz / Indikátor závitů / LED pracovní osvětlení / Redukční pouzdra / Výměnná kola pro soustružení závitů / Dva pevné hroty / Nožní brzda vřetene dle CE / Motor a magnetickou brzdou v souladu s CE / Obslužné a servisní nářadí / Výkon motoru [W]: 2 000 / 2 400 / Vzdálenost hrotů [mm]: 1 000 / Výška hrotů [mm]: 200 / Točný průměr nad ložem [mm]: 400 / Točný průměr nad sedlovou mezerou [mm]: 560 / Točný průměr nad suportem [mm]: 240 / Šířka lože [mm]: 210 / Průchod vřetene [mm]: 52 / Upnutí vřetena : DIN 55029, D 1-5 / Rozsah otáček [U.min-1]: (12) 45 ÷ 2 000 / Rozsah podélných posuvů [mm.ot-1]: (27) 0,06 ÷ 2,78 / Rozsah příčných posuvů [mm.ot-1]: (22) 0,01 ÷ 0,72 / Metrické závity [mm]: (36) 0,8 ÷ 14 / Palcové závity [TPI]: (30) 2 ÷ 28 / Průměr pinoly [mm]: 45 / Dráha pinoly [mm]: 100 / Kužel pinoly : MK 4	1	188 685	39623,85	228308,85
Soustruh standardní s digitálním odměřováním ve 3 osách B	Soustruh s vodicím a tažným šroubem / Soustruh na kov s podélným a příčným posuvem (3-osý digitální ukazatel polohy, lunety, LED pracovní osvětlení, bezpečnostní výbavu podle normy CE) 3-osé digitální odměřování polohy / Snadno ovladatelný stroj s vodícím a tažným vřetenem (šroubem) / Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem / K minimalizaci vlivu chvění je masivní prizmatické lože ze šedé litiny vyztuženo žebrováním / Jednoduché, lehké a přesné nastavení otáček a posuvů / Vedení lože je indukčně kalené a broušené / Koník je bočně přestavitelný pro soustružení kuželových ploch / Kalená a broušená ozubená kola a hřídele / Rychloupínání koníku pomocí páky, ruční kola posuvů s jemným dělením (po 0,04 mm) / Na koníku, suportu a všech vedeních je možné vymezovat vůle / Hlavní vřeteno s upínáním Camlock D1-4" / Uložení vřetene ve dvou 2 přesných nastavitelných ložiscích (s přesností chodu ≤0,009 mm) / Elektromechanické provedení brzdového pedálu snižuje neproduktivní časy / Prostorově úsporné provedení vysouvací vany pro třísky / 3-osé digitální odměřování polohy / 3-čelisťové sklíčidlo DK11-160 mm / D4" / Sklíčidlo K72-200 mm /D4" / Pevná luneta průměr D max. 60 mm / Posuvná luneta průměr D max. 60 mm / Upínací deska pr. 250 mm / Čtyřstranný otočný nožový držák / Ochraný štít u nožového držáku / Bezpečnostní kryt s ocelovým držákem / Kluzná třecí spojka / Mikrometrický podélný doraz / Chladicí zařízení / Vysouvací vana pro třísky / Motor s magnetickou brzdou vřetene dle normy CE / Nožní brzda dle CE / Ochranný kryt proti ostřiku / Indikátor závitů / LED pracovní světlo / Redukční pouzdro / Výměnná kola (pro soustružení závitů) / 2 pevné hroty / Podstavec / Obslužné a servisní nářadí	2	260 360	54675,6	315035,6
Frézka univerzální s digitálním zobrazením	Digitální odměřování všech 3 os typ ES-12 H s LCD displejem / Upínací šroub M 16 ve vřeteni / LED pracovní osvětlení / Strojní posuv pro osy X, Y a Z / Chladicí zařízení / Horizontální opěrné ložisko / Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm / Kombinovaný frézovací trn ISO 40 / 27 mm / Vana pro chladicí kapalinu / Univerzální ochranný kryt / Centrální mazání pro osy X, Y a Z / Obslužné a servisní nářadí / Výkon motoru [W]: 3 000 / Výkon servo motoru [W]: 1 500 / Krouticí moment servo motoru [Nm]: 10 / Napájecí napětí [V]: 400 / Otáčky vřetena [U.min-1]: 45 ÷ 1 660 / Počet stupňů: 11 / Rozměry stolu [mm]: 1 270 x 300 / T-drážky [mm]: 14 / Upínání vřetene: ISO 40 / Natáčení stolu [°]: ±45 / Dráha pojezdu podél (x) [mm]: 720 / Dráha pojezdu napříč (y) [mm]: 280 / Dráha pojezdu vertikálně (z) [mm]: 400 / Vzdálenost vřeteno / stůl [mm]: 60 ÷ 460 / Vyložení [mm]: 95 ÷ 575 / Posuvy podél / napříč [mm.min-1]: (8) 30 ÷ 830 / Posuv svislý [mm.min-1]: (8) 23 ÷ 625 / Rychloposuv osa X, Y, Z [mm.min-1]: 1 000 / 1 000 / 750 / Výkon motoru chlazení [W]: 60 / Chladicí výkon [l.min-1]: 12	1	311 200	65352	376552
Bruska na plocho s digitálním odměřováním	Elektromagnetická upínací deska, automatické odmagnetizování, brusný kotouč, vyvažovací trn, orovnávání brusného kotouče, vyrovnávací nožky, přední, boční a zadní stěna ostřiku, magnetický separátor s chlazením / Rozměr pracovního stolu [mm]: 254 x 508 / T-drážky počet/šířka [mm]: 3 / 14 / Elektro-magnetická upínací deska [mm]: 250 x 500 / Max. posuv - podélný [mm]: 560 / Max. posuv - příčný [mm]: 275 / Max. vzdálenost středu vřetene od povrchu stolu [mm]: 450 / Maximální hmotnost obrobku [kg]: 180 / Rozměry brusného kotouče [mm]: 200 x 20 x 31,75 / Rychlost stolu, hydraulický pohon [m.min-1]: 7 ÷ 23 / Příčný posuv / Autoposuv [mm/zdvih]: 0,1 ÷ 8 / Rychloposuv [mm.min-1]: 990 / Nastavení ručním kolem [mm.ot-1]: 4 / Dílek noniusu [mm]: 0,02 / Vertikální posuv / Autoposuv, vertikální [mm]: 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / Rychloposuv [mm.min-1]: 460 / Nastavení ručním kolem [mm.ot-1]: 2 / Dílek noniusu [mm]: 0,005 / Motor vřetene [W]: 2 200 / Otáčky vřetene [U.min-1]: 2 850 / Motor hydraulického čerpadla [W]: 750 / Motor vertikálního posuvu [W]: 500	1	504 648	105976,08	610624,08
Lis hydraulický	Hydraulický lis s elektrickým pohonem / Hydraulická jednotka s regulací tlaku / Pro všechny opravářské a montážní práce, např. / rovnání os, hřídelí, nosníků, atd. / vylisování a nalisování ložisek, svorníků a pouzder / zátěžové zkoušky a kontrola svárů a mnoho dalších / Robustní rám s děrováním pro přestavení pracovního stolu / Stabilní svařovaná konstrukce / Tlak odečitatelný na manometru / Tlačný válec je možno stranově posouvat po horní konstrukci lisu / Tlačná síla [t]: 100 / Výkon motoru [W]: 3 000 / Max. pracovní šířka [mm]: 915 / Zdvih pístu [mm]: 400 / Průměr pístu [mm]: 90 / Max. pracovní tlak [bar]: 215 / Šířka stolu [mm]: 590 / Max. pracovní výška [mm]: 1 300 / Rychlost spouštění pístu [mm.s-1]: 10 / Návratová rychlost [mm.s-1]: 14	1	124 404	26124,84	150528,84
Odsávání	Filtrace - požadujeme filtrační jednotku určenou pro trvalý provoz bez přerušení s automatickým čištěním filtru řízeným tlakovým spádem - jednoduchou obsluhu s ovládáním pomocí dotykového displeje s diagnostickým systémem - požadujeme sběrnou prachovou nádobu s pneumatickým zvedacím zařízením pro jednoduchou manipulaci s prachovými splodinami - požadujeme vstupní odlučovač jisker - požadujeme čistitelný filtr - min. filtrační plocha 58 m² - požadovaný typ filtr. materiál filtru PTFE Membrána se stupněm odlučivosti > 99,99 % - minimální odsávací výkon 2 800 m³/h - minimální výkon motoru 3kW	1	188000	39480	227480
Ohýbačka plechu ruční	střižná šířka min. 2 m, max. tloušťka plechu min. 2 mm.	1	51320	10777,2	62097,2
Stolní tabulové nůžky na plech	tloušťka plechu min. 1,5 mm, šířka min. 1 000 mm. / Pákové nůžky určené pro plech do tloušťky 1,5 mm a šířky až 1050 mm. Tabulové nůžky s prostorným stolem v kvalitním litinovém provedení / Nastavení délkového dorazu pomocí ovládacího kola s hřebenovým převodem / Posuvný vodicí doraz ve dvou "L" drážkách stolu včetně přehledné milimetrové stupnice po straně stolu / Stavitelný (otočný) přítlačný doraz / Délka řezu [mm]: 1 050 / Tloušťka plechu max. [mm]: 1,5 / Stavitelný doraz - šířkový [mm]: 0 až 600 / Stavitelný doraz - délkový [mm]: 80 až 480 / Velikost pracovního stolu [mm]: 1 300 x 600 / Výška stolu [mm]: 760	1	54 112	11363,52	65475,52
Bruska obrušovací stojanová	Šířka kotoučů 400 mm, dvoukotoučová, obvodová, jednootáčková, určená pro dílenské ruční broušení kovových součástí. Vřeteno uložené ve dvou dvouřadých naklápěcích kuličkových ložiskách, uchycených ve šroubovaných tělesech, poháněné elektromotorem přes dva párované klínové řemeny. Spouštění a zastavování je řešeno tlačítky. Bruska je vybavena nastavitelnými opěrami, hradítky a bezpečnostními skly, má odsávací hrdla, odkladnou plochu, kotvení a je dodávána se standardním příslušenstvím. / Vnější a vnitřní šířka br. kotoučů [mm]: 400 x 127 x 50 / Otáčky vřetena [ot/min]: 1300 / Výkon a počet otáček elektromotoru [ot/min/kW] 1440/2,2	2	97 674	20511,54	118185,,54
Sloupová vrtačka s převodovkou	Převodová vrtačka s motorovým posuvem stolu pro snížení potřebného času k uzpůsobení dle obrobku. Digitální zobrazení hloubky vrtání a počtu otáček. / Vrtačka je vybavena výškově nastavitelným stolem (za pomocí motoru) / Automatický vyrážeč nástrojů a závitovací zařízení / Rychlé a jednoduché přepínání otáček pomocí pák na vrtací hlavě (vřeteníku) / Digitální ukazatel rychlosti a hloubky vrtání / Opracovaná základna (410 x 410 mm) s integrovaným čerpadlem pro chladící kapalinu / Elektromagnetický posuv vřetena pro přesnou práci / Tvrzená a broušená ozubená kola pro klidný běh / Kuličková ložiska zajišťují přesný a vystředěný běh / Otočný a výkyvný pracovní stůl z masivní litiny (ručně opracovaný) / Motor - výkon S1 100% [W]: 1 500 / Motor - výkon S6 40% [W]: 2 200 / Max. průměr vrtáku / ocel [mm]: 35 / Max. průměr vrtáku / litina [mm]: 40 / Řezání závitů max. : M24 / Sklíčidlo [mm]: 1 - 13 / B 16 / Kužel vřetene : MK 4 / Otáčky vřetene [U.min-1]: (12) 75 ÷ 2 020 / Rozsahy posuvů [mm.U-1]: 0,12 / 0,24 / 0,40 / Vyložení [mm]: 340 / Vzdálenost vřetene a stolu [mm]: 605 / Vzdálenost vřetene a základny [mm]: 1 195 / Zdvih pinoly [mm]: 190 / Průměr sloupu [mm]: 140 / Velikost stolu / T-drážky [mm]: 540 x 440 / 14 / Základna [mm]: 400 x 410 / Rozměry (š x h x v) [mm]: 660 x 900 x 2 230 / Hmotnost [kg]: 490	1	125 372	26328,12	151700,12
Plasma CNC	Plasmový řezací stroj, invertorový typ, tři fáze, řízený procesorem, VF napětí pro zapálení pilotního oblouku, magnetický senzor na trysce pro přepólování k zapálení silového řezného oblouku, pneumatický systém s předřazeným redukčním ventilem, manometrem a duálním rozvodem, vysokofrekvenční zapalování, kontrola pro opotřebení spotřebních dílů, systém pro řezání děrovaných materiálů bez zhášení oblouku, tedy bez nutnosti restartu, Maximální výkon 100A, zatěžovatel 100% = 85A, 60% = 95A, max řez Fe 40mm, čistý řez Fe 25 mm, max řez Inox 35 mm, čistý řez Inox 25 mm , max řez ALU 35 mm	1	59000,-	12390	71390

     7600387 1596081,27 9196468,27