Příloha č. 2a - Požadavek na předmět plnění

POŽADAVEK NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodání nových odsávaček dle níže uvedených požadavků.

Předmět plnění je určený pro vybavení oddělení zadavatele včetně interního oddělení.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

| Požadavky na předmět plnění | Parametry požadavku |
| --- | --- |
| Podtlak min. 75 kPa (tolerance ± 5 %) | 93,3 kPa ± 5 % |
| Sací výkon vývěvy min. 30 l/min (tolerance ± 10 %) | 60 l/min ± 10% |
| Plynulá regulace podtlaku | nevyplňovat |
| Pojízdný stojan s eurolištou, bržděná min. 2 kolečka | nevyplňovat |
| Zásobník katetrů s držákem | nevyplňovat |
| Držák láhve na eurolištu (min. 2 kusy) | Ano, 2 kusy |
| Odsávací okruh (silikonový, autoklávovatelný) s pojistným ventilem proti přesátí sekretu do zdroje podtlaku a sacím filtrem s možností odsávání do jednorázových odsávacích vaků | nevyplňovat |

| Požadavky na předmět plnění | Parametry požadavku |
| --- | --- |
| Umožňující provoz i mimo elektrickou síť | nevyplňovat |
| Podtlak min. 75 kPa (tolerance ± 5 %) | 86,6 kPa ± 5% |
| Sací výkon vývěvy min. 20 l/min (tolerance ± 10 %) | 20 l/min ± 10% |
| Provoz vestavěné baterie min. 1,5 hodiny při podtlaku 75 kPa | Ano, 1,5 hodiny |
| Automatická nabíječka (uvést dobu nabíjení v hodinách) | 4 hodiny do plné kapacity baterie, |
| Láhev o objemu 1 litr bude součástí dodávky (1 ks) | nevyplňovat |
| Odsávací okruh (silikonový, autoklávovatelný) s pojistným ventilem proti přesátí sekretu do zdroje podtlaku a sacím filtrem s možností odsávání do jednorázových odsávacích vaků | nevyplňovat |

| Požadavky na předmět plnění | Parametry požadavku |
| --- | --- |
| Odsávačka použitelná do rozvodů medicinálních plynů | nevyplňovat |
| Podtlak max. 95 kPa (tolerance ± 5 %) | 126 kPa |
| Sací výkon vývěvy min. 70 l/min (tolerance ± 10 %) | 115 L/min. ±5 L/min. |
| Držák 2litrové láhve s možností umístění na eurolištu, který bude umístěn na stěně nebo bude součástí rampy medicinálních plynů | nevyplňovat |
| Ventil umožňující plynulé nastavení hodnoty podtlaku | nevyplňovat |
| Odsávací okruh (silikonový, autoklávovatelný) s pojistným ventilem proti přesátí sekretu do zdroje podtlaku a sacím filtrem s možností odsávání do jednorázových odsávacích vaků | nevyplňovat |