Kuchyň Nemocnice Jablonec nad Nisou

Hýbeme světem již 160 let

|  | Nabídka číslo: C5KF563U Projekt: Kuchyň Nemocnice Jablonec nad Nisou Vytvořeno dne: 26/06/2018 |
| --- | --- |
|  | Informace o produktech |
|  | Realizační termíny |
|  | Garance |
|  | Platební podmínky |
|  | Cena |
|  | Technická specifikace |

|  | Zákazník: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. |
| --- | --- |
|  | Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adresa: Nemocnicni 4446/15 466 01 Jablonec nad Nisou 1 Tel.: Mobil: Fax: E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

|  | Zástupce dodavatele: |
| --- | --- |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxx Obchodník Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Informace o produktech |

Úsporná přeprava

Zakládáme si na šetrném přístupu k životnímu prostředí – jak uměle vytvořenému vnitřnímu prostředí staveb, tak i přirozenému vnějšímu prostředí. Proto je i nový systém Gen2 navržen s ohledem na maximální energetickou úspornost.

Spotřeba el. energie snížena o:

| 75 % | …………………...... | LED osvětlení s dlouhou životností LED osvětlení s pohotovostním režimem snižuje spotřebu el. energie až o 75% oproti osvětlení zářivkovému. |
| --- | --- | --- |
| 50 % | …………………...... | Nízkonapěťové řešení řídícího systému Tento standardní prvek snižuje spotřebu el. energie až o 50% a chrání servisní techniky během údržby |
| 75 % | …………………...... | Pohon ReGenTM Regenerativní technologie pohonu, která je u zařízení řady Gen2 standardem, dosahuje 75% úsporu spotřeby el. energie a produkuje čistou elektřinu, která minimalizuje dopad na elektroinstalaci budovy. |

Hodnocení energetické účinnosti produktů GeN2™

Nejlepší výsledky ve své třídě

Měření instalací systému Gen2 ve standardních konfiguracích zajistilo výrobkům společnosti Otis nejvyšší hodnocení energetické třídy – VDI4707 a ISO 25745. Otis je tak jasnou jedničkou v oblasti technického řešení a výkonu.

|  | Realizační termíny |
| --- | --- |

| Realizace díla |
| --- |
| Prováděcí dokumentace | - při podpisu SOD |
| Dodávka materiálu na místo montáže | - do 10 týdnů* po podpisu SOD a úplném tech. vyjasnění |
| Demontáž | - do 1 týdne |
| Stavební úpravy | - do 2 týdnů,po dohodě společně s montáží výtahu |
| Montáž zařízení | - do 4 týdnů** po dodávce materiálu na místo montáže |
| Seřízení, odborné zkoušky, předání díla | - do 2 dnů** po dokončení montáže |
| Uvedené termíny platí za předpokladu plnění povinností objednatele dle SOD (stavební připravenost, úhrady faktur, součinnost se zhotovitelem apod.) |

*platí pro standardní zařízení

**přesná délka bude zhotovitelem stanovena podle technické specifikace zařízení

|  | Garance |
| --- | --- |

Záruční lhůta

60 měsíců na celkové dílo od předání a převzetí díla výtahu, podmínkou je provádění servisní činnost výhradně autorizovaným servisem firmy OTIS a. s. po celou dobu záruční lhůty. 6 měsíců na celkové dílo od předání a převzetí díla, pokud budou servisní činnosti vykonávány jinou firmou než OTIS a.s. Do délky trvání záruční lhůty dané části díla, resp. zařízení se nepočítá doba od uplatnění vady do jejího odstranění, tzn., že po tuto dobu záruční lhůta neběží.

|  | Platební podmínky |
| --- | --- |

| Návrh platebních podmínek OTIS |
| --- |
| Forma úhrady | % z ceny díla včetně DPH | Oprávněnost vystavení/termín úhrady |
| 1. dílčí faktura | 30% | - po podpisu smlouvy o dílo, po předložení prováděcí dokumentace – dispozičních výkresů |
| 2. dílčí faktura | 20% | - 21 dní před termínem stavební připravenosti objednatele stanoveným v harmonogramu realizace díla, resp. po dokončení výroby hlavních komponent - úhrada této faktury je podmínkou pro dodávku materiálu a zahájení montážních prací na místě montáže |
| 3. dílčí faktura | 40% | - po zahájení montážních prací na místě montáže - úhrada této faktury je podmínkou pro pokračování montážních prací na místě montáže |
| Konečná faktura | 10% | - po protokolárním předání díla, resp. po ukončení díla způsobem dle smluvních podmínek |
| Splatnost všech faktur je 14 dní. |
| Platební a smluvní podmínky budou v případě realizace předmětem dalšího jednání a budou upřesněny ve vzájemně odsouhlasené SoD. |

|  | Cena |
| --- | --- |
|  | Nabídková cena |
| Pozice výtahu | Typ zařízení | Cena za jednotku bez DPH ( Kč ) | Cena za jednotku s DPH ( Kč ) |
| Objekt E, kuchyň | Bezstrojovnový výtah GeN2 | 985 700,- | 1 133 555,- |
| Cena celkem * : | 985 700,- | 1 133 555,- |

* Cena je uvedena bez DPH

Pozn.: sníženou sazbu DPH lze pro tuto dodávku použít jen na základě Vašeho prohlášení, že zařízení podle předmětu smlouvy bude dodáno do nemovitosti - stavby na jiném místě popsané, která splňuje klasifikaci dle platných zákonů.

V nabídkové ceně je zahrnuto:

-      výroba zařízení

-      dodávka na místo instalace

-	demontáž stávajícího výtahu

-	montážní lešení

-      montáž a instalace výtahu dle přiložené technické specifikace v souladu s platnými technickými normami a předpisy

-      osvětlení šachty

-      likvidace vlastního odpadu

-      žebřík do prohlubně

-      technická dokumentace

-      UDZ+GSM – univerzální dorozumívací zařízen GSM bránu

-      automatické přepnutí výtahu při požáru (na základě signálu z EPS budovy)

-      zaměření stavby

-       stavební práce související s montáží výtahu

-       začištění po instalaci dveří

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty tyto položky (zajistí objednatel):

-       zajištění přístupové cesty pro nákladní automobil s návěsem (dodávka výtahu na stavbu)

-       výtahová šachta

-       dodávku a instalaci certifikovaných montážních závěsů / nosníků dle podkladu zhotovitele

-       zajištění podezdění protiváhy na rostlý terén (v případě přístupných prostor pod šachtou)

-       sklad

-       zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu, včetně revizní zprávy

-       trasování mezi rozvaděči výtahu a výtahovou šachtou (platí pouze v případě kdy je rozvaděč umístěn mimo nástupiště)

-       zajištění propojení datovým kabelem mezi velínem a rozvaděči výtahů

-       náhradní zdroj a přívod od náhradního zdroje

-       napojení výtahu na záložní zdroj objektu

-       vodiče připojení MaR

-       přívod telefonní linky k rozvaděči

-       měření hluku výtahu po ukončení montáže dle Nařízení vlády č. 148/2006

-       Požární odolnost rozvaděče výtahu

-       náklady na zařízení staveniště zhotovitele

Nabídka je zpracována standardně s požární odolností dveří EW30 a bez požární odolností rozváděče.

Případné další dodatečné požadavky plynoucí z požární zprávy budou řešeny v nové cenové nabídce.

Platnost cenové nabídky je 90 dní, a to v případě, že k tomuto dni nedojde k oslabení koruny vůči euru o více než 3 % oproti datu zpracování cenové nabídky.

Technická specifikace výtahu - kuchyň

| Pozice: | V1 |
| --- | --- |
| Typ zařízení: | bezstrojovnový výtah GeN2 POWER |
| Model: | GA17828D |
| Nosnost / počet osob: | 1250 kg / 17 |
| Rychlost: | 1,0 m/s |
| Zdvih: | 4,35 m |
| Počet stanic/nástupišť: | 2 / 2 |
| Průchozí: | ANO |
| Typ řízení: | Jednoduché řízení |
| Skupina výtahů: | Simplex, jednotka ve skupině |
| Pohon: | elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu – bezpřevodový pohon účinnost až 90% |

| Rozměry šachty (š x h): | 2400 mm x 2400 mm |
| --- | --- |
| Prostory pod šachtou: | výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám) |
| Provedení šachty (materiál): | Beton, zdivo |
| Horní přejezd / prohlubeň: | 4100 mm / 1300 mm |

| Estetika kabiny: | E MED |
| --- | --- |
| Rozměry kabiny (š x hl x v): | 1550 mm x 1850 mm x 2100 mm |
| Dělení panelů kabiny | Vertikální |
| Materiál stěn / odstín: | nerez |
| Povrch podlahy / odstín: | Altro |
| Provedení stropu / odstín: | Otiskin/bílý |
| Provedení osvětlení: | Stropní |
| Okopový plech: Ochranné lišty: Ano / dřevo | ANO/nerez ANO/dřevěné |
| Madlo: | ANO |
| Zrcadlo typ / umístění: | ANO |
| Ovl. panel / povrch: | Nerez |
| Vstupní portál v kabině / odstín: | Otiskin/bílý |

| Otevírání: | Automatické, centrální čtyř panelové – 1100 mm x 2000 mm (š x v) |
| --- | --- |
| Typ dveří: | TECHNA 2 |
| Typ zárubní / materiál: | SF / nerez |
| Materiál šachetních dveří: | Nerez |
| Materiál kabinových dveří: | nerez |
| Požární odolnost: | EW30 |
| Pohon kabinových dveří: | D2000 |
| Ochrana dveří: | světelná clona |

Seznam signálních a řídících modulů, které jsou v ceně nabídky:

UDZ – univerzální dorozumívací zařízení CBM – mechanická tlačítka v kabině s mikrozdvihem IRC2D – plošná světelná clona CFL1 – automatické osvětlení kabiny CPI10 – LCD ukazatel polohy a směru v kabině CTTL – potvrzení voleb (prosvětlení tlačítek) HBM – mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem LIH – osvětlení šachty ISC – klíček v kabině OCB – hlavní vypínač PITL – žebřík v prohlubni RLEV – dorovnávání kabiny WOSAF - výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám) HPI+SHL – ukazatel směru a polohy v každé stanici

| Přívod el proudu: | 3X400/230 V 50 Hz |
| --- | --- |
| Prostředí pro výtah: | Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C |

| Hlášení stanic v kabině výtahu: DOPLNIT Značení stanic v kabině výtahu:-1,1 |
| --- |
| Přední vstup: | 1,NE |
| Zadní vstup: | NE,1 |
| Poznámka: ve stanici označené NE nemá výtah vstup |
| Rozvaděč / materiál: | Umístěn ve stávající strojovně |

# Text boxes

Hlavní parametry:

Šachta:

Kabina:

Dveře:

Signální a řídící moduly:

Ostatní:

# Poznámky: