Technický manuál a specifikace   Laboratoř

- Pracoviště pro 1 osobu-odborný dohled laboratoře

Stůl  -deska 1200/800/750mm, LTD 25mm vč. ABS hrany 2mm a průchodek na kabeláž

- podnož ALUP kov RAL 9006 vč. kabelového mostu a možnosti vedení kab v noze, vč. rektifikace

Nástavec stolu- horní deska LTD 25mm vč. ABS hrany 2mm

Zásuvkový kontejner- standardní kvalitní kontejner z řady OFFICEPRO, centrální zámek

400/600/600mm

Židle- THEMIS ergonomická židle synchronní mechanika, vše dle požadavků

2.Speciální pracoviště pro 1 osobu

Židle- laboratorní židle ANTARES 12190PUNOR +kolečka na tvrdý povrch

3.Speciální pracoviště pro 1-2 osoby

Židle- laboratorní židle ANTARES 12190PUNOR +kolečka na tvrdý povrch

4.Speciální pracoviště pro 1-2 osoby

Stůl- deska stolu Laminátový povrch kuchyňské. pracovní desky např. beton  tl 38mm vč. ABS dokola

a průchodek  1500/800/750mm

podnož ALUP kov RAL 9006 vč. Kabelového mostu a možnosti vedení kab v noze, vč. rektifikace

Počítačový box- Držák nastavitelný ze sestavy ALUP RAL 9006 možnost pevné fixace PC

Židle- skořepinová židle určená do moderních učeben vel.6 vč. CPL laminátu RAL9006

5.Speciální pracoviště pro 1osobu

Počítačový box- samostatný box pro PC možno bez koleček s kluzáky

6.Standardní pracoviště pro 1 osobu

Stůl  -deska 900/750mm, LTD 25mm vč. ABS hrany 2mm a průchodek na kabeláž

- podnož ALUP kov RAL 9006 vč. Kabelového mostu a možnosti vedení kab v noze, vč.rektifikace

Židle- THEMIS ergonomická židle synchronní mechanika, vše dle požadavků

7. Stůl na přístroje

Stůl- deska stolu Laminátový povrch kuch. pracovní desky např. beton  tl 38mm vč ABS hrany dokola

a průchodek  1600/800/750mm

- podnož ALUP kov RAL 9006 vč. Kabelového mostu a možnosti vedení kab v noze, vč.rektifikace

- větrací mřížky hliník

- veškeré kabely a zařízení se dají skrýt do kabelového mostu a nohou stolu

- clonění boku stolu je pak zbytečné a neomezuje tak proudění vzduchu od topení

-  most je teleskopický a tak se dá posouvat dle potřeby

8. Skříň na učební pomůcky

Skříňka- 900/400/750mm

- horní deska LTD 25mm vč ABS 2mm

- police a dno zesílená 25mm

- rektifikační nožičky a zámek

9. Prosklená vitrína s policemi

1. Bezrámová skleněná vitrína z bezpečnostního skla 900 x 400 x 1650mm

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Bezrámová skleněná vitrína bude vintegrována do truhlářského korpusu. To znamená že její zadní díl a horní

zaklopení bude součástí truhlářského korpusu. Vzhledem k rozměrům a požadavku na bezrámové řešení,

uvažujeme boční skla vitríny z čirého kaleného bezpečnostního skla tl.8mm s leštěnou hranou. Do bočních skel (

2x 400x1650mm) jsou zápustně vintegrovány bodové úchyty pro 4ks polic. Police jsou z kaleného bezpečnostního

skla tl.10mm o rozměru 400x900mm. Boční skla jsou osazena a vlepena silikonem do drážek v truhlářském

korpusu. Požadavky na drážky budou konzultovány s výrobci korpusu a zadány výkresem. Otevíravá dvoukřídlá

dvířka (2x 450x1650mm) jsou z čirého kaleného bezpečnostního skla tl.6mm s leštěnou hranou. Jsou

uzamykatelná a mají bodová madla. Povrchová úprava pantů, bodových madel a zámku je lesklý chrom.

POZNÁMKA1: kalené sklo je citlivé na náraz na hraně, má zvýšenou odolnost proti nárazu v ploše (cca.5x),

odolává tepelným rozdílům v ploše až 250˚ (odolnost na tepelný šok). Při rozbití se tříští na drobné kousky

(bezpečnostní sklo). Po vykalení sklo nelze dále opracovávat.

POZNÁMKA2: celková hmotnost skel včetně polic je 90kg, zatížení na policích máme uvažovat 40kg

10. Závěsná regálová stěna

Regálová stěna ze tří sekcí 1500/1200/1200mm

- bočnice a záda vyrobené z LTD 18mm+ ABS hrana

- police a dno a půda zesílená deska tl.25mm a límcem 50mm

- police kotveny do nekonečné předvrtané řady excentry i do zad

- horní část opatřená ocelovým L profilem po celé délce RAL 9006 ( opora žebříku)

- fixace celé sestavy pomocí chemických kotev

- sestava má tři podpěrné stojiny

Žebřík   délka 4000mm

11. Závěsná policová sestava

Policová stěna ze dvou sekcí 900/900mm, hl 350mm, v 600mm

- stejné provedení konstrukce jako regál 10 bez bočnic

12. Skříň na kancelářské a administrativní potřeby

- vestavná skříň s posuvnými dveřmi- dvoukřídlá

- rozdělená na tři sekce, uzamykatelná

13. Skříňka na úklidové a hygienické prostředky, další vybavení

Samostatná skříňka Rozměr 400 mm/400 mm/700 mmu

Vrchní deska

Design shodně s pracovištěm č.4

Požadavky

Pevné postavení

1 polička (½ výšky) - lamino bílé

Dvířka jednokřídlá, design shodně s pracovištěm č.1

3D seřiditelné panty

Skříňka pod umyvadlo – dle rozměru umyvadla +

Zrcadlová skříňka nad umyvadlo

Další vybavení: odpadkový koš, lékárnička v rozsahu autolékárny

14. Vstupní dveře do tmavého boxu

Rozměr 800/2100

-dveře budou z LTD 25mm osazeny kováním S40

- horní část bude opatřena pouzdrem

-spodek dveří bude zajištěn prahem a kartáčky k omezení světla

- magnetický zámek

- zadlabané madlo z obou stran

-dveře budou zajíždět mezi věšákovou stěnu a stínění

15.Stínící roleta tmavého boxu

Bude použita předokenní roleta LIBRAX stříbrná

Předokenní hliníková roleta, montáž na otvor, ovládání pohonem, barva lamel a vodících lišt stříbrná

Rozměr otvoru: š. 1 950 mm x v. 2 100 mm

Rozměr rolety: š. 2 086 mm x v. 2 400 mm

16-17. Věšáková stěna

-Stěna bude vyrobena ze dvou částí z LTD18mm

18. Zástěna tmavého boxu u umyvadla

Rozměr 1950/2100mm

Materiál LTD 18mm s ABS voděodolný

Deska u umyvadla bude osazena do hliníkového eloxovaného U profilu

Uvnitř místnosti bude druhá deska polepené antracitovou textílií

V obou deskách budou vyřezány větrací mřížky excentricky proti sobě, tak aby nedocházelo k průniku světla

- Celková tl. stěny bude cca 90mm

19. Zástěna tmavého boxu u vchodu

- Stejné technické provedení jako bod 18

Technický manuál a specifikace

Odborné a administrativní zázemí

Bude použit nábytek OFFICEPRO

Kancelářské skříně STRONG

robustní konstrukce korpusů a vysoká nosnost polic. Využití naleznou,spolu s ostatními řadami kancelářského nábytku HOBIS, ve všech kancelářských prostorech. Nabízíme kancelářské skříně otevřené, zavřené (s plnými či prosklenými dveřmi) a roletové. Dveře jsou osazeny tlumiči pantů, které zabrání prudkému zavření. Výška kancelářských skříní je 76,8, 115,2 nebo 192 cm. Šířka je 80 nebo 40cm, hloubka 42 cm. Výška úložného prostoru je přizpůsobena na výšku standardního šanonu. Odolné materiály (Egger) a kvalitní kování (Blum) pocházejí výhradně z Evropské unie. Důmyslná konstrukce a přesná výroba zajišťuje absolutní pevnost kancelářských skříní. Půda, dno i police mají tloušťku 25 mm a na přední straně jsou chráněné ABS hranou 2 mm. Zbytek korpusu má tloušťku 18 mm a hranu ABS 1 mm. Bezkonkurenční nosnost a variabilita – to jsou hlavní přednosti polic kancelářských skříní HOBIS Strong. Záda jsou vždy pohledová, takže skříně můžete použít jako prostorový dělící prvek. Stoly můžete vybírat z nabídky kancelářského nábytku HOBIS.

# Kancelářské stoly FLEX 100

stoly FLEX spojují elegantní design a originalitu technického řešení. Využití naleznou,spolu s ostatními řadami kancelářského nábytku HOBIS, ve všech kancelářských prostorech.Součástí nabídky jsou i jednací stoly do jednacích místností. Pracovní desky kancelářských stolů řady CROSS mají tloušťku 25 mm a jsou tvarovány tak, abyste mohli maximálně využít plochu desky a najít optimální pozici pro monitor svého počítače. Pro zajištění co nejvyššího komfortu jsou v nabídce i rohové kancelářské stoly s ergonomicky tvarovanými deskami. K pracovním stolům nabízíme i řadu přístavných a jednacích stolů. Kancelářské stoly FLEX nabízí celkem 76 prvků, které díky sofistikovanému konstrukčnímu systému můžete různě kombinovat.Skříně, kontejnery a doplňky můžete vybírat z nabídky kancelářského nábytku HOBIS.

Nábytek se drží skladem a dá se kdykoliv doplnit.

V budově ČVUT FJFI je tento nábytek v několika nových kancelářích.

Jednotlivé prvky jsou obsaženy v přiloženém kusovníku níže.