PŘÍLOHA č. 2 ke smlouvě

o poskytování servisních služeb

ROZSAH A HARMONOGRAM PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY

Termíny plánované údržby:

- první prohlídka do:	29. 3. příslušného kalendářního roku

- druhá prohlídka do:	29. 6. příslušného kalendářního roku

- třetí  prohlídka do:	29. 9. příslušného kalendářního roku

- čtvrtá prohlídka do	29. 12. příslušného kalendářního roku

Poskytovatel je povinen oznámit termín provedení pravidelné údržby zástupci objednatele min. 10 pracovních dnů před zahájením prací formou e-mailové zprávy a zástupce objednatele je současně povinen potvrdit uvedený termín a to formou odpovědi na e-mailovou zprávu.

Elektro revize všech komponentů parkovací technologie včetně vydání revizní zprávy každých 12 měsíců.

Činnosti prováděné 4 x za rok:

Rozsah pravidelné prohlídky:

- kompletní prohlídka zařízení pro zjištění mechanických či elektrických a elektronických poškození

- čištění všech vnitřních částí zařízení (závory, vjezdové i výjezdové terminály, automatické pokladny, popř. další zařízení, pokud jsou nainstalována)

- čištění mincířů a mincových drah automatických pokladen

- seřízení koncových poloh závory, kontrola detekce, proměření indukčních smyček

- kontrola převodovky a mechaniky závory

- kontrola výrobních štítků, jejich výměna, pokud budou poškozené

- kontrola funkce čteček a komunikačních zařízení

- kontrola stavu tiskáren, seřízení/centrování střihu lístku, vyčištění termohlavy a posuvu

- vyčtení, kontrola provozních a servisních databází

- vyhodnocení pokusů o defraudaci – projednání s objednatelem

PŘÍLOHA č. 2 k smlouvě

o poskytování servisních služeb

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

Plánovaná údržba:

| zařízení | počet | cena za 1 ks | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatická závora | 1 | 600,- | 800,- |
| Automatická pokladna | 1 | 2500,- | 2 500,- |
| PT / VT terminál | 1 | 1000,- | 1 000,- |
| Manuální pokladna | 1 | 500,- | 500,- |
| Kamerový systém LPR/ cena za 1 ANPR kalibraci | 1 | 250,- | 250,- |
| Doprava CROSS / za Km | 1 | 13,- | 13,- |
| Aktualizace firmware + software (celý systém) | 1 | 1000,- | 1000,- |
| CELKEM ZA SERVISNÍ PROHLÍDKU | 6 063,- |

Pozáruční a ostatní servis na základě objednávky:

Hodinová sazba servisního technika					550,- Kč / hod

Hodinová sazba programátora						990,- Kč / hod

Ceny náhradních dílů a spotřebního materiálu:

| položka | cena za ks | minimální odběr |
| --- | --- | --- |
| Termokotouč PT - 330m | 836,00,- | 1 |
| Parkovací lístky – box 5000 kusů | 2 147,- | 1 |

Veškeré výše uvedené ceny jsou bez příslušné sazby DPH. K uvedeným cenám bude připočítána daň z přidané hodnoty dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Poskytovatel každý rok předloží objednateli položkový ceník náhradních dílů a spotřebního materiálu v elektronické podobě. Dostupnost náhradních dílů nebo jejich adekvátní náhrada je zaručena po dobu 10 let. Všechny standardní komponenty budou po tuto dobu skladem.

Objednatel je oprávněn hlásit závady parkovacího systému kdykoli v rámci 24 hodin denně. Nahlášení závady (výzva k provedení opravy) bude provedeno oprávněným pracovníkem Objednatele telefonicky na tel. číslo Zhotovitele +420 725 452 256. Objednatel je povinen při nahlášení závady uvést popis závady a její lokalizaci. Telefonické nahlášení závady se považuje za objednávku servisního zásahu. Bez zbytečného odkladu po nahlášení závady zašle Objednatel potvrzení nahlášení závady na e-mail Zhotovitele servis@cross.cz.

Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění závady v následujících termínech:

- ve všední (pracovní) dny nejpozději do …6… hodin od nahlášení závady;

- ve dny pracovního klidu (víkend, svátky) nejpozději do …12.. hodin od nahlášení závady;