PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO

Húskova 2, 618 32 Brno

Příloha č. 1

Specifikace:

Počet 50 ks

Typ sestavy Mini PC

HP 260 62 DM

Výkon procesoru Í3-6100U dle CPU Passmark: 3605

Frekvence procesoru 2,3 GHz (2 300 MHz)

Počet jader procesoru 2 x

Cache procesoru 3 MB

Max TDP 15 W

Funkce procesoru: Model se sníženou spotřebou, Podpora Virtualizace

Grafická karta integrovaná

Operační paměť 4 GB

Frekvence pamět 2 133 MHz

Typpamět DDR4

Maximální kapacita RAM 32 GB

Počet slotů RAM 2ks

Počet osazených slotů 1 ks

Disk SSD

Kapacita disku 128 GB (0,13 TB)

Bluetooth, Wi-Fi

Typ WiFi 802.11 bgn

Barva Černá

Zdroj 65 W

Výstupy USB 2.0	2 *

USB 3.0 (3.1 gen 1)	4*

Grafické VGA D-SUB, HDMI

LAN, Výstup na sluchátka / reproduktor, Vstup pro mikrofon

Bez optické mechaniky

Čase cca Šířka 17,7 cm Výška 3,4 cm Hloubka 17,5 cm

Hmotnost cca 0,7 kg

Základní příslušenství Myš, Klávesnice

Operační systém Windows 10 Pro

- Zadavatel používá operační systém (OS) Windows. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení tak, aby OS byly kompatibilní.

Záruka 36 měsíců