| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 2 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín | Datum: 4.7.2018 |
| Název akce: |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | Řez A-A, B-B, C-C – č. výkresu D 1.1.7 |
| na rozpočtové podklady: |  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: 1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem 2) Zateplení mansardy (archiv na půdě) Popis a zdůvodnění změny: Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena EPS 7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na půdě) zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, že při zateplení mansardy nelze použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do oplechování nově zhotovené krytiny. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |
| Příloha: |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | 4.7.2018 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem 2) Zateplení mansardy (archiv na půdě) Popis a zdůvodnění změny: Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena EPS 7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na půdě) zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, že při zateplení mansardy je nutné použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do oplechování nově zhotovené krytiny. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 1 979,93 Kč | Cena víceprací bez DPH: 1 497,02 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 482,91 Kč |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: